Міністерство освіти і науки, молоді  та спорту України

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Інноваційні

розробки

Одеського

національного

університету

ББК 2у4+74.584 (4Ук-4Од)

УДК 5:001.892:378.4 (477.74)

У виданні представлено інноваційні розробки науковців Одеського національного університету імені І.І. Мечникова: розділ 1—нове функціональне обладнання, мікроелектронні пристрої та сенсорні системи; розділ 2 — збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток; розділ 3 — новітні та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі; розділ 4 — нові речовини і матеріали.

Відповідальний редактор — В.О. Іваниця

Технічний редактор — О.І. Драгуновська

© Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Розділ  1

Нове функціональне

обладнання,

мікроелектронні пристрої

та сенсорні системи

ДАТЧИК ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ  РІДИНИ

1.  Автори: Лепіх Я.І.

2. Основні характеристики , суть розробки.

Датчик кондуктометричного типу виконаний по тонкоплівковій технології і призначений для виміру електропровідності рідких середовищ, зокрема природних та штучних водоймищ в системі природоохоронних засобів, морської води в складі глибоководних гідрофізичних систем, електролітів в технологічних процесах тощо.

Основні технічні характеристики:

Діапазон вимірів питомої електропровідності, Сим/м... ................1,7 - 7,1

Похибка виміру, Сим/м.........................................................................±0,004

Габаритні розміри чутливого елемента, мм................................20х20х0,01

Опір навантаження, Ом....................................................................100 - 200

Умови експлуатації:

Зовнішній тиск, атм..............................................................................0 - 60,0

Температура рідини, град...................................................................-2 - + 35

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

В датчику використано оригінальне технічне рішення, яке може бути захищене патентом.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень датчик має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, в якості чутливого елементу використане конструктивно-технологічне рішення, яке дозволяє застосовувати групові методи тонкоплівкової технології і нові матеріали, що забезпечує високу точність вимірювань та економічність виробу в цілому.

5. Економічна привабливість розробки для просування на  ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги датчика базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, групових методів мікроелектроніки, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькою трудоємністю. Орієнтовна вартість одного датчика при серійності 1000 шт. на рік становить $100, що значно менше вартості аналогів. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати датчик для широкого спектру вимірювальної апаратури.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та приватного сектору промисловості

7. Стан готовності розробки

Виготовлено зразки датчика та проведено їх випробування в на вимірювальних стендах, а також в реальних морських умовах.

8. Існуючі результати впровадження.

Проведено випробування зразків у складі вимірювального комплексу морського призначення.

ДАТЧИК ЗУСИЛЛЯ НАТЯГУ

1.  Автори: Лепіх Я.І., Снігур П.О.

2. Основні характеристики, суть розробки.

## Датчик генераторного типу з пристроєм на поверхневих акустичних хвилях призначений для визначення ступеня натягу сітки трафарету, стрічки транспортера та інших гнучких поверхонь, використовуваних у технології мікроелектроніки, у поліграфічній, текстильній промисловостях та ін. областях техніки.

Основні технічні характеристики:

- Вимірюване зусилля, г......………………………………………………30

- Похибка виміру, г, не більше...…………………………………..............2

- Напруга живлення, В......……………………………………………........9

- Споживана потужність, мВт, не більше...…………………………….300

- Вихідна напруга, В, не менше...…………………………………….........1

- Габаритні розміри, мм...………………………………………......7х52х24

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

В датчику використано оригінальне технічне рішення яке захищене авторським свідоцтвом №1627048 та патентом України №49432.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень датчик має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, використання в якості чутливого елементу акустоелектронного пристрою дозволило не тільки підвищити метрологічні параметри, а і за рахунок частотного виду вихідного сигналу суттєво спростити спряження його з мікропроцесором. Крім того, датчик відповідає вимогам радіаційної стійкості і вибухобезпеки.

5.Економічна привабливість розробки для просування на  ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги датчика базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, групових методів мікроелектроніки, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькою трудоємністю. Орієнтовна вартість одного датчика при серійності 1000 шт. на рік становить $100, що значно менше вартості аналогів. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати датчик для широкого спектру вимірювальної апаратури і обладнання.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки

Виготовлено зразки датчика та проведено випробування зразків на вимірювальних стендах, а також на підприємствах потенційних споживачів датчиків.

8. Існуючі результати впровадження.

Проведено випробування зразків у складі промислового обладнання для вимірювання зусилля натягу сітки трафарету в НДТІ «Темп».

МІКРОЕЛЕКТРОННІ СЕНСОРИ ГАЗУ

1.  Автори: Лепіх Я.І., Сминтина В.А., Снігур П.О.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Сенсори призначені для контролю складу газового середовища  (сполук вуглецю, водню, азоту, вологи та інших газів) різних видів виробництв і моніторингу навколишнього середовища.

Сенсори дозволяють реєструвати концентрацію газу в емісійних газах з великим ступенем селективності, стабільності і з малим часом спрацьовування (3-6 с), мають високу чутливість (напр. до СО – 10 ррm, час відновлення – не більш 6 с). Легко спрягаються з ЕОМ.

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

В окремих сенсорах оригінальні рішення захищені авторськими свідоцтвами і патентами України, зокрема №49429.

4. Порівняння зі світовими результатами

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень сенсори мають ряд переваг перед аналогами.

5. Економічна привабливість розробки для просування на  ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна

Економічні переваги сенсорів базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, групових методів мікроелектроніки, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькою трудоємністю. Орієнтовна вартість одного сенсора при серійності 1000 шт. на рік становить від $10 до $200, що значно менше вартості аналогів. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати сенсори для широкого спектру вимірювань параметрів газового середовища.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища  та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки

Виготовлено зразки сенсорів. Проведено випробування зразків на вимірювальних стендах, а також на підприємствах потенційних споживачів датчиків.

8. Існуючі результати впровадження.

Проведено випробування зразків, які підтвердили їх придатність для подальшого впровадження в МННФТЦ при ОНУ імені І.І. Мечникова.

Перетворювач звуку п’єзоелектричний ПЗП-1

1.  Автори: Лепіх Я.І., Снігур П.О.

2. Основні характеристики , суть розробки.

Малогабаритний п'єзоелектричний перетворювач звуку призначений для перетворення електричних сигналів звукового діапазону в звукові і назад і може бути використаний:

- як зумер тонального виклику в телефонних апаратах,

- випромінювач звуку часів-таймерів,

- для озвучування електронних іграшок,

- у системах охоронної сигналізації,

- у системах сигналізації технологічного, випробувального, контрольно-вимірювального устаткування, у робототехніці, автомобілебудуванні, побутовій техніці та ін.

Відмінними рисами перетворювача ПЗП-1 від аналогів типу ЗП (Росія) є більш висока ефективність перетворення (рівень звукового тиску) і конструктивне виконання, що забезпечує зручне, з низькою трудоємністю надійне кріплення його на монтажній платі та у корпусі пристрою.

Основні технічні характеристики:

- Діапазон робочих частот, кГц.......................................................1,5 – 9,0

- Рівень звукового тиску на відстані 0,5 м на частоті 3 кГц при

підведеній напрузі 10 В, дБ, не менше  ....................................       ….70

- Амплітудне значення підводимої напруги, В, не більше .........….....180

- Вихідна напруга в режимі мікрофона, мВ, не менше................….......20

- Електричний опір по змінному струму на частоті 2 кГц, кОм, не більше ...10

- Електрична ємність, нФ, не більше .........................................…...…...15

- Габаритні розміри, мм, не більше ...................................……...…( 36х4

- Маса, г, не більше......................................................................……..........6

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

У перетворювачі використано технічне рішення, на яке подано заявку на патент України. Технічні і економічні характеристики перетворювача роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку перетворювачів аналогічного призначення.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень перетворювач має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, він має вищі електроакустичні параметри, а також кращі конструктивні рішення, які дозволяють спростити монтаж його в апаратурі.

5.Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, групових методів виготовленні, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькій трудоємності. Орієнтовна вартість одного перетворювача при серійності 100000 шт. на рік становить $0,5, що значно менше вартості аналогів. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати перетворювач для широкого спектру апаратури і обладнання.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки

Виготовлено зразки датчика та проведено випробування зразків на вимірювальних стендах, а також на підприємствах потенційних споживачів датчиків.

8. Існуючі результати впровадження. Проведено випуск партії зразків і встановлено в апаратурі зв’язку Іллічівського заводу «Квант».

Прилад   ультразвукового   очищення “ПУЗО-1”

1.  Автори: Лепіх Я.І., Снігур П.О., Сминтина В.А.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Призначений для фінішного очищення дрібних деталей і інструмента методом ультразвукової обробки їх у рідині і може бути використаний у приладобудуванні, медицині і точному машинобудуванні.

Основні технічні характеристики:

- Матеріал оброблюваних деталей: метали, скло, кераміка, пластмаса та ін.

- Робоче середовище: дистильована вода, розчини етилену та ін. розчини,

що чистять;

- Максимальні розміри оброблюваних деталей, мм......................................50х20

- Мінімальний розмір оброблюваних деталей …........................... не обмежений

- Форма оброблюваних деталей ….............................................................будь-яка

- Живлення приладу : постійний струм напругою, В..........................................15

- Споживаний струм, А...…..................................................................................0,9

- Габаритні розміри: приладу, мм .........................................................250х140х50

- ванни, мм .........................................................................................................75х35

Прилад дозволяє виключити з процесу очищення екологічно шкідливі реактиви і не вимагає спеціальної підготовки оператора для експлуатації.

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

На прилад може бути подана заявка на патент. Технічні і економічні характеристики приладу робить його конкурентноспроможним на світовому рівні.

4. Порівняння зі світовими результатами

Порівняльний аналіз показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень прилад має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, за рівнем автоматизації процесу і точності контролю режимів очистки.

5.Економічна привабливість розробки для просування на  ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги приладу базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, недефіцитних комплектуючих виробів і матеріалів.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки

Виготовлено зразки приладу та проведено їх випробування на підприємствах потенційних його споживачів.

8. Існуючі результати впровадження.

Проведено випробування зразків приладу в технології очистки оптичних виробів. Дослідний зразок приладу використовується при проведенні науково-дослідних робіт.

Фільтр на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ)

1.  Автори: Лепіх Я.І., Снігур П.О.

2. Основні характеристики , суть розробки.

Фільтр на ПАХ призначений для формування амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) тракту проміжної частоти (ПЧ) радіоприймачів (спеціальних і побутових), тюнерів.

Основні технічні характеристики фільтра на ПАХ для тракта ПЧ-ЧМ УКХ радіоприймачів класу Ні-Fi:

## - Центральна частота, МГц...................……….............…………........10,7 ± 0,1

- Полоса пропускання на рівні 3 дБ, кГц...……………….......................200±30

- Затухання на центральній частоті, що вноситься, дБ, не більше.................14

- Гарантоване затухання при розналагоджувані від центральної

частоти на ±0,42-2,00 МГц, дБ, не менше...……………………..................40

-. Нерівномірність АЧХ при розналагоджувані на ±50кГц

від центральної частоти, дБ, не більше...........................................................1

- Нерівномірність групового часу затримки в полосі пропускання............0,2

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

У фільтрі використано технічні рішення, які захищені авторськими свідоцтвами, зокрема №1731023, технічні і економічні характеристики фільтра роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень фільтр має ряд переваг перед аналогами, про що свідчать авторські свідоцтва.

5.Економічна привабливість розробки для просування на  ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги фільтра базуються на використанні в ньому в якості звукопроводу недорого п’єзокерамічного матеріалу вітчизняного виробництва, групових методів виготовлення, виключення дорогоцінних матеріалів. Вартість фільтра на ПАХ, для ПЧ-ЧМ УКХ тюнера при серійному виробництві обсягом 10000 шт. на рік не перевищує 10 грн, що забезпечує високу рентабельність виробництва.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки

Виготовлено дослідні зразки фільтрів та проведено їх випробування на вимірювальних стендах, а також на підприємствах-виробниках радіоелектронної апаратури.

8. Існуючі результати впровадження.

Проведено випробування зразків у складі радіоелектронної апаратури. Запропоновано для впровадження.

СЕНСОР ОПТИЧНОГО ТА РЕНТГЕНІВСЬКОГО ЗОБРАЖЕНЬ З ВНУТРІШНІМ ПІДСИЛЕННЯМ 1. Автори: Борщак В.А., Балабан А.П., Сминтина В.А. Лепіх Я.І., Куталова М.І., Затовська Н.П.

2.	Основні характеристики, суть розробки

Перетворювач оптичного та рентгенівського зображень в електричний сигнал з внутрішнім підсиленням на основі напівпровідникових бар’єрних структур з використанням матеріалів з суттєвим порушенням далекого порядку. Сукупність характеристик дозволяє використовувати перетворювач для астрофізичних досліджень, а також для реєстрації оптичних та рентгенівських зображень у пристроях медичного призначення. Основні технічні характеристики - Розмір фоточутливої поверхні....................................5х5 см2 - Область спектральної чутливості..........................450-800 нм - Максимальна чутливість................................................10-6лк - Час накопичення сигналу при 300 К................... до 24 годин - Коефіцієнт внутрішнього підсилення, не менше ...............102 - Розподільна спроможність.............................................5 мкм

3.	Патентно-конкурентоспроможні результати

Експериментально показано, що для пропонованого оптичного та рентгенівського сенсора з внутрішнім підсиленням можливе схемне сканування перетворювача, що забезпечує одержання жорсткого растра зображення та полегшує введення інформації у ЕОМ для наступної обробки. На це технічне рішення одержане авторське свідоцтво СРСР №1454177 "Напівпровідниковій перетворювач зображення". Технічні та економічні характеристики сенсора роблять його конкурентоспроможним на світовому ринку сенсорів аналогічного призначення.

4.	Порівняння зі світовими аналогами

Сукупність вказаних характеристик сенсору оптичних та рентгенівських зображень (в тому числі засіб сканування даного перетворювача, на який є авторське свідоцтво) не має аналогів серед вітчизняної та зарубіжної техніки та дозволяє використовувати розробку для вирішення фундаментальних та прикладних завдань астрофізичних досліджень, а також у різних застосуваннях практичної медицини (для оперативного одержання рентгенівських зображень з наступною їх обробкою, наприклад, при комп'ютерній томографії).

5.Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

Перетворювач оптичного та рентгенівського зображень в електричний сигнал при використанні у практиці рентгенографічних медичних досліджень дозволяють відмовитися від використання коштовних рентгенівських фотоматеріалів, що може дати суттєвий економічний ефект. Орієнтовна вартість одного датчика складає не більше 100 доларів США, що дозволяє у короткий термін повернути кошти, витрачені на його розробку та виробництво.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство промислової політики України та приватного сектору промисловості.

7.Стан готовності розробки.

Створені працюючі лабораторні зразки, проведено їх випробування.

8.Результати впровадження.

Проведено випробування зразків у складі обладнання астрономічної обсерваторії при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова та на обладнанні інституту стоматології.

ДАТЧИК КУТУ ПОВОРОТУ

1. Автори: Лепіх Я. І., Снігур П. О.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Робота базується на використанні елемента на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ), який має частотний вид вихідного сигналу. Акустоелектронний датчик генераторного типу з пристроєм на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) призначений для виміру кута повороту і може використовуватися:

- у комплексі автоматизованого устаткування різних видів виробництва;

- у робототехніці;

- в авіа- і автомобілебудуванні;

- як окремий пристрій вимірювальної техніки і приладобудування та інформаційних систем інтелектуального рівня.

|  | Основні технічні характеристики - максимальний вимірюваний кут, град ................60 - похибка виміру кута, хв, не більше .......................1 - діапазон робочих частот вихідного сигналу, МГц………………………..……...15,6-16,6 крутість характеристики перетворення, кГц/град, не менше ………………..….........30 - діапазон робочих температур , 0С ....від -10 до+85 - напруга живлення, В...……….....................…...9±1 - споживаний струм, мА ..…….………….........30±2 - габаритні розміри датчика (циліндричної форми), мм…………….....( 38х50 - маса, кг, не більше...…………..…….…......…...0,1 |
| --- | --- |

3. Патентно-конкурентноспроможні характеристики

В датчику використано технічне рішення, яке захищене авторським свідоцтвом №1722140 і патентом України №49432. Технічні і економічні характеристики датчика роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку датчиків аналогічного призначення.

4. Порівняння зі світовими аналогами

За сукупністю суттєвих ознак технічних рішень датчик має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, використання в якості чутливого елементу акустоелектронного пристрою дозволило не тільки підвищити метрологічні параметри, а і за рахунок частотного виду вихідного сигналу суттєво спростити спряження його з мікропроцесором. Крім того, датчик відповідає вимогам радіаційної стійкості пожежо- і вибухобезпеки.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

Економічні переваги датчика базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, групових методів мікроелектроніки, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькою трудоємністю. Орієнтовна вартість одного датчика при серійності 1000 шт. на рік становить $70, що значно менше вартості аналогів. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати датчик для широкого спектру вимірювальної апаратури, обладнання і контрольно-вимірювальних інформаційних систем.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах різних видів промисловості та приватного сектору, зокрема Міністерства промислової політики.

7. Стан готовності розробки

Проведено успішні випробування датчика у складі промислового обладнання для вимірювання кута повороту, в тому числі в Українсько-китайському технопарку високих технологій.

8. Існуючі результати впровадження. Проведено випробування зразків у складі промислового обладнання для вимірювання кута повороту.

Датчик тиску генераторного типу

1. Автори: Лепіх Я. І., Снігур П. О.

2.	Основні характеристики, суть розробки.

Акустоелектронний датчик генераторного тиску з чутливим елементом на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ), який має частотний вид вихідного сигналу. Датчик призначений для виміру тиску повітря, газів і рідин у технологічних середовищах АЕС і нафтохімічної промисловості, у транспортних системах і магістралях, пневмосистемах технологічного устаткування, у робототехніці, автомобілебудуванні та ін. виробах машинобудування

|  | Основні технічні характеристики - Діапазон вимірюваних тисків, кПа ….98 – 2450 - Напруга живлення, В......................................9±1 - Споживана потужність, мВт, не більше ......300 - Діапазон робочих частот вихідного сигналу, МГц. ………………………15,75 - 16,25 - Основна похибка, %, не більше ...……..........0,5 - Габаритні розміри, мм............................Ø 60Х30 |
| --- | --- |

3. Патентно-конкурентноспроможні характеристики

В датчику використано технічне рішення, яке захищене авторським свідоцтвом №1722140, а також патентом України №49432. Технічні і економічні характеристики датчика роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку датчиків аналогічного призначення.

4. Порівняння зі світовими аналогами

За сукупністю суттєвих ознак технічних рішень датчик має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, використання в якості чутливого елементу акустоелектронного пристрою дозволило не тільки підвищити метрологічні параметри, а і за рахунок частотного виду вихідного сигналу суттєво спростити спряження його з мікропроцесором. Крім того, датчик відповідає вимогам радіаційної стійкості пожежно- і вибухобезпеки.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

Економічні переваги датчика базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, групових методів мікроелектроніки, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькою трудоємністю. Орієнтовна вартість одного датчика при серійності 1000 шт. на рік становить $100, що значно менше вартості аналогів. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати датчик для широкого спектру вимірювальної апаратури, обладнання і контрольно-вимірювальних інформаційних систем.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах різних видів промисловості та приватного сектору, зокрема Міністерства промислової політики.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено зразки датчика та проведено випробування у складі промислового обладнання для вимірювання тиску в магістралях пневмосистем.

8. Результати впровадження.

Проведено випробування зразків у складі промислового обладнання для вимірювання тиску в магістралях пневмосистем.

# ПРИЛАД ДЛЯ ПРЕЦИЗІЙНОГО БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ
ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ У ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ

- Автори: Гевелюк С.А., Дойчо І.К.

- Основні характеристики, суть розробки. Розробка базується на використанні одночасного сканування меж об’єкту двома симетричними пучками когерентного монохроматичного світла. Колінеарність цих пучків досягається шляхом перетворення системою з рухомої та двох нерухомих дифракційних ґраток, які у випадку великих розмірів об’єкту можна замінити двома парами ґраток. Об’єкт, що підлягає контролю, розташовується між обома нерухомими ґратками, і скануючі пучки за рахунок змінювання позиції рухомої дифракційної ґратки «намацують» його межи з обох боків (на малюнку обидва пучки наближаються до меж об’єкту ззовні). Знаючи періоди дифракційних ґраток і підрахувавши кількість дифракційних смуг, які одномиттєво перекриваються об’єктом, легко визначити його лінійні розміри, що автоматично виконується відповідною електронною схемою, сполученою із комп’ютером. Розробка забезпечує точність вимірювань у будь-якому наперед даному діапазоні розмірів. Особливий інтерес являє використання розробки для прецизійного безконтактного контролю розмірів виробів при їх конвейєрному виробництві.

- Патенто-, конкурентоспроможні результати.	
Пристрій базується на технічному рішенні, яке захищене авторським свідоцтвом № 1585668 із пріоритетом від 5.04.1988 р. Конкурентоспроможність пристрою забезпечується насамперед експресністю вимірювань. До того ж, пристрій працює на базі інтерферометричної методики, а вона, як відомо, є прецизійною і забезпечує точність, яка значно перевищує точність будь-якого механічного приладу.

- Порівняння зі світовими аналоґами.	
Безпосередніх аналоґів пристрою нам не відомо. Переваги пристрою полягають у безконтактному способі вимірювань і у можливості автоматизованого використання при конвеєрному виробництві. До того ж, він є практично універсальним з точки зору різних інтервалів розмірів об’єкту, що підлягає контролю.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.	
Вартість приладу (із врахуванням вартості комплектуючих виробів, випробувальних і пуско-налагоджувальних робіт) складає біля $ 10000. Отже, доцільно виконувати роботи зі створення й налагодження виробу за замовленнями конкретних підприємств без серійного виробництва.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, орґанізації, де можуть бути реалізованими результати розробки.	
Прилад може бути використаним на підприємствах машино- та приладобудування, а також у випадках, коли контактний спосіб вимірювання розмірів об’єкту є неможливим або небажаним, бо призводить до уповільнення конвеєрного виробництва і супроводжується залученням людських ресурсів. Пристрій може бути корисним і підчас сортування об’єктів.

- Стан готовності розробки.	
Розробка являє собою лабораторний зразок, який випробувано на вимірювальному стенді.

- Існуючі результати впровадження.	
В рекламних цілях підготоване комп’ютерну презентацію.

ОПТИЧНИЙ МIКРОМЕТР

- Автори: Гевелюк С.А., Дойчо І.К.

- Основні характеристики, суть розробки.	
Прилад являє собою звичайний контактний мікрометр, але мікрометричний гвинт в ньому замінено на дві дифракційні ґратки із різним періодом, одна з яких відіграє роль основної шкали, а інша – роль ноніуса. Щуп мікрометра упирається в об’єкт, розміри якого підлягають виявленню, на систему ґраток спрямовується лазерний промінь, і виникає дифракційна картина, смуги якої зсуваються на певну відстань у залежності від розмірів об’єкту, що досліджується. Оскільки зсув дифракційної картини на одну смугу відповідає змінюванню розміру об’єкту на половину довжини хвилі джерела світла, то використання зеленого напівпровідникового лазеру із довжиною хвилі близько 0.5 μ забезпечуватиме точність вимірювання розмірів об’єкту ±0.125 μ.

- Патенто-, конкурентоспроможні результати.	
Точність вимірів досягається шляхом фіксування розмірів деталі по зсуву дифракційних смуг за допомогою спеціального пристрою, який є патентоспроможним. Прилад здійснює неруйнуючий контроль розмірів, є екологічно чистим і його використання не є шкідливим для оператора.

- Порівняння зі світовими аналоґами.	
Аналоґами приладу можна вважати традиційні механічні штанґенциркулі і мікрометри. Але точність, яку забезпечують ці прилади, не перевищує 10 μ. Цього цілком достатньо для їхнього використання на побутовому рівні, але приладо- та машинобудування вимагає більш високої точності. Відомі вимірювальні мікроскопи досягають точності до 1 μ, але являються громіздкими і тендітними, й, до того ж, вимагають підвищеного навантаження на зір оператора. Наш прилад позбавлений зазначених вад і при цьому забезпечує точність до ¼ μ.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.	
Вартість приладу (без врахування вартості комп’ютера) складає близько $ 300. Наладження серійного виробництва спроможне знизити вартість на 30 відсотків.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, орґанізації, де можуть бути реалізованими результати розробки.	
Прилад є необхідним для виробництва підшипників, шарнірів, елементів оптичних схем кінофотоапаратури та інших деталей машино- і приладобудування, які вимагають дотримання прецизійної точності розмірів.

- Стан готовності розробки.	
Розробка являє собою лабораторний зразок, який випробувано на вимірювальному стенді.

- Існуючі результати впровадження.	
Розробка підготовлена до впровадження.

МЕТОД ФОРМУВАННЯ НАНОУТВОРЕНЬ CDS У ШПАРИСТІЙ МАТРИЦІ

- Автори: Гевелюк С.А., Дойчо І.К.

- Основні характеристики, суть розробки.	
Традиційний метод синтезу CdS шляхом реакції іонів Cd2+ із газоподібним H2S є непридатним для формування наноутворень у шпаристій матриці, бо її поверхня швидко покривається плівкою CdS, яка, закорковуючи входи до шпарин, вадить проникненню туди реагентів. Для розв’язання проблеми пропонується здійснювати синтез при свідомо заниженій концентрації реагентів. Низька концентрація складових реакції не дозволить утворитися плівці на поверхні матриці, і частинки CdS молекулярних розмірів формуватимуться безпосередньо всередині шпарин. Повторення зазначеної процедури призведе до зростання розмірів частинок, що утворилися на попередньому етапі, бо це енергетично вигідніше, ніж виникнення нових формувань молекулярних розмірів. Отже, послідовно повторюючи такий мікросинтез слушну кількість разів, можна досягти необхідних розмірів кластерів CdS всередині матриці. Зростання розмірів кластерів обмежено зверху стінками шпарин, отже використання наношпаристої матриці забезпечить формування в ній наноутворень CdS.

- Патенто-, конкурентоспроможні результати.	
Експериментально виявлено, що 8-миразовий мікросинтез CdS при заниженні концентрації реагентів, у порівнянні із традиційною в 10 разів, дозволяє сформувати всередині матриці крупношпаристого скла (типу D) рівномірно розподілені за її товщиною наноутворення CdS із середнім діаметром близько 50 Ǻ.

- Порівняння зі світовими аналоґами.	
Безпосередніх аналоґів методу в світі невідомо. Напівпровідникові наночастинки різного складу, про створення яких повідомлялося в літературі, формувалися на традиційний спосіб в полімерах, желатині, золь-ґелевих стеклах і цеолітах. Для цих матеріалів типовою є певна пластичність, яка перешкоджає відтворюваності результатів через неможливість контрольованого обмеження розмірів частинок, що формуються. Використання багаторазового мікросинтезу у шпаристім склі дозволяє усунути зазначені вади.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.	
Витрачення реагентів підчас багаторазового мікросинтезу у шпаристім склі не перевищує їхньої кількості, необхідної при використанні традиційного методу, а вартість матеріалу матриці суттєво нижча, ніж, наприклад, золь-ґелевого скла.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, орґанізації, де можуть бути реалізованими результати розробки.	
Метод може бути реалізованим на будь-якому підприємстві, що виробляє пристрої нанорозмірної оптоелектроніки, для створення первинної сировини.

- Стан готовності розробки.	
Розробленим методом створено зразки для дослідження фотолюмінесцентних властивостей напівпровідникових наноутворень в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова і в Інституті фізики Вроцлавської політехніки (Польща).

- Існуючі результати впровадження.	
Розробка підготовлена до впровадження.

ЛАЗЕРНА КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ

ПАРАМЕТРІВ ДИМІВ ТА АЕРОЗОЛІВ

1. Автори: Попов А.Ю., Гоцульский А.В., Чечко В.Е., Шафран Л.М., Пресняк І.С.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Прилад дозволяє одночасно вимірювати оптичну щільності димів і аерозолів та визначати середній розмір частинок, що їх утворюють.

Робота приладу заснована на одночасному використанні двох методів: визначення спадання інтенсивності тестуючого лазерного пучка, що проходить через шар диму чи аерозолю та методу малокутового розсіювання світла. Реєстрація інтенсивності тестуючого лазерного пучка, кутової залежності інтенсивності розсіяного світла та опорного сигналу проводиться телекамерою, що з’єднана з комп’ютером, який проводить обробку та представлення отриманих даних. Джерелом світла є напівпровідниковий лазер, який може живитися від USB порта ноутбука, що робить установку  портативною.

Основні технічні характеристики:

  - розмір часток, мкм	0.5-40

  - Оптична щільність диму D (у шарі товщиною 1 м)                 0.05-2

  - довжина хвилі лазера, нм	655

  - потужність лазера, мВт	7.5

  - габаритні розміри, мм	50(30(520

  - повна маса, кг	1.7

  - живлення, В/мА 	12/150

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

Розробка виконана на основі досвіду конструювання лазерних приладів в НДІ фізики  ОНУ і може бути оцінена як ноу-хау. Комбінований характер методу не має аналогів.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого приладу відповідають рівню сучасних зарубіжних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Завдяки спрощеній конструкції та використанню комплектуючих переважно українського виробництва, ціна розробленого приладу становитиме близько $500. Це на порядок менше ціни західних аналогів, що робить його привабливим на ринках не тільки України, але й країн СНД, Східної Європи та Близького Сходу.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Прилад призначений для параметрів димів та аерозолів. Він може бути використаний у МОЗ України (токсикологія, гігієна), МНС України (пожежна безпека) та ін.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено експериментальний зразок. Проведено лабораторне випробування.

8. Існуючі результати впровадження.

Проводиться тестування приладу у Українському НДІ медицини транспорту МОЗ України.

Спекл-інтерферометричний МІКРОСКОПНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ фазової структури БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

1. Автори: Попов А.Ю., Тюрин А.В., Ткаченко В.Г.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Комплекс призначено для дослідження фазової структури біологічних об’єктів (медичних препаратів), що дозволяє отримувати тривимірні зображення практично прозорих об’єктів та аналізувати їх фазову структуру, тобто варіації коефіцієнту заломлення, для чого створено відповідні пакнти програм. Це дає змогу чисельно визначити форму об’єктів (наприклад, клітинних елементів крові, на малюнку показана фазова структура та варіації товщини єрітроциту людини), діагностувати пошкодження мембран, наявність цитоплазматичних тяжів, виділень у навколишнє середовище та ін. Препарати не потребують спеціальної підготовки (фарбування, тощо), можливе дослідження об’єктів (культур клітин) у процесі життєдіяльності. Перевагою комплексу є те, що він не потребує метрологічної повірки, оскільки реперної величиною в ньому є фіксована довжина хвилі лазерного випромінювання.

Основні технічні характеристики:

  - Просторове розрізнювання комплексу , мкм                        до 1

  - Точність вимірювань , нм	10

  - час вимірювання, с 	1

  - час обробки, с 	10

  - габаритні розміри комплексу, см	50(60(20

  - повна маса комплексу, кг	10

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

Розробка НДР виконується на основі досвіду конструювання лазерних приладів в НДІ фізики  ОНУ і може бути оцінена як ноу-хау.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого приладу відповідають рівню сучасних зарубіжних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Завдяки спрощеній конструкції та використанню комплектуючих переважно українського виробництва, ціна розробленого приладу становитиме близько $1000. Це на порядок менше ціни західних аналогів, що робить його привабливим на ринках не тільки України, але й країн СНД, Східної Європи та Близького Сходу.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Комплекс може бути використаний у медицині та біології, а також у якості учбово-дослідницького устаткування.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено експериментальний зразок. Проведені лабораторні випробування.

8.Існуючі результати впровадження. Комплекс проходить тестову експлуатацію у Українському Науково-дослідному Протичумному Інституті імені І.І.Мечнікова (Одеса) та Українському НДІ медицини транспорту МОЗ Украины.

комп’ютеризована система визначення довжини  когерентності, модової  структури та зміни довжини хвилі  лазерного випромінювання

1. Автори: Попов А.Ю., Тюрин А.В., Мандель В.Е.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Прилад призначено для вимірювання довжини  когерентності лазерного випромінювання, визначення його модової  структури та зміни довжини хвилі (наприклад, у напівпровідникових лазерах при зміні температури випромінювача та струму накачки). Робота приладу заснована на використанні запропонованого нами методу фазо-частотно модульованої спекл-інтерферометрії, завдяки чому прилад є швидкодіючим та не містить рухливих єлементів. Результати вимірювань (набір спеклограм) фіксуються за допомогою телекамери та передаються у комп’ютер, що проводить кореляційну обробку даних та представлення результатів.

Основні технічні характеристики:

  - довжина когерентності, мм 	0,1 – 50

  - зміна довжини хвилі, нм	10-4 – 10-2

  - час вимірювання, с 	1

  - час обробки, с 	1

  - габаритні розміри, см	40(40(50

  - повна маса, кг	3.0

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

Розробка НДР виконується на основі досвіду конструювання лазерних приладів в НДІ фізики  ОНУ і може бути оцінена як ноу-хау.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого приладу відповідають рівню сучасних зарубіжних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Завдяки спрощеній конструкції та використанню комплектуючих переважно українського виробництва, ціна розробленого приладу становитиме близько $100. Це на порядок менше ціни західних аналогів, що робить його привабливим на ринках не тільки України, але й країн СНД, Східної Європи та Близького Сходу.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Прилад призначений для визначення параметрів лазерного випромінювання, що важливо для всіх галузей, де використовуються лазерні методи – метрологія, прецизійні вимірювання, тощо. Особливо важливий він для контролю параметрів напівпровідникових лазерів, що не є стабільними і часто не сертифікуються виробниками. Він може бути використаний у електронної, аерокосмічній, машинобудівельній, будівельній промисловості та у медицині.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено експериментальний зразок. Проведені лабораторні випробування.

8. Існуючі результати впровадження.

Використовується в дослідницьких роботах, що проводяться спільно з центром рефраційної та лазерної мікрохірургії ока “Тарус” (Одеса) та Державним науково-дослідним інститутом МВС України (Київ).

Спекл-інтерферометричний цифровий комплекс для неруйнівного контролю якості лопаток авіаційних турбін

1. Автори: Попов А.Ю., Тюрин А.В., Ткаченко В.Г.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Комплекс призначено для неруйнівної діагностики стану та контролю якості лопаток авіаційних турбін за допомогою метода фазомодульованої спекл-інтерферометрії (ESPI), для чого фаза вимірювального лазерного світла модулюється згідно заданому алгоритму і узгоджується у часі з малим (неруйнівним) тестовим впливом на об'єкт (механічне навантаження, температура, ультразвук). Результати вимірювань у вигляді набору спеклограмм фіксуються телекамерою і обробляються комп'ютером для побудови картини фазових кореляцій. Аналіз цієї картини за допомогою розробленого програмного пакета дозволяє однозначно визначити деформації поверхні об'єкту. Побудовані двомірні профілі деформації об'єкта дозволяють діагностувати неоднорідність і неізотропность матеріалу лопаток, наявність мікротріщин та механічних напружень. На малюнку місце розташування дефекту (тріщини) у лопатці зазначено стрілкою.

Перевагою комплексу є те, що він не потребує метрологічної повірки, оскільки реперної величиною в ньому є фіксована довжина хвилі лазерного випромінювання.

Основні технічні характеристики:

  - Розмір об’єктів, що тестуються (лопаток), мм 	200х300

  - Точність вимірювань , нм	10

  - час вимірювання, с 	1

  - час обробки, с 	10

  - габаритні розміри комплексу, см	50(70(110

  - повна маса комплексу, кг	100

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

Розробка НДР виконується на основі досвіду конструювання лазерних приладів в НДІ фізики  ОНУ і може бути оцінена як ноу-хау.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого приладу відповідають рівню сучасних зарубіжних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Завдяки спрощеній конструкції та використанню комплектуючих переважно українського виробництва, ціна розробленого приладу становитиме близько $1000. Це на порядок менше ціни західних аналогів, що робить його привабливим на ринках не тільки України, але й країн СНД, Східної Європи та Близького Сходу.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Комплекс може бути використаний у аерокосмічній промисловості та, після адаптації під конкретні задачі, в машинобудівельній та будівельній промисловості, а також у якості учбово-дослідницького устаткування.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено експериментальний зразок. Проведені лабораторні випробування.

8.Існуючі результати впровадження. Комплекс проходить тестову експлуатацію у Национальному авиационному університеті (Кривий Ріг).

Спекл-інтерферометричний мікроскопний комплекс для диагностики фазової структури

сінгулярних світлових пучків

1. Автори: Попов А.Ю., Тюрин А.В., Римашевский А.А.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Комплекс призначено для діагностики фазової структури лазерних пучків, що зазнали змін під час проходження через світловоди або оптичні системи довільної конструкції. Диагностика здійснюється за допомогою метода фазомодульованої спекл-інтерферометрії (ESPI), для чого фаза вимірювального лазерного світла модулюється згідно заданому алгоритму, результати вимірювань у вигляді набору спеклограмм фіксуються телекамерою і обробляються комп'ютером для побудови картини фазових кореляцій. Аналіз цієї картини за допомогою розробленого програмного пакета дозволяє однозначно визначити фазову структуру пучка до і після проходження оптичної системи, та визначити фазові спотворення, що вносяться системою у пучок.

Перевагою комплексу є те, що він здатний аналізувати структуру не тільки звичайних, але і сингулярних лазерних пучків, тобто пучків з фазовими вихорами, та однозначно визначати величину та знак топологічного заряду вихорів. На малюнку показано фазову структуру вихорового пучка з топологічним зарядом +5.

Основні технічні характеристики:

  - Диаметр пучків, що тестуються, мм 	0,01-2

  - Точність вимірювань фази, π 	0,01

  - час вимірювання, с 	1

  - час обробки, с 	10

  - габаритні розміри комплексу, см	50(70(110

  - повна маса комплексу, кг	100

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

Розробка НДР виконується на основі досвіду конструювання лазерних приладів в НДІ фізики  ОНУ і може бути оцінена як ноу-хау.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Зарубіжні та вітчизняні прилади даного призначення невідомі.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Завдяки спрощеній конструкції та використанню комплектуючих переважно українського виробництва, ціна розробленого приладу становитиме близько $1000, що робить його привабливим на ринках не тільки України, але й країн СНД, Східної Європи та Близького Сходу.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Комплекс може бути використаний для розробки нових поміхозахищених систем оптичного зв’язку з використанням сингулярних лазерних пучків, а також у якості учбово-дослідницького устаткування.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено експериментальний зразок. Проведені лабораторні випробування.

8. Існуючі результати впровадження.

Розробка підготовлена до впровадження.

Пристрій для виявлення перешкод сліпими

1. Автор: Сантоній В.І., Іванченко І.О., Будіянська Л.М.

2. Основні характеристики, суть розробки

Пристрій для виявлення перешкод сліпими вмонтовано в тростину. Знаходить перешкоди шляхом розрізнення з високою точністю небезпечних ділянок дороги трьох типів і передає випереджаючу інформацію звуковими сигналами відповідної частоти. Пристрій відноситься до технічних засобів, що полегшують ходьбу і просторове орієнтування сліпих в незнайомій або змінній обстановці. Пристрій (тростина) підвищує вірогідність виявлення перешкод сліпими і збільшує кількість вимірюваних ознак, а конструктивне об’єднання контактного і неконтактного пристосувань забезпечує ідентичність просторово-координатних характеристик та можливість кількісної оцінки характеристик перешкод. Багатофункціональність тростини підвищує безпеку користувача. Робота пристрою базується на проведених дослідженнях і експериментальних розробках, що пройшли апробацію, враховує побажання, що поступили від сліпих в ході її випробувань.

|  | Основні технічні характеристики – Відстань дії, м ...............0,2 – 1,5 – Робоча область спектру – ближня інфрачервона – Напруга живлення, В.............3,0 – Струм споживання, мА .........50 – Вага, г ................................... 250 – Габарити оптико-електронного пристрою, мм .......140х15х8 |  |
| --- | --- | --- |

3. Патентно-конкурентноспроможні результати

У розробці використані технічні рішення, які захищені розробниками в Деклараційному патенті України на корисну модель № 14419 A61F 9/08, A61H 3/00, заяв. № u 2005 10947, пріор. 21.11.2005, публ. 15.05.2006, Бюл. № 5. “Пристрій виявлення перешкод сліпими” та патент України на винахід № 78650 A61F 9/08, A61H 3/00, заяв. № а200510948,  пріор. 21.11.2005, публ. 10.04.2007, Бюл. № 4, 2007 р. “Тростина для виявлення перешкод сліпими”.  Згідно одержаних характеристик пристрій є конкурентоспроможним на світовому ринку.

4. Порівняння зі світовими аналогами

Пристрій належить до нового покоління приладів медико-біологічного призначення, здатних частково компенсувати недоліки зору. Технічні та експлуатаційні характеристики  роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку пристроїв аналогічного призначення.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

Економічні переваги базуються на використанні для виготовлення ресурсів України, низькою трудомісткістю.  Виробництво є екологічно чистим  та неенергоємним.  Орієнтовна вартість при серійності 1000 шт. становить 350 грн.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Установи соціального захисту населення та Міністерства охорони здоров‘я України.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено дослідний зразок пристрою, що вмонтовано в тростину для сліпих.

8. Результати впровадження.

Проведено натурні випробування дослідного зразка в Одеській обласній благодійній організації реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями „ЕнджелАйз”.

МАТЕМАТИЧНА  модель  ФАЗОВОГО ВИМІРНИКА  Відстані

1. Автор: Молчанюк В.I.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Для чисельного моделювання оптимальних параметрів оптико-електронних пристроїв в середовищі MATLAB створена  математична  модель фазового вимірника відстані.

У математичній моделі задані наступні параметри :

- параметри оптичної і електричної систем

- діапазон  коефіцієнтів віддзеркалення об'єкту локації

- джерела шуму опорного і вимірювального  каналів

- частоти  основного і  опорного генераторів,

- максимальна величина вимірюваної відстані.

- максимальна величина вимірюваної різниці фаз.

Математична модель проводить оцінку точностних характеристик фазових оптичних локаторів, динамічний діапазон, співвідношення сигнал  шум вхідних сигналів.

Математична модель дозволяє оцінити динамічний діапазон вхідних сигналів,  оптимізувати співвідношення сигнал  шум,  опорного і вимірювального  каналів, а також оцінити вплив коефіцієнта віддзеркалення поверхні  локації   на точностні характеристики фазового оптико-електронного  вимірника відстані.

Математична модель дозволяє оцінити вплив нестабільності частот  основного і  опорного генератора  на погрішність вимірювання відстані.

Результати чисельного моделювання видаються у формі електронних таблиць і графіків.

3. Патентно-конкурентно спроможні результати.

Математична модель фазового вимірника відстані виконувалась на основі досвіду конструювання оптико-електронних пристроїв в науково-дослідній лабораторії "Датчики та  реєструючі системі" ОНУ ім. І.І. Мечникова і може бути оцінена, як ноу-хау.

Проведений патентний пошук показав, що математична модель фазового вимірника відстані є конкурентноздатною на внутрішньому ринку і має підстави для оформлення патенту України.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Відомі засоби застосування середовища MATLAB для розрахунків неелектронних структур електричних схем, теплових ланцюгів. Показана  можливість застосування  MATLAB в розробці математичної моделі фазового вимірника відстані.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, ціна.

Економічна привабливість визначається високою достовірністю  математичної моделі, яка дозволяє створити в максимально короткий термін розробку з точно прогнозованими властивостями, що значно знижує вартість розробки оптико-електронних пристроїв

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Математична модель призначається для використання на курсах теоретичних основ електротехніки, загальної оптоелектроніки, фізики, радіотехніки у вищих навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.

Також результати можуть бути  призначеначені  для впровадження в діяльність підприємств і установ галузевих міністерств України, які розробляють: фазові  оптико-електронні вимірники відстані прилади електроніки,  радіотехніки.

7. Стан готовності розробки.

Створена математична модель фазового вимірника відстані.

8.  Існуючі результати впровадження.

Розробка запропанована до впровадження.

комп'ютЕРНА  модель оптичного каналу

1. Автор: Сантоній В.І.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Гнучка макромодель оптичних каналів оптико-електронних пристроїв в середовищі мови PSpice дозволяє замінити  експеримент чисельним моделюванням процесів за допомогою ЕОМ в середовищі САПР (CAD). Оптичний канал це усі елементи по ходу проходження оптичного сигналу від приладу перетворення електричного струму в променисту енергію до приладу зворотного перетворення. Він включає також оптичні системи, канал проходження променистої енергії, відбиваючу поверхню об'єкту локації, джерела оптичних перешкод і паразитні перешкоди  каналу проходження сигналу. Модель оптичного каналу складається з випромінювача, каналу променя і приймача. Оптичний канал заміщується лінією передачі без втрат і керованими джерелами струму і напруги, що відображають енергетичні співвідношення на вході і виході оптичного каналу. Розповсюдження світла в оптичному каналі заміщене розповсюдженням радіосигналу в лінії передачі – елементі мови PSpice. Величина світлового потоку заміщується величиною відповідної електричної напруги. Модуляції світлового сигналу по інтенсивності на вході оптичного каналу відповідає пропорційна зміна напруги на вході лінії передачі. Для оптимізації потужності випромінювача оптичних локаторів проводиться оцінка динамічного діапазону і відношення сигнал/шум вихідного сигналу.

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

Проведений патентний пошук показав, що розробка є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринку та має підстави для оформлення патенту України „Метод комп’ютерного моделювання оптичного каналу”. Патентно чистими та конкурентоспроможними є використання програми PSpice для моделювання оптико-електронних пристроїв.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Відомі застосування засобів PSpice для моделювання неелектронних структур шляхом заміщення еквівалентною електричною схемою механічних систем, теплових ланцюгів.  Розроблена можливість розповсюдження цієї практики на оптичні процеси, яка базується на єдності природи розповсюдження радіохвиль і оптичного випромінювання.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, ціна.

Економічна привабливість розробки визначається високою достовірністю  моделі оптичного каналу, яка дозволяє створити в максимально короткий термін пристрій з точно прогнозованими властивостями. Значно знижується вартість розробки.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Результати призначаються для впровадження у діяльність підприємств та установ галузевих міністерств України, що розробляють та випускають оптико-електронні пристрої.

7. Стан готовності розробки.

Розроблена комп’ютерна модель оптичного каналу.

8.  Існуючі результати впровадження.

Запропоновано до впровадження.

ЛАЗЕРНИЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЛІЧИЛЬНИК

АЕРОЗОЛЬНИХ ЧАСТИНОК ТІНЬОВОГО ТИПУ

1. Автори: Бекшаєв А.Я, Калугін В.В., Контуш С.М., Михайловська Л.В.

2. Основні характеристики, суть розробки.

У приладі використовується випромінювання лазерного діода (680 нм, 30 мВт), яке падає на вузьку щілину (товщина регульована, 10 або 20 мкм), позад якої розташований фотоприймач. Частинки аерозолю переносяться струмом повітря перпендикулярно до щілини. Коли частинка опиняється навпроти щілини, вона частково "затіняє" фотоприймач, через що його сигнал зменшується. Аналіз і обробка сигналу, здійснювані за допомогою персонального комп’ютера, дозволяють судити про розмір частинки. В результаті вимірювань отримується повне число частинок, їх концентрація та розподіл по розмірах.

Основні технічні характеристики:

  - діапазон вимірюваних розмірів, мкм 	0,5 – 50

  - точність вимірювання, %	10

  - мінімальна концентрація частинок, л–1	2000

  - швидкість аспірації, л/хв 	0,1 – 0,5

  - час вимірювання, хв 	1.0

  - габаритні розміри, мм	50(60(120

  - повна маса, кг	0.5

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

Розробка НДР виконується на основі досвіду конструювання лазерних приладів в ОНУ і аерозольних приладів в ОДАХ і може бути оцінена як ноу-хау.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого рахівника частинок відповідають рівню сучасних зарубіжних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Завдяки спрощеній конструкції та використанню комплектуючих переважно українського виробництва, ціна розробленого приладу становитиме близько $1000. Це на порядок менше ціни західних аналогів, що робить його привабливим на ринках не тільки України, але й країн СНД, Східної Європи та Близького Сходу.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Прилад призначений для оперативного контролю та моніторингу повітряного середовища у виробничих приміщеннях і може застосовуватись на підприємствах та закладах електронної, медичної та фармацевтичної промисловості (проблема "чистих кімнат"), а також для контролю шкідливих забруднень на підприємствах металургії, енергетики та в закладах екологічного спостереження.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено експериментальну серію. Проведено лабораторне випробування.

8. Існуючі результати впровадження.

Рахівник використовується для дослідження характеристик зварювального аерозолю у Фізико–Хімічному інституті захисту навколишнього середовища і людини Міносвіти і науки та НАН України та на підприємстві „Новатех-Електро”, м. Одеса.

ЛАЗЕРНИЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЛІЧИЛЬНИК АЕРОЗОЛЬНИХ ЧАСТИНОК

1. Автори: Бекшаєв А.Я, Калугін В.В., Контуш С.М., Михайловська Л.В.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Робота приладу заснована на розсіянні світла частинками аерозолю, які переносяться струмом повітря через сфокусований пучок лазерного діода (680 нм, 30 мВт). Кожна частинка розсіює світло в залежності від її розміру; розсіяне нею світло збирається увігнутим дзеркалом та направляється на фотодіод, сигнал якого затим обробляється і аналізується за допомогою персонального комп’ютера. Дані вимірювань можуть бути представлені у вигляді повного числа частинок, їх концентрації та розподілу по розмірах.

Основні технічні характеристики:

  - діапазон вимірюваних розмірів, мкм 	0,1 – 5

  - точність вимірювання, %	10

  - мінімальна концентрація частинок, л–1	2000

  - швидкість аспірації, л/хв 	0,1 – 0,5

  - час вимірювання, хв 	1.0

  - габаритні розміри, мм	50(150(200

  - повна маса, кг	1.0

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

Розробка НДР виконується на основі досвіду конструювання лазерних приладів в ОНУ і аерозольних приладів в ОДАХ і може бути оцінена як ноу-хау.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого рахівника частинок відповідають рівню сучасних зарубіжних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Завдяки спрощеній конструкції та використанню комплектуючих переважно українського виробництва, ціна розробленого приладу становитиме близько $1000. Це на порядок менше ціни західних аналогів, що робить його привабливим на ринках не тільки України, але й країн СНД, Східної Європи та Близького Сходу.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Прилад призначений для оперативного контролю та моніторингу повітряного середовища у виробничих приміщеннях і може застосовуватись на підприємствах та закладах електронної, медичної та фармацевтичної промисловості (проблема "чистих кімнат"), а також для контролю шкідливих забруднень на підприємствах металургії, енергетики та в закладах екологічного спостереження.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено експериментальний зразок. Проведено лабораторне випробування.

8. Існуючі результати впровадження.

Рахівник використовується для дослідження характеристик зварювального аерозолю у Фізико–Хімічному інституті захисту навколишнього середовища і людини Міносвіти і науки та НАН України, м. Одеса.

ФОТОПРИЙМАЧ ЗІ ЗМІННИМ ПОРОГОМ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЧУТЛИВОСТІ

1. Автори: Курмашев Ш.Д., Шенкевич О.А., Мінгалев В.О.

2. Основні характеристики, суть розробки

Фотоприймач є чутливим елементом на базі поверхнево-бар'єрної структури (контакт метал - напівпровідник), призначеної для детектування світла в системах зв'язку, моніторінгу та охорони довкілля, автоматики. Суть розробки зводиться до того, що піддаючи фотоприймач анізотропному тиску, можна ефективно зсувати край його довгохвильової чутливості завдяки обробці структури лазерним випромінюванням на етапі технології виготовлення.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Зсув довгохвильового порогу чутливості, % …………………….50

- споживана потужність, мВт не більше ……  ……………………20

- основна похибка, % не більше …………  ……….………………0,5

- габаритні розміри, мм ……………………………………0,5х0,5х1,0

3.Патенто - конкурентноспроможні результати.

Технічні і економічні  характеристики фотоприймача роблять його конкурентноспроможним на світовому рівні фотоприймачів аналогічного призначення.

4.Порівняння зі світовими результатами.

Аналіз, зроблений на базі патентного пошуку показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень, фотоприймач має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, лазерна обробка контакту метал - напівпровідник на стадії виготовлення дозволила більш, ніж в 5 разів підвищити чутливість щодо зсуву довгохвильового краю фоточутливості під впливом анізотропного тиску.

5.Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, ціна.

Економічна привабливість фотоприймача базується на використанні розповсюджених групових технологій мікроелектроніки, низький  трудомісткості. Орієнтована вартість одного елементу при серійності 1000 штук на рік становить $10, що значно менше вартості аналогів.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах Держкомітету по промисловій політиці України, Держкомзв'язку України та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено зразки фотоприймача. Проведено випробування на вимірювальних стендах.

8. Існуючі результати впровадження.

Проведено випробування елементів у складі промислового обладнання пристроїв оптоелектроніки в науковому центрі Академії зв’язку України.

Розділ  2

ЗБЕРЕЖЕННЯ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

(ДОВКІЛЛЯ)

ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

СПОСОБИ ЕКСПРЕСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МЕРКУРІЮ (II) У ВОДІ

1. Автори: Чеботарьов О.М., Єфімова І.С.

2. Основні характеристики, суть розробки.

В основу  розробки способів визначення  меркурію(II) в широкому діапазоні концентрацій у природних і промислових водах покладено реакцію його взаємодії з редокс-реагентом 4-сульфо-2(4′-сульфонафталін-1′-азо)нафтолом-1 на поверхні целюлозних тканих матеріалів у присутності желатину або диметилсульфоксиду. Аналіз вод різних категорій та визначення концентрації іонів меркурію(II) може бути виконано у поза лабораторних умовах (польових) з використанням візуально-колориметричного методу, який ґрунтується на порівнянні зміни забарвлення тканинних зразків з забарвленням заздалегідь підготовленої колірної тест-шкали в залежності від концентрації меркурію(II).

3. Патентно-конкурентоспроможність результатів.

Розроблені методики захищено 2 патентами України на корисну модель.

4. Порівняння зі світовими результатами. Світові аналоги відсутні.

Розроблені методики відрізняються високою селективністю, експресністю та простотою виконання без проведення стадії попереднього концентрування меркурію(II) і відокремлення супутніх іонів та застосування спеціального стаціонарного устаткування, що живиться від електроструму.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, вартість.

Економічний ефект – вартість аналізу однієї проби води пропонованим способом складає до 0,5 грн.  в діапазоні концентрацій 0,005÷0,05 мг/мл; тест-визначення меркурію(II) на рівні гранично-допустимої концентрації не перевищує 5 хвилин.

Соціальний ефект – здійснення моніторингу стічних вод підприємств на вміст меркурію(II) в таких областях промисловості як електротехнічна, металургія, сільське господарство, та ін.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах Міністерства екології і природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства промислової політики України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

7. Стан готовності розробки.

Проведено випробування в лабораторних умовах.

8. Результати впровадження.

Розробка запропонована для впровадження.

Твердофазно-спектрофотометричне та тест-визначення хрому(VI) у водІ з використанням індикаторних трубок

1. Автори: Чеботарьов О.М., Гузенко О.М., Щербакова Т.М.

2. Основні характеристики, суть розробки.

В основу розробки способу визначення мікроконцентрацій хрому(VI) у природних і промислових водах покладено реакції взаємного окислення-відновлення його з 1,5-дифенілкарбазидом та 4-сульфо-2(4′-сульфонафталін-1′-азо)нафтолом-1 з подальшим утворенням відповідних комплексних сполук, які вилучаються з водного розчину у динамічному режимі з використанням індикаторних трубок, що містять іоніти КУ-2-8 та АВ-17-8, відповідно. Концентрацію хрому(VI)  у поза лабораторних умовах визначають напівкількісно візуально-колориметричним методом, за допомогою заздалегідь підготовленої колірної тест-шкали. Кількісне визначення концентрації хрому(VI) у воді проводять спектрофотометричним методом у варіанті спектроскопії дифузного відбиття.

3. Патентно-конкурентоспроможність результатів.

Розроблені методики захищено 3 патентами України на корисну модель.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Розроблені методики відрізняються від існуючих експресністю, економічністю, екологічною безпекою, розширеними можливостями реєстрування аналітичного сигналу, а також придатністю визначення хрому(VI) у польових умовах на рівні 0,02 - 0,43 мг/л.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, вартість.

Економічний ефект – вартість аналізу однієї проби води пропонованим способом складає до 5 грн.; отримання швидких результатів аналізу водних об’єктів навколишнього середовища без використання стаціонарного устаткування.

Соціальний ефект – здійснення постійного моніторингу промислових і природних вод, а також за умовами роботи працівників хімічної, шкіряної, текстильної промисловостей з метою попередження професійних отруєнь та захворювань.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах Міністерства екології і природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства промислової політики України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

7. Стан готовності розробки. Проведено випробування в лабораторних умовах.

8. Результати впровадження. Існуючи результати запропоновано для впровадження.

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОКОНЦЕНТРАЦІЙ ЦЕРІЮ (IV)

1. Автори: Чеботарьов О.М., Єфімова І.С.

2. Основні характеристики, суть розробки.

В основу розробки способу визначення мікроконцентрацій церію(IV) покладено реакцію взаємного окислення-відновлення його з 4-сульфо-2(4′-сульфонафталін-1′-азо)нафтолом-1 у кислому середовищі та комплексоутворення продуктів редокс-реакції у лужному водно-ацетононітрильному середовищі. Концентрацію церію(IV) у природних і промислових об’єктах визначають візуально за об’ємом виділеної органічної фази з водно-ацетонітрильного розчину вказаної хімічної системи з використанням заздалегідь откаліброваної скляної трубки (бюретки) за градуювальним графіком побудованому в координатах “концентрація церію – об’єм виділеної органічної фази”.

3. Патентно-конкурентоспроможність результатів.

Розроблена методика захищено патентом України.

4. Порівняння зі світовими результатами. Світові аналоги відсутні.

Розроблений об’ємний спосіб непрямого визначення церію у об’єктах різної природи (гірські породи, донні відкладення, лікарські засоби, промислові зразки, тощо) відрізняється високою селективністю та достатньою простотою виконання без застосування стаціонарного устаткування, що живиться від електроструму у поза лабораторних (польових) умовах.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, вартість.

Економічний ефект – вартість аналізу однієї проби пропонованим способом не перевищує 2 грн.  в діапазоні концентрацій 1÷10,0·10-5 моль/л.

Соціальний ефект – здійснення контролю за вмістом Се(IV) у об’єктах природного походження, а також в таких областях промисловості як фармація, металургія та інших галузях виробництва.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах Міністерства екології і природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства промислової політики України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України.

7. Стан готовності розробки.

Проведено випробування способу в лабораторних умовах.

8. Результати впровадження.

Існуючи результати запропоновано до впровадження.

СПОСІБ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН МЕТОДОМ ОСАДЖУВАЛЬНОЇ ФЛОТАЦІЇ

1. Автори: Стрельцова О. О., Пурич О. М.

2. Основні характеристики, суть розробки.

На основі удосконалення колоїдно-хімічної моделі флотаційного вилучення

йоногенних поверхнево-активних речовин розроблений метод (варіант технологічної схеми) їх флотаційного вилучення – осаджувальна флотація. Для вилучення з розбавлених водних розчинів поверхнево-активних речовин (стічних вод промислових підприємств) необхідно додати у воду реагент-осаджувач, пропустити крізь них бульбашки повітря, зібрати утворений продукт (сублат).

3. Патентно-конкурентноспроможні результати.

Розроблений спосіб очистки може бути захищений патентом України.

4. Порівняння зі світовими аналогами.

Проведений патентно-інформаційний пошук по країнам США, Німеччини, Франції, Японії показав, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень розробка відповідає світовим аналогам.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та

реалізації, показники, ціна.

Метод очистки стічних вод промислових підприємств, забруднених поверхнево-активними речовинами, дозволяє знизити шкідливий вплив забруднювачів на навколишнє середовище в 40 – 50 разів, а в деяких випадках повністю виключити їх дію, знизити концентрацію

поверхнево-активних речовин у воді з 150 – 200 мг/дм3 до 1,0 – 5,0 мг/дм3, скоротити час флотаційної обробки, зменшити об’єм пінного концентрату, який не перевищує 5 - 7 % об’єму розчину, що підлягав флотаційній обробці. Для упровадження пропонується

загальний опис методу осаджувальної флотації, флотаційна установка, екологічний паспорт. Розробка способу очистки, вибір найбільш економічно вигідного варіанта технологічної схеми очистки, будова очисних споруд (флотаційної установки) вимагає витрат у розмірі 90 тис. у. о.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Галузі: хімічна, машинобудівельна, нафтохімічна. Міністерства: екології, хімічної, легкої, машинобудівельної. Розробки можуть бути реалізовані на підприємствах, стічні води яких містять поверхнево-активні речовини, зокрема для очистки стічних вод гальванічних цехів і ділянок травлення друкованих плат.

7. Стан готовності розробки.

Розробка готова до впровадження.

8. Існуючі результати впровадження.

Очисні споруди, зроблені на базі розробок, працюють на Лосино-Петровській фабриці

первинної обробки вовни (м. Лосино-Петрівськ), в НПО “Контактор” у м. Ульяновську та інших підприємствах України та Росії.

СПОСІБ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД УРАНУ (VI)

1.Автори: Сазонова В.Ф., Перлова О.В., Менчук В.В., Кожемяк М.А.

2.Основні характеристики, суть розробки.

Розроблено більш досконалий реагентний спосіб очистки азотнокислих, сірчанокислих та карбонатних стічних вод від урану (VI). Основний метод очистки – флотаційний. Процес може бути здійснений в імпелерній чи пневматичній флотаційній машині.

3.Патентно-, конкурентноспроможні результати.

Розробка конкурентноспроможна по відношенню до аналогічних. Результати розробки можуть бути захищені патентом України.

4.Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку (по ведучим країнам:  Росія, Україна, Німеччина, Велика Британія, США, Японія) показує, що за сукупністю суттєвих ознак спосіб очистки стічних вод від урану (VI)  аналогів не має.

5.Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, ціна.

Розробка є екологічно чистою, високопродуктивною, потребує мінімальних

експлуатаційних витрат. Дозволяє проводити глубоку очистку (виділення урану до 99,5 %) розбавлених (30 – 50 мг/л U (VI)) ураномісних розчинів, суттєво скоротити витрати

реагента (в 5 – 10 разів), зменшити час очистки, легко регенерувати реагент та

рекуперувати уран. Орієнтована ціна розробки 50 тис. у.о.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути

реалізовані результати розробки.

Розробка може бути реалізована: у галузях хімічної та видобувної промисловості, атомної енергетики; на підприємствах і в організаціях Міністерства хімічної та

нафтохімічної промисловості.

7.Стан готовності розробки.

Розробка спосібу очистки стічних вод від урану (VI) є результатом виконання

науково-дослідної роботи. Для її впровадження треба у кожному випадку визначити склад та фізико-хімічні властивості стічних вод, які треба очищати.

8.Існуючі результати впровадження.

Розробка підготовлена до впровадження.

НОВИЙ НОСІЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ВІД   ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

1. Автори: Стрельцова О.О., Тарасевич Ю.І., Хромишева О.О., Волювач О.В.

2. Основнi характеристики, суть розробки.

Знайдено новий доступний, дешевий, нетоксичний флотаційний носій (Mytilys galloprovincialis, Mytilys edulis з питомою поверхнею 0,6 м2/г) для очистки стічних вод від поверхнево-активних речовин (ПАР), який має високу сорбційну здатність щодо поверхнево-активних шкідливих речовин. Метод очистки – флотаційний або адсорбційний. Після обробки запропонованим методом концентрація ПАР знижується відповідно від 100-150 до 2-3 мг/дм3. Процес може бути здійснений в імпелєрній чи пневматичній флотаційній машині.

3. Патентно-, конкурентноспроможні результати.

Розробка конкурентноспроможна по відношенню до аналогічних. Одержано Патент  України.

4. Порівняння з світовими аналогами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентно-інформаційного пошуку по країнах Російської Федерації, США, Японії, Франції, Німеччини, Польщі показав, що за сукупністю суттєвих ознак: спосіб, технології та установки для очистки стічних вод від ПАР аналогів не мають.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та    реалiзацiя, показники, вартість.

Використання запропонованих реагентів - молюсків Mytilys galloprovincialis, Mytilys edulis для очистки стічних вод промислових підприємств економічно доцільно, не потребує використання дорогих реагентів.

6. Галузi, мiнiстерства, вiдомства, пiдприємства, органiзацiï, де можуть бути реалiзованi результати розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах хімічної, нафтохімічної, текстильної, електрохімічної галузі, Міністерства екології та природних ресурсів України і в організаціях різної відомчої підпорядкованості.

7. Стан готовності розробки.

Розробка на  готова до впровадження у виробництво.

8. Існуючі результати впровадження.

Результати розробки використані при удосконалені способів очистки стічних вод від ПАР м. Мелітополя (завод лаків та фарб та завод тракторних гідроагрегатів), м. Одесі (ДП Укр НДІ медицини транспорту,  ТОВ “Елекон-2003“).

СПОСІБ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

ЗА ДОПОМОГОЮ ОРГАНІЧНИХ РЕАГЕНТІВ

1.  Автори. Стрельцова О.О., Тимчук АФ., Пузирьова ІВ.

2. Основні характеристики, суть розробки. З метою інтенсифікації процесу флотаційного вилучення  поверхнево-активних речовин розроблено спосіб флотації їх з розбавлених водних розчинів (стічних вод промислових підприємств) з використанням органічних реагентів. Для вилучення поверхнево-активних речовин перед процесом флотації в розчин  вводять тонкоемульговану органічну речовину.

3. Патентно-конкурентоспроможні результати. Спосіб очистки стічних вод від катіонних поверхнево-активних речовин. Патент України на винахід.

4. Порівняння зі світовими аналогами. Порівняльний аналіз, який було засновано на  патентно-інформаційному пошуку, показав, що запропонований спосіб за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень відповідає рівню світових досліджень.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізації, показники, ціна. Переваги способу очистки стічних вод від поверхнево-активних речовин складаються в тому, що використовується незначна кількість органічних реагентів при невеликої тривалості флотаційного процесу. Органічні реагенти вводять в кількості від 0,3 до 0,5 мг/л. Ступінь флотаційного вилучення в запропонованому способі досягяє 98 %. Даний спосіб дозволяє проводити вилучення поверхнево-активних речовин з водних дисперсій, що містять велику кількість завислих частинок.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки. Спосіб очистки стічних вод від ПАР може бути реалізований на підприємствах, що містять поверхнево-активні речовини та емульговані аполярні органічні сполуки. Це підприємства хімічної, текстильної, нафтопереробної, машинобудівельної та харчової промисловості, а також станції мийки вагонів та пароплавів.

7. Стан готовності розробки. Розробка готова до впровадження.

8. Існуючи результати впровадження. Проведено напівпромислові випробування  розробленого способу при очистці стічних вод олійно-жирового комбінату

м. Мелітополю.

СПОСІБ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД АЛІФАТИЧНИХ СПИРТІВ

- Автори: Сазонова ВФ., Тимчук АФ., Кожемяк МА., Менчук ВВ.

- Основні характеристики, суть розробки. Розроблено безреагентний спосіб очистки промислових стічних вод від екстрагентів - аліфатичних спиртів (гептилового, октилового, нонилового, децилового), заснований на адсорбції спиртів екологічно безпечним адсорбентом – хітозаном (хітозанглюкановим комплексом), отриманим з відходів біотехнологічного виробництва лимонної кислоти. Для відділення адсорбтиву (комплексу адсорбат-адсорбент) використовують флотацію. Процес адсорбції відбувається  в статичному режимі, флотацію здійснюють в імпелерній флотаційній машині.

- Патенто-конкурентоспроможні результати. Результати розробки захищені патентом України № 33908, опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14.

- Порівняння зі світовими аналогами. Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку (серед провідних країн: Україна, Росія, ФРН, Великобританія, США, Японія) показує, що за сукупністю суттєвих ознак спосіб очистки промислових стічних вод від аліфатичних спиртів  аналогів не має.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість. Розробка є екологічно чистою, високопродуктивною, розрахована на мінімальні капітальні та експлуатаційні витрати. Процес адсорбції рекомендовано здійснювати в інтервалі  рН 4-8. Флотаційне вилучення адсорбтиву зі стічної води відбувається протягом 15-20 хв. Шляхом наступної десорбції можна здійснити  рекуперацію спиртів та регенерацію адсорбенту.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки. Розробка може бути реалізована на підприємствах хімічної промисловості та збагачувальних фабриках, які використовують екстракційну технологію для вилучення та розділення рідкісних та рідкісноземельних металів.

- Стан готовності розробки.

Розробка готова до впровадження.

- Існуючи результати впровадження.

Існуючи результати  запропоновані до впровадження.

СПОСІБ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД КАТІОННИХ БАРВНИКІВ

1. Автори: Солдаткіна Л.М., Сагайдак ЄВ., Менчук ВВ.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Розроблено новий більш досконалий спосіб очистки стічних вод, що містять барвники катіонного типу. Спосіб очистки води від катіонних барвників полягає в тому, що у воду, що очищується при рН 6-10 вводять адсорбент рослинного походження (лушпиння соняшнику), який перемішують з водою, після чого воду відстоюють не менш, ніж 2,5 год., після чого адсорбент відділяють від води фільтрацією.

3. Патентно-конкурентноспроможні аналоги.

Розробка конкурентоспроможна по відношенню до аналогічних. Одержано патент України на корисну модель.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку (серед провідних країн: Росія, Великобританія, ФРН, Франція, США, Японія, Україна), показує, що за сукупністю суттєвих ознак спосіб очистки води від катіонних барвників аналогів не має.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники.

Розробка є екологічно чистою, високопродуктивною, потребує мінімальних капітальних та експлуатаційних витрат, дозволяє очистити стічні води від катіонних  барвників на 95 %, в яких концентрація катіонних барвників не перевищує 150 мг/л. Адсорбент, що використовується для очистки води є агропромисловим відходом при виробництві соняшникової олії на олійно-жирових підприємствах. Відроблений адсорбент недоцільно регенерувати внаслідок його низької вартості та доступності, рекомендується його використовувати як наповнювач теплоізоляційних матеріалів.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Розробка може бути реалізована у галузях: текстильної, целюлозно-паперової, хімічної промисловості; на підприємствах і в організаціях Міністерства текстильної, целюлозно-паперової, хімічної промисловості.

7.Стан готовності розробки.

Розробка готова до впровадження у виробництво.

8. Існуючі результати впровадження.

Запропоновано для впровадження.

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ  МЕТОДИ ВИТЯГАННЯ  РІДКИХ  І  ДОРОГОЦІННИХ  МЕТАЛІВ  З  ПРОДУКТІВ  СПАЛЮВАННЯ  ЕНЕРГЕТИЧНОГО  ВУГІЛЛЯ

- Автори: Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Хитріч В.Ф., Барба І.М.

- Основні характеристики, суть розробки.

Суть розробки полягає у використанні біотехнологічних методів вилучення рідких і дорогоцінних металів з відходів підприємств енергетики та металургії України. До основи методу покладено використання активних мікроорганізмів з практично корисними властивостями. Такий підхід  є екологічно безпечним, енерго- і ресурсозберігаючим, сучасним і найбільш перспективним методом.

- Патентно-конкурентноспроможні результати

Технічні і економічні характеристики біотехнологічного методу вилучення рідких і дорогоцінних металів роблять його конкурентноспроможним на вітчизняному ринку існуючих методів (спосіб вилучення металів знаходиться на стадії патентування).

4. Порівняння зі світовими результатами

Порівняльний аналіз на основі інформаційного пошуку свідчить, що за сукупністю методичних прийомів біотехнологічний метод вилучення металів   з використанням активних мікроорганізмів має ряд переваг над існуючими аналогами. Біотехнологічний метод, що розроблено, простий, реалізується при нормальній температурі і тиску, без використання сильних кислот і утворення проміжних токсичних продуктів, що робить його екологічно безпечним.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізації, показники, ціна

Розробка відноситься до енерго- і ресурсозберігаючих технологій, та має природоохранну спрямованість. Біотехнологічний метод, що розроблено, спрямовано на додаткове одержання рідких і дорогоцінних металів з нетрадиційної сировини – техногенних відходів підприємств енергетики та металургії України. Використання біотехнологічних методів сприяє тому, що такі відходи втрачають свій негативний вплив на довкілля і людину. Біотехнологічний  метод вилучення металів за допомогою мікроорганізмів не потребує дорогого обладнання, дефіцитних реактивів, характеризується низькими енергоспоживанням і трудовитратами.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Міністерство промислової політики, гірнічні та геологічні підприємства, підприємства енергетики, чорної та  кольорової металургії

- Стан готовності розробки

Підготовлені рекомендації для апробації розробленої біотехнології на відходах від спалювання енергетичного вугілля.

- Існуючі результати впровадження

Проведені модельні випробування розробленого способу для вилучення рідких (германій, цирконій) металів з промислового свинцево-цинкового концентрату і відходів електростанцій.

Біотехнологія  ремедиації  грунту, забрудненого НАФТОпродуктами

1. Автори: Іваниця В.О., Кожанова Г.А, Гудзенко Т.В., Бєляєва Т.О., Бобрешова Н.С., Кривицька Т.М., Соловйов В.І., Філатов К.Д., Конуп І.П.

2.Основні характеристики, суть розробки. Біотехнологія передбачає використання біологічного препарату - іммобілізовані за спеціальною технологією на комплексному органічному субстраті непатогенні бактерії-деструктори роду Pseudomonas, виділені з природного середовища. Біопрепарат виявляє сорбционную і деструктивну активність у відношенні вуглеводнів нафти. Метод призначений для використання в природоохоронних біотехнологіях біоремедиації забруднених нафтою грунтів. Розроблена біотехнологія очищення ґрунтів від нафтопродуктів передбачає виконання наступних заходів:

I етап - застосування механічних методів, спрямованих на максимальний збір нафтопродуктів, за допомогою механічних методів.

II етап - реабілітація забрудненого  ґрунту із використанням біотехнологічних методів і біопрепарату для зниження концентрації нафтопродуктів у ґрунті, її реструктуризації, відновлення водяного й аераційного режимів - необхідних умов для процесів  ґрунту, що само очищають. З цією метою на забруднену поверхню ґрунту наноситься шар сорбентів і біопрепарат. Після переорювання з сорбентами і біопрепаратом забруднена поверхня ґрунту оброблюється рідкою культурою консорціума бактерій-деструкторів вуглеводнів нафти, що входять до біопрепарату. Це дозволяє провести додаткову інокуляцію всіх використаних сорбентів і забрудненого ґрунту фізіологічно активними бактеріями-деструкторами вуглеводнів нафти. Завершенням II етапу є засів ділянки трав’янистими рослинами. Для закріплення ефекту очищення і рекультивації ґрунтів  проводиться сидерація, що сприяє збільшенню комплексу органотрофних  мікроорганізмів, що приймають участь у розкладанні рослинних залишків і, таким чином, насичує забруднений ґрунт не тільки кінцевими продуктами розкладання (вуглець, азот, цукри, амінокислоти й ін.), але й активною ґрунтовою мікрофлорою. Зазначений комплекс заходів створює оптимальні умови для деструкції вуглеводнів нафти, створення структурованого ґрунтового покриву з рослинним компонентом, зниження рівня нафтопродуктів більш ніж на 90% за 80 діб.

3. Патентно-конкурентноспроможні результати. Природоохоронна розробка спрямована на забезпечення екологічної безпеки грунту в екстремальних ситуаціях, зв'язаних з аварійними розливами нафти, відноситься до пріоритетного не тільки в Україні, але й у світовій практиці. Виконана на рівні винаходів - захищена патентом України № 45191 від 26.10.2009. Технічні й економічні характеристики біотехнології роблять її конкурентноспроможною на світовому ринку біотехнологій аналогічного призначення.

4. Порівняння зі світовими аналогами. Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що по сукупності істотних ознак технічних рішень розроблена екологічно безпечна біотехнологія перевершує існуючі аналоги по ступені і швидкості очищення грунту від нафтового забруднення, особливо в екстремальних ситуаціях.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізації, показники. Розроблена мікробна біотехнологія ліквідації нафтового забруднення грунту екологічно й економічно доцільна, не вимагає використання дорогого імпортного устаткування і матеріалів.

6. Області, міністерства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки. Розробка може бути реалізована на підприємствах і в організаціях різної відомчої підпорядкованості, у тому числі Міністерства екології і природних ресурсів України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства транспорту, Міністерства нафтовидобувної промисловості, Міністерства промислової політики України і приватного сектора промисловості.

7. Стан готовності розробки. Підготовлено рекомендації з використання розробленої біотехнології для очищення ґрунту від нафтового забруднення.

8. Існуючі результати впровадження. Проведено випробування в натурних умовах розробленої біотехнології при ліквідації нафтового забруднення грунту на о.Зміїний.

Біотехнологія ЛІКВІДАЦІЇ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНОго середовища

1. Автори: Іваниця В.О., Кожанова Г.А, Гудзенко Т.В., Бєляєва Т.О., Бобрешова Н.С., Кривицька Т.М., Соловйов В.І., Філатов К.Д.

2. Основні характеристики, суть розробки. Біотехнологія передбачає використання біологічного препарату - іммобілізовані за спеціальною технологією на органічному субстраті (торфі) непатогенні бактерії-деструктори роду Pseudomonas, виділені з природного середовища. Біопрепарат виявляє сорбционную і деструктивну активність у відношенні вуглеводнів нафти. Метод призначений для використання в природоохоронних біотехнологіях захисту морських і прісних водойм.

На першому етапі робіт для ліквідації забруднених нафтою і нафтопродуктами акваторій, застосовуються технічні засоби – бони, нафтосбірники, а також  сорбенти - вермикуліт, перліт, торф. Забруднена нафтою ділянка локалізується бонами, а потім нафта збирається нафтомусорозбірниками відповідно до РД 31.04.01-90 «Правила ведення робіт з очищення забруднених акваторій портів».

На другому етапі робіт для ліквідації райдужних нафтових плівок і очищення водного середовища від емульгованих нафтопродуктів, що залишилися після механічного збору, застосовується біопрепарат. Препарат наноситься на нафтову пляму тонким шаром  вручну, або за допомогою повітряструмних пристроїв із причалів,  плавзасобів, берега.

В залежності від товщини плівки і виду нафтопродуктів витрату препарату розраховують з вагового співвідношення: для тонкої сріблястої плівки - 1 (частина препарату): 10 (частин нафти); для товстої тьмяної плівки - 1 (частина препарату): 4 (частин нафти). Напилювання біопрепарату на нафтову плівку здійснюється починаючи з периферії до центру, доки вся поверхня нафтової плями не буде покрита препаратом. Сорбція нафтопродуктів здійснюється у перши хвилини після нанесення препарату при цьому ефективність очищення водяного дзеркала висока і досягає 80% і більш. Препарат не вимагає збору, тобто забезпечує деструкцію вуглеводнів нафти в природному середовищі.

Використання біотехнології дозволяє у короткий термін: - блокувати нафтове забруднення і попередити його поширення; - ліквідувати забруднення з мінімальним екологічним збитком; - забезпечити подальшу пролонговану дію за рахунок інтродукції у природні біоценозі бактерій-деструкторів вуглеводнів нафти; - активізувати процеси відновлення природних біоценозів із залученням і стимуляцією самоочищуючих механізмів. Біотехнологія призначена для швидкої ліквідації розливів нафти на поверхні води  (в акваторіях портів і судноремонтних заводів, відкритому морі, на річках, озерах, ставках, лиманах.

3. Патентно-конкурентноспроможні результати. Природоохоронна розробка спрямована на забезпечення екологічної безпеки водного басейну в екстремальних ситуаціях, зв'язаних з аварійними розливами нафти, відноситься до пріоритетного не тільки в Україні, але й у світовій практиці. Технічні й економічні характеристики біотехнології роблять її конкурентноспособной на світовому ринку біотехнологій аналогічного призначення.

4. Порівняння зі світовими аналогами. Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що по сукупності істотних ознак технічних рішень розроблена екологічно безпечна біотехнологія перевершує існуючі аналоги по ступені і швидкості очищення водної поверхні від плівкового нафтового забруднення, особливо в екстремальних ситуаціях.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізації, показники, ціна. Розроблена мікробна біотехнологія ліквідації плівкового нафтового забруднення водної поверхні екологічно й економічно доцільна, не вимагає використання дорогого імпортного устаткування і матеріалів.

6. Області, міністерства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки. Розробка може бути реалізована на підприємствах і в організаціях різної відомчої підпорядкованості, у тому числі Міністерства екології і природних ресурсів України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства транспорту, Міністерства нафтовидобувної промисловості, Міністерства промислової політики України і приватного сектора промисловості.

7. Стан готовності розробки. Підготовлено рекомендації з використання розробленої біотехнології для очищення водної поверхні від плівкового нафтового забруднення.

- Існуючі результати впровадження. Проведено випробування в натурних умовах розробленої біотехнології при ліквідації плівкового нафтового забруднення водної поверхні.

ВИЛУЧЕННЯ МЕТАЛІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ  імобілізованими клітинАМИ бактерій роду  Pseudomonas

1. Автори:  В.О.Іваниця, Г. А. Кожанова, Т. В. Гудзенко, Т. О. Бєляєва, Н.С. Бобрешова, А.М.Захарія

2. Основні характеристики, суть  розробки. Для вилучення важких металів (мідь, срібло, кадмій та інш.)  у водний розчин, який  містить метал, вводять суспензію  бактерій роду Pseudomonas,  інтенсивно перемішують за допомогою струшування протягом 15 хв. при температурі 250С. Далі здійснюють процес утворення біофлоків, для чого в розчин додають реагенти - пероксид водню і хлорид кальцію. Потім отриману реагентну суміш інтенсивно перемішують протягом 5 хв. Після чого біофлоки відділяють від водного розчину центрифугуванням при 3000 g  протягом 15 хв. Залишкову кількість металів у надосадовій рідині визначають атомно-абсорбційним методом. Розроблений новий спосіб вилучення важких металів із водних розчинів передбачає використання біофлоків непатогенних бактерій роду Pseudomonas.  Запропонований спосіб забезпечує 99 – 100% вилучення металів з водних розчинів. Спосіб відноситься до експресних методів, тому що контактування бактерій з металом відбувається короткочасно - на протязі 25 хв.

3. Патентно-, конкурентноспроможні результати. Розробка відноситься до пріоритетних не тільки в Україні, але й у світовій практиці.  виконана на рівні винаходів – захищена патентами України. Технічні й економічні характеристики біотехнології роблять її конкурентноздатною на світовому ринку біотехнологій аналогічного призначення.

4. Порівняння зі світовими аналогами. Розроблений спосіб перевершує існуючі аналоги за ступенем вилучення металів з водних розчинів та простоті проведення технологічного процесу. дозволяє вилучати  метали не тільки у високих, але й у малих концентраціях. Розроблений спосіб наближається до природних процесів самоочищення водойм.

5. Економічна   привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, ціна. Спосіб економічно доцільний, не потребує дорогого імпортного обладнання та матеріалів.

6. Галузі,  міністерства,  підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки. Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство надзвичайних ситуацій України, Міністерство транспорту, Міністерство хімічної промисловості. Розробка може бути реалізована в лабораторіях науково-дослідних інститутів, на підприємствах, стічні води яких містять важки метали, для біоремедіації навколишнього середовища, а також для вилучення дорогоцінних металів з стічних вод та промислових відходів.

7. Стан готовності розробки. Підготовлено рекомендації з використання розробленої біотехнології для вилучення важких металів з водних розчинів. Проведені лабораторні  випробування розробленого способу.

8. Існуючі результати впровадження.

Запропоновано для впровадження.

МІКРОБНА ТЕХНОЛОГІЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ

# СТІЧНИХ ВОД, що містять нафтопродукти

1. Автори: Іваниця В.О., Кожанова Г.А., Гудзенко Т.В., Бєляєва Т.О., Бобрешова Н.С., Соловйов В.І.

2. Основні характеристики, суть розробки. Мікробна технологія глибокого очищення виробничо-зливних стічних вод від емульсованих вуглеводнів нафти передбачає використання бактерій-деструкторів роду Pseudomonas, іммобілізованих на комплексному біологічно-активному носії оригінального складу. Очищення стічних вод здійснюється в апаратах -біореакторах "Мікос", або фільтрах після механічної або фізико-хімічної обробки.

Розроблена біотехнологія наближається до природних процесів і забезпечує:

- зниження змісту емульсованих нафтопродуктів в очищеній воді до аналітичного нуля;

- очищення від інших органічних біорезистентних компонентів забруднення, у тому числі фенолів;

- поліпшення якості стічних вод за санітарно-гігієнічними показниками, що виключає додаткове мікробне забруднення природних водойм.

Очищена вода біологічно повноцінна і придатна для скидання в природні водойми, або повторного використання.

3. Патентно-конкурентноздатні результати. Розробка відноситься до пріоритетного не тільки в Україні, але й у світовій практиці, і виконана на рівні винаходів, захищена 8 авторськими свідоцтвами. Технічні й економічні характеристики біотехнології роблять її конкурентноздатної на світовому ринку біотехнологій аналогічного призначення.

4. Порівняння зі світовими. Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що по сукупності істотних ознак технічних рішень розроблений спосіб перевершує існуючі аналоги по ступені очищення і простоті проведення технологічного процесу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізації, показники, ціна. Розроблена мікробна технологія екологічно й економічно доцільна, не вимагає дорогого імпортного устаткування і матеріалів.

6. Області, міністерства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки. Розробка може бути реалізована на підприємствах Міністерства екології і природних ресурсів України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства транспорту, Міністерства нафтовидобувної промисловості. Міністерства промислової політики України і приватного сектора промисловості.

7. Стан готовності розробки. Підготовлено рекомендації для удосконалення і модернізації методів глибокого очищення нафтовмісних промислових стічних вод.

8. Існуючі результати впровадження. Проведено дослідно-промислові іспити розробленого способу на спорудженнях із програмним забезпеченням.

ІОНІЗАТОР КИСНЮ ПОВІТРЯ

- Автори: Глауберман М.А., Бурдика Л.М.

- Основні характеристики, суть розробки.

Робота приладу базується на ступінчастій іонізації молекул кисню повітря в іонізаційній системі оригінальної конструкції „Зачиненого” типу. Для зменшення напруги іонізації і, як наслідок, зниження паразитного електростатичного поля, використовується система з трьох-п’яти електродів. Один з електродів одночасно є вимірювальним для індикатора наявності іонізації та її потужності, що виявляється в частоті спалахів індикатора.

Основні технічні характеристики:

- іонопродуктивність,  ел. зарядів/сек.. .........................................................0,2*1014

- концентрація негативних аероіонів на відстані 1 м

від приладу,  ел. зарядів/ см3 ........................................................................5*104

- концентрація супероксиду в пулі аероіонів на відстані

1 м від приладу, мол./см3 ...............................................................................3*104

- об‘єм приміщення, що може обслуговуватися, м 3 , не більш, ніж.............50

- потужність, яка споживається, Вт, не більше, ніж.......................................0,2

- режим роботи ..................................................................................... безперервний

- Патентно – конкурентноспроможні результати.

Розробка НДР виконана на основі досвіду конструювання електронних приладів в ННВЦ при ОНУ і може бути оцінена як ноу-хау.

- Порівняння зі світовими аналогами.

Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого генератора су пероксиду відповідають рівню сучасних іноземних приладів відповідного класу.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Одним з параметрів мікроклімату приміщення є рівень концентрації аероіонів, що відображено у відповідних нормативних документах. Разом з цим, вітчизняні виробники іонізаційних приладів практично відсутні. Внаслідок оригінальних рішень вдалося створити надійний і технологічний прилад, в якому використано комплектуючі переважно українського виробництва. Ціна приладу орієнтовно складає 120-14 - у.о. Беручи до уваги те, що ,згідно рекомендаціям Мінздраву, прилади такого типу (рівня) можуть застосовуватися як профілактичний і терапевтичний засіб при захворюваннях на ГРЗ та туберкульоз, його виробництво і застосування є особливо актуальним. Прилади подібного призначення, виробництва країн СНД, Східної Європи та Близького Сходу в декілька разів дорожчі.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Пристрій призначений для компенсації аеропонній недостачі в жилих, учбових та виробничих приміщеннях, спортивно - оздоровчих комплексах. Його модифікації можуть застосовуватися в лікувально – профілактичних цілях в поліклініках, лікувальних закладах  та установах курортології.

- Стан готовності розробки.

Виготовлений промисловий зразок, проведені лабораторні дослідження, є техніко – конструкторська документація.

- Результати впровадження:  Розробка підготовлена до впроваджування.

Рівнемірна установка

1. Автори: Сантоній В.І., Іванченко І.О.

2. Основні характеристики, суть розробки

Рівнемірна установка з імітацією зміни рівня рідини, призначена для градуювання, випробувань оптико-локаційних рівнемірів та проведення науково-дослідних робіт по створенню і удосконаленню методів і засобів вимірювання рівня.

Рівнемірна установка складається з двох частин: імітаційної та вимірювальної. Імітаційна частина установки вміщує вимірювальну оптичну лавку. Розміри лавки дозволяють проводити вимірювання в діапазоні відстаней 0...5 м. На оптичній лавці розташовуються рухомі рейтери  для кріплення випробуваного рівнеміра та відбиваючого екрана, що імітує поплавець. Вимірювальна частина установки містить зразкову рулетку, встановлену вздовж всієї довжини оптичної лавки, таймер та цифровий вольтметр. Похибка вимірювання рівня не перевищує ± 1 мм.

Зразковий рівнемір розміщують на рейтері на кінці оптичної лавки. Початок вимірювань визначається суміщенням нульової відмітки зразкової рулетки з поверхнею відбиваючого екрана. Після фіксації нульової відмітки на установці фіксують нульову відмітку на рівнемірі з урахуванням товщини поплавця. Переміщуючи екран у напрямку до зразкового рівнеміра від нульової відмітки до верхньої границі діапазону вимірювань, показання рівнеміра заносяться у протокол на кожній відмітці, що перевіряється.

3. Патенто-, конкурентоспроможні результати

До конкурентоспроможних результатів належить метод імітаційного моделювання рівня води за допомогою відбиваючого екрана, що виконує функції поплавця, який використовується для поліпшення відбиття оптичного випромінювання зразкового рівнеміра. Моделювання дозволяє звільнитися від гідравлічної частини рівнемірної установки, що значно спрощує і здешевлює випробування рівнемірів.

4. Порівняння із світовими аналогами

Перевагою розробленої установки є створення умов роботи оптико-локаційного рівнеміра води шляхом переміщення відбиваючого екрана, який виконує функції поплавця, що дозволяє імітувати процес зміни рівня води.

Аналогами розробки є  рівнемірна зразкова установка з імітацією зміни рівня рідини УУО-И-2,5, що використовується для перевірки поплавцевих рівнемірів за МПУ 136/03-2003.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Економічна привабливість розробки визначається значним зниженням вартості розробки та випробувань з її застосуванням.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Результати призначаються для впровадження у діяльність підприємств та установ  Держгідромету  України.

7. Стан готовності розробки

Виготовлений дослідний зразок рівнемірної установки імітаційного моделювання зміни рівня води.

8. Результати впровадження

Запропоновано до впровадження.

Автоматизована Система моніторингу рівня води у відкритих водоймах

1. Автори: Сминтина В.А., Сантоній В.І., Іванченко І.О., Будіянська Л.М.,

Молчанюк В.І.

2. Основні характеристики, суть розробки

Розроблена структура та алгоритм роботи системи, що відповідають переліку задач спостереження. Система працює в автоматичному режимі і передає результати вимірювань за допомогою GSM-зв'язку в інформаційний центр, що  розширює можливості оперативного моніторингу шляхом збільшення об’єму  отриманої інформації в будь-який момент часу. До складу системи входять дослідні зразки: 1) автономного лазерного телекерованого рівнеміра з високими метрологічними та експлуатаційними характеристиками для вимірювання рівня води у свердловинах гідрологічних постів спостереження за відкритими водними об’єктами. Рівнемір створено на базі Патента України № 21631 G01C 3/08, публ. 15.03.2007, “Фазовий оптико-електронний далекомір”, одержаного авторами; 2) GSM телеметричного устаткування „Рівень”, що керує режимом роботи рівнеміра, здійснює запис та пересилання виміряної інформації по каналах стільникового зв’язку за допомогою SMS-повідомлень  в центр збирання та обробки даних.

|  | Основні технічні храктеристики Діапазон вимірювання рівня води 0,5÷15 м Похибка вимірювання ± 5 мм Час вимірювання одним прийомом 1,5с Напруга живлення 12В (акумулятор) Система придатна для роботи в польових умовах в автономному режимі. |
| --- | --- |

3. Патенто-, конкурентоспроможні результати

Проведений патентний пошук по темі дозволив з’ясувати, що результати виконання  роботи є конкурентоспроможними у галузі оптичної дальнометрії на внутрішньому та світовому ринку. Це підтверджено отриманим у 2007 р. патентом “Фазовий оптико-електронний далекомір” .

4. Порівняння із світовими аналогами

Перевагою  системи є робота в автоматичному режимі і передача результатів вимірювання на десятки кілометрів. Для зв’язку між дільницями системи та центром збору та обробки інформації  використовується стільникова мережа стандарту GSM, яка має низьку вартість послуги та зручний сервіс доставки. Для взаємообміну даними вибрана SMS-технологія, як найбільш надійна та  наочна. SMS-повідомлення про зміни стану рівня води надходять до центру збирання та обробки інформації і до усіх абонентів  GSM-мережі, що дозволяє проводити оперативний збір інформації та постійний  моніторинг рівня води. Аналогів розробки немає.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Економічний ефект досягнуто за рахунок раціонального використання води та попередження катастрофічних наслідків паводків. Соціальний ефект - за рахунок попереднього протипаводкового оповіщення населення. Оснащення водомірних постів системою має економічну цінність для диспетчерської служби на гідроелектростанціях, шлюзах, водосховищах, оскільки  дистанційно здійснює налагодження обладнання поста і не потребує обслуговування спостерігачем.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

У впроваджені результатів зацікавлені установи Міністерств Освіти і науки, Аграрної політики, Надзвичайних ситуацій та Держгідромету України.

7. Стан готовності розробки

Виготовлений дослідний зразок системи.

8. Результати впровадження. Запропоновано до впровадження.

Розділ  3

НОВІТНІ

ТА  РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ  ТЕХНОЛОГІЇ

В ЕНЕРГЕТИЦІ, ПРОМИСЛОВОСТІ

ТА АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

СПОСІБ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД  ВІД ВАЖКИХ МЕТАЛІВ І НАФТОПРОДУКТІВ

1. Автори: Сазонова В.Ф., Пуріч О.М., Перлова О.В.,  Коломієць СВ.

2.Основні характеристики, суть розробки

Розроблені більш досконалі спосіб, технологія та установки, призначені для очистки

стічних вод промислових підприємств від важких металів і нафтопродуктів, передбачаючі створення системи оборотного водопостачення. Основний метод     очистки —

флотаціоний. Процес відбувається у послідовно працюючих багатокамерній імпелерній

флотаційній машині і пневматичній флотаційній колоні в реагентному або безреагетному

режимі.

3.Патенто-конкурентноспроможні результати

Розробка конкурентноспроможна по відношенню до аналогічних. Результати розробки можуть бути захищені патентом України.

4.Порівняння зі світовими результатами

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку (по ведучим країнам: країни СНД, ФРН, Великобританія, США, Японія) показує, що за сукупністю суттєвих ознак спосіб, технологія та установки для очистки промислових стічних вод від важких металів і нафтопродуктів  аналогів не має.

5.Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, ціна.

Розробка є екологічно чистою, високопродуктивною, вимагає мінімальних капітальних та експлуатаційних затрат, дозволяє значно скоротити витрату чистої води, утилізувати важкі метали. Установки у 4-6 разів продуктивніше відстойників, розташовуються на невеликих пдощах, їх роботу легко автоматизувати.

Ориєнтовна вартість розробки до 100 000 у.о.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути

реалізовані результати розробки

Розробка може бути реалізована: у галузях хімічної, нафтохімічної промисловості,

кольорової та чорної металургії, системи водозабезпечення; на підприємствах і в

організаціях Міністерства хімічної та нафтохімічної промисловості та приватного

сектору промисловості .

7.Стан готовності розробки

Проведено випробування на лабораторних установках, а також на підприємствах потенційних споживачів розробки.

8.Існуючі результати впровадження

Одеське верстатобудівельне ВО, ВО “Чернівцілегмаш.”

ХIМIЧНЕ  ДЖЕРЕЛО СТРУМУ ДРУГОГО РОДУ (АКУМУЛЯТОР)

(1,2 – ЦНМГ – 1,2)

- Автори:  Короленко С.Д., Макордей Ф.В, Коноваленко Л.Д.

## 2. Основні характеристики, суть розробки

Нові, високоефективні ХДС багаторазового використання. Використовуються для енергозабезпечення широкого кола різноманітної електронної апаратури i пристроїв, в тому числі радіостанцій, приймачів, побутової техніки, сигнальних та сторожових пристроїв, медичних приладів та інше. Виконані в міжнародному типорозмірі  HR-AA.

.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- напруга, В  …………… ............................. 1,25

- сила струму, А…………....................0,02 – 2,0

- час розряду, годин. ………........................1 – 5

- число циклів (заряд-розряд) .....................2000

- ємність, А·год. ……….....................…1,0 – 1,2

- вага, кг …………………............................0,028

- габаритні розміри(діаметр, висота), мм....14*50

## 3. Патентно-конкурентноспроможні результати

В акумуляторі використані технічні рішення, які захищені патентом  № 154666А з пріоритетом від 30.06.97. Технічні і економічні характеристики ХДС роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку джерел струму аналогічного призначення.

## 4. Порівняння зі світовими аналогами

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що розроблене ХДС має ряд переваг перед аналогами. Це  екологічне чисте джерело струму, що не містить шкідливі i токсичні матеріали (Hg, Pb, Cd, Mn, Li ). Мають на 100% вищі, ніж світові аналоги, показники при циклюванні.

## 5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна

Економічні переваги ХДС базуються на використанні для їх виготовлення переважно ресурсів України, вони не потребують дорогоцінних та дефіцитних матеріалів. Орієнтовна вартість одного джерела, при серійності 1000 шт. на рік, становить 1 - 2 $, що на 20 – 30% нижче, ніж у світових аналогів.

## 6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах Міністерства промислової політики, Міністерствах медичної промисловості та електронної техніки.

## 7. Стан готовності розробки

Розробка готова для постановки на виробництво на 70 -90%.

## 8. Існуючи результати впровадження

Акумулятори пройшли мiжвiдомчi випробування на підприємствах України та Росії з отриманням відповідних протоколів. Також були проведені успішні випробування ХДС в  Китаї.

МАЛОГАБАРИТНИЙ ДИСКОВИЙ НІКЕЛЬ-КАДМІЄВИЙ АКУМУЛЯТОР

З  ПОБІЛЬШЕНИМ  РЕСУРСОМ  РОБОТИ

1. Автори:     Ракитянська О.Ф., Ступіченко Р.М., Макордей Ф.В., Трухтанова Л.В.

2. Основні характеристики, суть розробки

Розроблений нікель-кадмієвий акумулятор Д-0,26Д* із новим високоактивним електродним матеріалом, що містить в своєму складі систему подвійних оксидів нікеля та кобальта шпінельної структури, призначений для постачання портативної радіоелектронної апаратури, може використовуватися у різних електротехнічних виробах та приладах побутового призначення.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- номінальна напруга, В…………………………….1,2

-  номінальна ємність, А.год………………………0,310

- питома енергія за об,ємом, Вт.год/дм3…………………80,2

- питома енергія за масою, Вт.год/кг………………30,2

-  питома матеріалоємність,г/Вт.год………………..33,1

- ресурс, цикли……………………………………….900

-  інтервал робочих температур, оС……………-20  - +50

-  маса, кг……………………………………..……0,0123

-  габаритні розміри, мм………………………..25,2 х 9,3

3. Патентно-конкурентноспроможні результати

В електродному матеріалі акумулятора  використані технологічні розробки та рішення, які захищено авторським свідоцтвом №1767902 з пріоритетом від 20.11.90 р. Згідно одержаних характеристик акумулятор являється конкурентноспроможним на світовому ринку.

4. Порівняння зі світовими результатами

Зіставлення характеристик розробленого акумулятора з відомими аналогами свідчить про значну перевагу цього джерела струму. Ресурс роботи акумулятора побільшено у 5-6 разів при розширеному температурному діапазоні. Його розрядну ємність та питому енергію побільшено на 30%, питому матеріалоємність знижено на 25-30%. Розроблена технологія електродного матеріалу акумулятора відповідає вимогам екологічної безпеки.

5. Економічна привабливість розробки  для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна

Економічна перевага розробки одержана за рахунок спрощення та зниження трудоємності технологічного процесу при виготовленні електродного матеріалу та підвищення ресурсу роботи акумулятора. Орієнтовна вартість одного акумулятора 0,8 у.о.

6. Галузі, міністерства, відомства. Підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях електротехнічної, оборонної промисловості України.

7. Стан готовності розробки

На базі розробок виготовлено партію експериментальних зразків, що пройшла випробування згідно встановлених режимів експлуатації.

8. Існуючі результати впровадження

Проведено виготовлення та випробування опитної партії акумуляторів Д-0,26Д* в умовах підприємства (м. Гайворон Кіровоградської обл.).

ЕЛЕМЕНТ КИСНЕВО – ЦИНКОВИЙ

- Автори: Джамбек О.А., Джамбек О.І.

- Основні характеристики, суть розробки.

Біполярний киснево – цинковий елемент (КЦЕ – 30/Біп), призначений для живлення потужних імпульсних споживачів в умовах довільної орієнтації в просторі.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

# Номінальний струм, А …………………………..17

Номінальна напруга, В.......................................1,04

Ємність, А·г............................................................30

Піковий струм, А....................................................46

Пікова напруга, В.................................................0,8

Тривалість імпульса, с...........................................60

Питома потужність, Вт/кг...................................120

#### Питома енергія, Вт·г/кг…………………………150

#### Витрата електроліту, мл/А·г…………………….0,7

Габаритні розміри, мм...............................260х68х5

- Патентно-конкурентноспроможні результати.

В елементі використано позитивний електрод, активний компонент якого захищений авторськими свідоцтвами №270720 з пріоритетом 1.03.88 р. і №1475429 з пріоритетом 22.12.88 р. Технічні характеристики елементу роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку автономних джерел живлення.

- Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень елемент має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, використання компенсаційної камери, в якій розташована ємкість з полімерного еластичного матеріалу, з'єднаної каналом з газовою камерою, дозволило одержати стабільні підвищені питомі енергетичні характеристики при довільній орієнтації в просторі.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги елемента базуються на використанні для його виготовлення вітчизняних ресурсів, відсутності дорогоцінних матеріалів. Орієнтовна вартість одного елемента при серійності 1000 шт. на рік становить $400 за 1 кВт·г.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та приватного сектору промисловості.

- Стан готовності розробки.

Проведено випробування зразків в лабораторних умовах, а також на підприємствах потенціальних споживачів джерел живлення.

- Існуючі результати впровадження.

Проведено випробування зразків в промислових умовах на вітчизняних підприємствах, запропоновано до впровадження.

СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЛІТУ ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЦИРКОНІЄВО-КЕРАМІЧНОГО ПАЛИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ

1. Автори:    Макордей Ф.В., Баклан В.Ю.,   Колесникова  І.П., Щадних Н.М., Михайленко В.Г., Васильєв О.Д.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Розроблено спосіб одержання електроліту на основі двооксиду цирконію, стабілізованого оксидом ітрію, для високотемпературного цирконієво-керамічного паливного елементу зі зменшеним вмістом шкідливих домішок та покращеними експлуатаційними характеристиками.

3. Патенто-, конкурентоспроможні результати.

Розробка конкурентоспроможна по відношенню до аналогічних. Отримано Патент України № 46865 від 11.01.2010 р. на даний спосіб виготовлення.

4. Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі проведених випробувань одержаного електроліту, показав, що за своїми характеристиками (висока іонна провідність, механічна міцність) даний зразок найкращий відносно аналогічних розробок США та Японії.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, вартість.

Економічні переваги цирконієвого електроліта базуються на використанні для його виготовлення вітчизняних ресурсів (українське родовище піску-циркону третє за розмірами в світі), відсутності дорогоцінних матеріалів.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути використана в високотемпературних паливних елементах, економічних джерелах струму, які можуть бути реалізовані на підприємствах міністерств промислової політики, енергетики, транспорту.

7. Стан готовності розробки.

Розроблено лабораторні зразки.

8. Результати впровадження.

Проведено випробування одержаних зразків двооксиду цирконію, електроліту на його основі, катоду і аноду в Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича з отриманням відповідного акту.

ПОВІТРЯНО-МЕТАЛЕВЕ ХІМІЧНЕ ДЖЕРЕЛО СТРУМУ

ХДС ( 3,0 – ПМБ -8,5)

1. Автори: Короленко С.Д.,      Макордей Ф.В.,  Коноваленко Л.Д.

# 2. Основні характеристики, суть розробки

Дана розробка є екологічно чистим  джерелом  струму, виготовленим на базі дешевої вітчизняної  сировини, і використовується для електроживлення широкого кола споживачів: апаратурі зв`язку, радіоприймачів, медичних приладів, ліхтарів освітлення та багатьох  інших товарів народного вжитку.

Основні характеристики:

-	напруга, В  …………….….……… ............................ 3,0

-	сила струму, А (номінальна)……….......................….0,15

-	час розряду, годин(при товщині аноду 1,5 мм)...........57

-	ємність, А∙год. …………….……...........................…..8,5

-	вага, кг  (в резервному стані)……….…....................0,08

-	вага, кг  (в активному стані)…………......................0,16

-          габаритні розміри, мм……….……………..68 х  64 х 35

3. Патенто,- конкурентоспроможні результати.

В даному ХДС використані технічні рішення, захищені авторськими свідоцтвами

№№ 583687, 642805, 155290. Технічні та економічні характеристики джерела струму роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку аналогічних розробок.

## 4. Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі проведених  іспитів даних джерел, показав, що вони мають енергетичні характеристики в 3-4 рази більші, ніж аналоги (джерела струму міжнародного типорозміру R-20 як на сольовому, так і лужному електроліті, при однакових вагових та габаритних розмірах). Оригінальна конструкція, нейтральний електроліт (вода), має необмежений термін зберігання в резервному стані, універсальні струмовідводи, екологічно чиста розробка.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, вартість.

Конструкція (корпус, кришка та газові сепаратори) та електрохімічний пакет (катоди, аноди, електролітоносії) вироблені з дешевих вітчизняних недефіцитних матеріалів. Розрахована відпускна ціна на джерело (при серійності  випуску до 10000 од./рік)   становить 0,7 - 1,5$, що на 20-30% дешевше світових аналогів.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах міністерств промислової політики, надзвичайних ситуацій, медичної промисловості та охорони здоров`я, міністерства транспорту та інших.

## 7. Стан готовності розробки

Розроблено лабораторні зразки.

## 8. Результати впровадження

Повітряно – металеві джерела струму різних модифікацій пройшли міжвідомчі випробування на підприємствах України, Росії та в далекому зарубіжжі: Італії, Англії та Китаї.  з отриманням відповідних протоколів.

ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СЕНСОР АМПЕРОМЕТРИЧНОГО ТИПУ

1. Автори: Джамбек О.А., Джамбек О.І., Макордей Ф.В.

2. Основні характеристики, суть розробки

Електрохімічний сенсор на основі кисневих газодифузійних електродів з NiCo2O4 призначений для вимірювання концентрації кисню в газовій суміші. При вимірюванні електроди з кисневою деполяризацією не вносять змін до складу газового середовища.

Основні технічні характеристики:

- інтервал вимірюваних концентрацій кисню, % (об.)……………2-100

- час заміру, хвил. …………………………………………………..2-0,5

- похибка виміру, % ………………………………………………...0,5-1

-  маса, г ……………………………………………………………....15

- габаритні розміри (діаметр, висота), мм …………………………20x50

- термін служби, рік………………………………………………….3

3. Патенто-, конкурентоспроможні результати

В сенсорі використано два позитивних електрода, активний компонент яких захищений авторськими свідоцтвами № 270720 з пріоритетом 1.03.88 р. і № 1475429 з пріоритетом 22.12.88р.

4. Порівняння із світовими аналогами

Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробленого сенсора, призначеного для вимірювання концентрації кисню в газовій суміші, відповідають рівню сучасних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Економічні переваги елемента базуються на використанні для його виготовлення вітчизняних ресурсів, відсутності дорогоцінних матеріалів. Орієнтовна ціна розробленого приладу становитиме $20.

6. Галузі, міністрества, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки

Надійні сенсори кисню необхідні для вирішення проблем екології, техніки безпеки промислових, сільськогосподарських та комунальних об'єктів, транспортних засобів, а також медичних цілей.

7. Стан готовності розробки

Виготовлено лабораторний зразок сенсору. Проведено випробування зразка в лабораторних умовах.

8. Результати впровадження

Проведено тестові випробування, запропоновано до впровадження.

БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД  ЗНЕСІРЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВУГІЛЛЯ

1.Автори: Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Хитріч В.Ф., Барба І.М.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Розробка спрямована на використання мікробіологічних методів в біотехнології покращення якісних характеристик вугілля за рахунок зменшення концентрації сірки. Рішення цієї проблеми забезпечить максимальну комплексність використання сировини, додаткове отримання рідких і коштовних металів, екологічну чистоту і сприятливі економічні показники; це сучасний, екологічно безпечний, енерго- і ресурсозберігаючий напрям.

3.Патентно-конкурентноспроможні результати

Біотехнологічні методи знесірчення енергетичного вугілля забезпечують зменшення концентрації сірки від 20,0 до 90,0 %, що робить цей метод конкурентноспроможним на вітчизняному ринку на відзнаку від стандартних фізіко-хімічних методів (спосіб вилучення металів з знаходиться на стадії патентування).

4. Порівняння зі світовими результатами

Порівняльний аналіз існуючих науково-дослідних результатів свідчить про те, що запропанова розробка не має аналогів в Україні. Зниження концентрації сірки за допомогою активних мікроорганізмів не потребує складного обладнання, дефіцитних реактивів, здійснюється при нормальних температурах і тиску. Впровадження розробленого методу не шкодить довкіллю, має еколого-соціальний і економічний ефекти.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізації, показники, ціна

Розробка має природоохранну спрямованість, відноситься до енерго- і ресурсозберігаючих технологій, дозволяє знижувати концентрацію сірки в енергетичних вугіллях і одночасно додатково отримувати рідкі і коштовні метали, які переходять до розчину у біотехнологічному процесі. При здійсненні мікробіологічного знесірчення вугілля не утворюються токсичні продукти; метод простий у застосуванні, не потребує високих трудо- і енергозатрат.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Міністерство вугільної промисловості, міністерство промислової політики, гірнічні підприємства, підприємства енергетики.

- Стан готовності розробки

Підготовлені документація для проведення апробації мікробіологічного методу для зниження концентрації сірки конкретного енергетичного вугілля

- Існуючі результати впровадження

Проведені модельні лабораторні випробування розробленого мікробіологічного способу для зниження вмісту сірки разом із НПО „Технодон”  (м. Донецьк), запропоновано до впровадження.

МЕТОДИКА  ВСТАНОВЛЕННЯ ФАЗНОГО СКЛАДУ СИРОВИНИ, ЩО МІСТІТЬ ГЕРМАНІЙ І ГАЛІЙ У ЯКОСТІ  МІКРОДОМІШОК

- Автори: Блайда І.А., Слюсаренко Л.І., Васильєва Т.В., Хитріч В.Ф., Барба І.М.

- Основні характеристики, суть розробки.

Розроблена методика спрямована на встановлення фазного складу  сировини, що містить галій і германій в якості мікродомішок, які приурочені  до фаз - носіїв макрокомпонентів. Цей підхід базується на вивченні поведінки германія і галію при дії на зразки різних реагентів в поєднанні з нагріванням, окисленням чи відновленням.

- Патентно-, конкурентноспроможні результати.

Розробка відноситься до приоритетних не тільки в Україні, але й в світовій практиці, є конкурентноспроможною у порівняні з наявними методичними підходами до оцінки  фазного складу технологічної сировини. Знаходиться на стадії патентування.

- Порівняння зі світовими аналогами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень розроблена методика немає світових аналогів.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізації, показники, вартість.

При впровадженні розробленої методики в існуючі технології підприємств кольорової металургії і енергетики  очікується  зменшення собівартості кінцевого продукту  до 20% за рахунок удосконалення технологій.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати  результати розробки.

Розробка може бути реалізована  на підприємствах та в наукових закладах Міністерства промислової політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, підприємствах кольорової металургії і енергетики, приватного сектору промисловості і науки.

- Стан готовності розробки.

Підготовлені методичні рекомендації щодо встановлення фазного складу відходів від спалювання енергетичного вугілля.

- Результати впровадження.

Проведені дослідні випробування  розробленої методики на підприємствах ЗАТ „Донмет” і НПО „Технодон”  (м. Донецьк).

БАКТЕРІАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ГРИБНИМИ КОМАРИКАМИ

1. Автори: Іваниця В.О., Багаєва О.С., Кривицька Т.М., Ужевська С.П., Непомяща Н.М., Бобрешова Н.С.

2. Основні характеристики, суть розробки

Відібраний штам використано в якості основи бактеріального препарату для боротьби з грибними комариками при вирощуванні грибів. Розроблена технологія інсектицидного бактеріального препарату. В якості компонентів поживного середовища застосовані недорогі доступні інгредієнти, що зумовлює невисоку собівартість біозасобу. Одержано експериментальні зразки препарату, використання якого призводить до загибелі личинок грибних комариків. Концентрація бактеріальних клітин складає більше 109 КУО/мл,   спор – більше 107 КУО/мл, інсектицидних параспоральних кристалів - близко 70%.  Штам не патогенний для людини і не впливає негативно на ріст грибів та процес плодоутворення.

3. Патентно-конкурентоспроможні результати

Оформлюються заявки на видачу патентів України на інсектицидний штам,  спосіб виготовлення бактеріального препарату та його використання для боротьби з грибними комариками при вирощуванні гливи.

4. Порівняння зі світовими результатами

Для боротьби з комахами-шкідниками грибів проводять фумігацію приміщень  до початку вирощування грибів та застосовують фільтри і сітки для запобігання проникнення комах. Використання отрутохімікатів в процесі вирощування грибів неприпустимо через їх небезпеку для здоров’я людини та негативний вплив на розвиток грибів.

В Росії для боротьби з грибними комариками при вирощуванні грибів рекомендують бактеріальний препарат Бактокуліцид, призначений для боротьби з личинками кровосисних комарів. Бактеріальні препарати мають відносно вузький спектр дії, а грибних комариків (двокрилих міцетофагів) нараховується щонайменш 10 родин і  конкретно проти B. pilistriata  Бактокуліцид не діє.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, вартість

Економічна привабливість розробки базується на наявності нового інсектицидного штаму, на основі якого створена технологія виробництва недорогого бактеріального препарату для контролю чисельності грибних комариків до економічно безпечного рівня.  Розрахована собівартість отриманого в лабораторних умовах бакпрепарату складає 48,70 грн/л. При налагодженні промислового виробництва мікробного препарату  собівартість мікробного препарату може бути  нижчою. Проведено апробацію розробки в умовах грибівницького господарства Овідіопільського району Одеської області.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована в мережі підприємств Міністерства аграрної політики України для виконання завдання: організація розроблення та здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки держави; забезпечення продовольчої безпеки держави, а також в фермерських господарствах та в приватному секторі. Результати розробки  можуть бути реалізовані також підприємствами Міністерства охорони здоров’я України для виконання завдання: створення, виробництво, контроль якості лікарських засобів медичного призначення.

7. Стан готовності розробки

Виготовлені та апробовані експериментальні зразки бактеріального препарату для боротьби з грибними комариками.

8. Результати впровадження

Впроваджені рекомендації по використанню бактеріального препарату для боротьби з грибними комариками на 200 грибних блоках гливи, в фермерському господарстві Овідіопольського району Одеської області.

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДУ

- Автори: Мілкус Б.Н., Ліманська Н.В., Жунько І.Д., Конуп Л.О., Шилов В.І., Гудзенко Т.В., Іваниця В.О.

- Основні характеристики, суть розробки.

Методика діагностики бактеріального раку винограду із застосуванням розробленого тест-набору призначена для виявлення патогенних агробактерій у рослинах та ґрунті методом полімеразної ланцюгової реакції. Збудника бактеріального раку попередньо вилучають з рослинного матеріалу або ґрунту, підрощують на живильному середовищі, а потім за допомогою тест-набору для проведення полімеразної ланцюгової реакції тестують на наявність генів патогенності. Застосування розробленої методики дозволяє підвищити вірогідність діагностики, забезпечує зменшення витрат часу, необхідного для тестування, і зменшення вартості діагностики. Впровадження ефективної діагностики запобігає поширенню збудника бактеріального раку винограду із інфікованим садивним матеріалом, а також зараженню рослин через грунт.

- Патентно - конкурентноспроможні результати.

Розробка захищена патентом на корисну модель: Патент України № 19085 від                      15 грудня 2006 року. Завдяки економічним і технічним показникам розробка є конкурентноспроможною на ринку біотехнологій аналогічного призначення.

- Порівняння зі світовими результатами.

Методика діагностики бактеріального раку винограду за простотою проведення тестування і вартостю краще за існуючі аналоги.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Використання розробленої методики дозволяє зменшити трудові і матеріальні витрати.  Це робить привабливим застосування методики як в Україні, так і за кордоном.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Розробка може бути використана для діагностики бактеріального раку винограду у лабораторіях господарств, які виробляють садивний матеріал винограду, у закладах, які здійснюють фітосанітарний контроль, а також у науково-дослідних лабораторіях, які вивчають особливості екології збудників хвороб рослин. Розробка відноситься до сільського господарства.

- Стан готовності розробки

Підготовлено методичні рекомендації щодо застосування розробленої методики у діагностиці бактеріального раку у рослинах винограду, грунті виноградників і у грунті  ділянок, призначених для закладення виноградників.

- Існуючі результати впровадження

Проведено впровадження методик виявлення збудника бактеріального раку у ЗАТ “Одеський коньячний завод”, Дослідній станції карантину винограду і плодових культур ІЗР УААН, м. Одеса. Застосування даної методики діагностики бактеріального раку винограду дозволило забезпечити тестування рослинного матеріалу винограду і ґрунту виноградників 21 господарства України і 6 господарств Республіки Молдова.

ТЕСТ-НАБІР ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДУ

- Автори: Мілкус Б.Н., Іваниця В.О., Жунько І.Д., Ліманська Н.В.,  Конуп Л.О., Гудзенко Т.В.

- Основні характеристики, суть розробки.

Тест-набір призначений для діагностики бактеріального раку винограду у лозі, коренях, пасоці та грунті методом полімеразної ланцюгової реакції. Тест-набір містить два праймери у концентрації 0,5 мкМ кожного, 4 дезоксинуклеозидтрифосфати (200 мкМ кожного), 2 Од Taq-полімерази, реакційний буфер з крезоловим червоним і обважчувачем, 2 мМ сульфату магнію. Застосування данного тест-набору забезпечує збільшення надійності тестування, спрощення процесу тестування, зменшення собівартості діагностики.

- Патентно - конкурентноспроможні результати.

Розробка захищена патентом на корисну модель: Патент України № 18430 від                    15 листопада 2006 року. Розробка є конкурентноспроможною на ринку біотехнологій аналогічного призначення завдяки економічним і технічним показникам.

- Порівняння зі світовими результатами.

Характеристики тест-набору відповідають рівню сучасних тест-систем для проведення полімеразної ланцюгової реакції.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна.

Собівартість тестування за допомогою розробленого тест-набору у три рази менше за ціни аналогів, що робить привабливим застосування тест-набору не тільки в Україні, але й за кордоном.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Розробка відноситься до сільського господарства і може бути використана для діагностики бактеріального раку винограду у лабораторіях господарств, які виробляють садивний матеріал винограду, у лабораторіях, які здійснюють фітосанітарний контроль, а також у науково-дослідних лабораторіях.

- Стан готовності розробки.

Підготовлено методичні рекомендації щодо впровадження розробленого тест-набору у діагностику бактеріального раку у рослинах винограду і у грунті виноградників, а також у грунті  ділянок, призначених для закладення виноградників.

- Існуючі результати впровадження.

Проведені дослідні випробування розробки у лабораторіях, які виконують діагностику хвороб винограду. Здійснено впровадження тест-набору для виявлення збудника бактеріального раку у ЗАТ “Одеський коньячний завод”, Дослідній станції карантину винограду і плодових культур ІЗР УААН, м. Одеса.

###### СПОСІБ ОТРИМАННЯ БІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ ДЛЯ БОРОТЬБИ З

БАКТЕРІАЛЬНИМ РАКОМ ВИНОГРАДУ

- Автори: Іваниця В.О., Товкач Ф.І., Ліманська Н.В., Сергєєва Ж.Ю., Гаврик А.Г.

- Основні характеристики, суть розробки

Розробка відноситься до способів боротьби з фітопатогенами і може використовуватися для пригнічення росту та знищення збудників бактеріального раку винограду. Спосіб застосовується при отриманні біологічного препарату для боротьби зі збудниками бактеріального раку винограду – патогенними агробактеріями, і полягає в отриманні бактеріоцинів з культур Rhizobium vitis і Rhizobium radiobacter. Розробка дозволяє отримувати достатні кількості бактеріоцинів, активних проти близькоспоріднених штамів. Спосіб передбачає відбір ефективних штамів-продуцентів серед бактерій, виділених з рослин виноградників півдня України. Застосування отриманих бактеріоцинів на раневих поверхнях рослин призводить до незначного пухлиноутворення, у порівнянні з контролем, або до його повної відсутності.

- Патентно - конкурентноспроможні результати

Розробку подано на отримання патенту. За економічними і технічними показниками розробка є конкурентноспроможною на ринку біотехнологій аналогічного призначення.

- Порівняння зі світовими результатами

Спосіб отримання біологічного препарату дозволяє у коротші терміни та з меншими витратами одержувати мікробні метаболіти, здатні з більшою ефективністю пригнічувати збудників бактеріального раку.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, показники впровадження та реалізації, ціна

Використання розробленого способу  дозволяє зменшити трудові і матеріальні витрати на біологічний контроль бактеріального раку, що  робить привабливим застосування способу як в Україні, так і за кордоном.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Розробка може бути використана для захисту винограду у лабораторіях господарств, які виробляють садивний матеріал винограду, у закладах, що здійснюють біологічний захист насаджень, а також у науково-дослідних лабораторіях, які вивчають особливості біології фітопатогенів. Розробка відноситься до біотехнології у сільському господарстві.

- Стан готовності розробки

Підготовлено методичні рекомендації щодо застосування розробленого способу при переносі садивного матеріалу винограду із розсадника у ґрунт.

- Існуючі результати впровадження

Розробку планується впровадити у виробництво садивного матеріалу винограду, вільного від збудників бактеріального раку, у розсадницьких комплексах України.

мініатюрний потужний блок живлення

1. Автор: Сантоній В.В.Сантоній Г.М.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Надмініатюрний потужний блок живлення призначений для живлення ноутбуків, зарядки автомобільних акумуляторів. Блок живлення високотехнологічний, зібраний по SMD-технології.

| Основні технічні характеристики – електрична потужність блока живлення, Вт…….120 – ККД, %................................95 – регульований вихідний струм, А ………….…. 0,1÷ 9 – регульована вихідна напруга, В …..………..3 ÷ 19 – напруга живлення, В….. 220 – габарити, мм …..95 х 60 х 50 |  |
| --- | --- |

3. Патентно-конкурентноспроможні результати

До патентночистих результатів належить оптимальний режим роботи блока живлення. Конкурентноспроможними є ряд ефективних системотехнічних рішень, на яких базується робота мініатюрного потужного блока живлення. Розробка може бути оцінена як ноу-хау.

4. Порівняння зі світовими результатами

Порівняльний аналіз, проведений на основі патентного пошуку, показав, що мініатюрний потужний блок живлення відповідає рівню сучасних вітчизняних та зарубіжних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, ціна

Економічні переваги базуються на використанні для виготовлення блока живлення переважно ресурсів України, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькій трудомісткості. Виробництво апарата не потребує спеціалізованого обладнання, є екологічно чистим та неенергоємним. Орієнтовна вартість  при серійності 1000 шт. складає 30 грн., що нижче за ціни західних аналогів. Це робить його привабливим не тільки України, але й країн СНД та Європи.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Результати призначаються для впровадження у діяльність підприємств електронної промисловості, приладобудування, Міністерства транспорту, Мінпромполітики України та приватного сектора.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлений дослідний зразок мініатюрного блока живлення.

8.  Існуючі результати впровадження.

Запропоновано до впровадження на підприємствах України.

ЛАЗЕРНА РУЛЕТКА

1. Автори: Сантоній В.І.,  Іванченко І.О., Будіянська Л.М.

2. Основні характеристики, суть розробки

Лазерна рулетка це безконтактний оптико-електронний вимірник малих відстаней, що володіє рядом поліпшених споживацьких властивостей та здатний замінити механічні рулетки. Дія  рулетки базується на вимірюванні фазових співвідношень між випроміненим та відбитим оптичними сигналами. Це універсальний прилад для виконання швидких і точних дистанційних вимірювань відстані від різних фіксованих поверхонь, таких як підлога, стеля, колони, а також відносно небезпечних та труднодоступних об'єктів, таких як ліфтові шахти або відкриті сходові отвори. Добре видима червона лазерна точка далекоміра для швидкого наведення дозволяє одній людині виконувати безпечні вимірювання. Результат виміру виводиться на рідкокристалічний екран в одиницях виміру. В рулетці використовується лазерне випромінювання безпечне для користувача.

Основні технічні характеристики – Діапазон вимірюваних відстаней, м ......................................... 0,5… 20,0 – Похибка вимірювання відстані, мм.............. ± 5 – Час вимірювання одним прийомом, мс ....... 0,15 – Напруга живлення, В (3 акумулятора).............4,5 – Габарити, мм..........................................180х60х35 – Маса, г ...............................................................230

3. Патентно-конкурентноспроможні результати

Проведений патентний пошук показав, що розробка є конкурентоспроможною на внутрішньому та світовому ринку. Одержано патент України на корисну модель № 21631 G01C 3/08, заяв. № u 200611395, пріор. 30.10.2006, публ. 15.03.2007, Бюл. № 3. “Фазовий оптико-електронний далекомір”. Аналог –  лазерний далекомір Trimble HD360.

4. Порівняння зі світовими аналогами

Технічні та експлуатаційні характеристики пристрою відповідають сучасному зарубіжному рівню,  роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку пристроїв відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

Економічна привабливість визначається потребами у високоточних неконтактних вимірювачах відстані для транспортних засобів, систем геодезичних та технологічних вимірювань, а також у будівництві. Лазерна рулетка здатна виконувати вимірювання відстаней в приміщеннях і на відкритому повітрі, а також обчислювати площі і об'єми. Ціна складє 250 – 300 грн. при масовому виробництві, що істотно нижче за ціни професійних лазерних вимірників 500 ÷ 1500$. Це робить її привабливою на ринках не тільки України, але і країн СНД, Європи та інших країн.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Підприємства  Міністерства транспорту, будівництва, промислової політики  України та приватного сектору.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено експериментальний зразок лазерної рулетки.

8.Існуючі результати впровадження.

Запропоновано до впровадження.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ В ІНКУБАЦІЙНИХ ТА ВИРОСТНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ГРИБІВ

1. Автори: Сантоній В.І., Багаєв О.К.

2. Основні характеристики, суть розробки

| Комплект приладів, що входять у систему автоматичного управління (САУ), призначений для управління вентиляцією та вологістю, а також підтримання температури в інкубаційних і виростних приміщеннях. У склад комплекту входять: Автомат управління вентиляцією та вологістю (АУВВ) – 1 шт. Автомат підтримання заданої температури (АПЗТ) – 3 шт. Електромагнітний водяний клапан – 1 шт. Форсунки для дрібнодисперсного розпилення води – 2 шт. |  |
| --- | --- |

| Основні технічні характеристики АУВВ: | Основні технічні характеристики АПЗТ: |
| --- | --- |
| Діапазон часу включення вентиляції, хв. | 1…99 |  |
| Діапазон часу включення виконавчих пристроїв по створенню вологості, с | 1…99 | Діапазон температур, оС | 10…30 |
| Пауза, хв. | 1…99 | Максимальна потужність навантаження, кВт | 10,0 |
| Габаритні розміри, мм | 290х230х100 |  |  |
| Споживана потужність, Вт | 5,0 | Споживана потужність, Вт | 2,0 |
| Максимальна споживана потужність керованого обладнання, кВт | 0,5 | Габаритні розміри, мм | 185х140х100 |
| Живлення від однофазної мережі змінного струму – 220В, 50 Гц |

3. Патентно-конкурентоспроможні результати

Розробка виконана на основі досвіду конструювання електронних приладів в ОНУ і може бути оцінена як ноу-хау. Технічні і економічні характеристики роблять її конкурентноспроможною на світовому ринку пристроїв аналогічного призначення.

4. Порівняння зі світовими аналогами

Порівняльний аналіз, проведений на основі патентного пошуку, показав, що система є конкурентноспроможною і має ряд переваг перед аналогами. Технічні параметри та експлуатаційні характеристики розробки відповідають рівню сучасних зарубіжних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізації, показник, вартість.

Система орієнтована на малі та середні грибоводні господарства. Економічні переваги базуються на використанні для виготовлення системи ресурсів України, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькій трудомісткості. Виробництво є екологічно чистим і неенергоємним. Орієнтовна вартість системи – 2500 грн., що на порядок менше за ціни західних аналогів. Це робить її привабливою на ринках не тільки України, але й СНД, Європи та інших країн.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Сільськогосподарські підприємства різних видів власності.

7. Стан готовності розробки

Виготовлений дослідний зразок системи.

8. Існуючі результати впровадження

Система встановлена і проходить апробацію у грибоводному комплексі Одеської області.

Генератор для ультразвукового промивача

1. Автор: Сантоній В.І., Янко В.В.

2. Основні характеристики, суть розробки

Генератор для ультразвукового промивача призначається для відмивання виробів ультразвуковим полем у миючої рідині, створення емульсій, екстрактов, фізичних досліджень. Принцип роботи: електричні коливання частотою 22 кГц, що генеруються універсальним генератором ультразвукових коливань, перетворюються п’єзоелектричними випромінювачами у механічні пружні коливання відповідної частоти, котрі впливають на деталі крізь рідке миюче середовище ванни.

Генератор видає високовольтний високочастотний сигнал для живлення ультразвукових п’єзокерамічних випромінювачів. Генератор високотехнологічний, зібраний по SMD-технології. На передній панелі генератора розташовані регулятори, кнопки управління находяться зверху. Ванна з’єднується з генератором екранованим електроміцним кабелем.

| Основні технічні характеристики вихідна робоча частота генератора, кГц …...22 напруга вихідного сигналу, В ......................400 регульована вихідна електрична потужність генератора, Вт .........................................40÷240 ККД генератора, % ………………………….95 напруга живлення, В ……………………….220 габарити генератора, мм ……….....140х180х90 |  |
| --- | --- |

3. Патентно-конкурентноспроможні результати

До патентночистих результатів належить режим роботи блоку живлення генератора. Конкурентноспроможними є ряд ефективних системотехнічних рішень, які можливо оцінити як ноу-хау.

4. Порівняння зі світовими результатами

Порівняльний аналіз, проведений на основі патентного пошуку, показав, що технічні та економічні характеристики розробленого пристрою відповідають рівню сучасних вітчизняних та зарубіжних приладів відповідного класу.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, ціна

Економічні переваги базуються на використанні для виготовлення пристрою ресурсів України, відсутності дорогоцінних матеріалів, низькій трудомісткості. Виробництво апарата не потребує спеціалізованого обладнання, є екологічно чистим та неенергоємним. Орієнтовна вартість  при серійності 1000 шт. складає 150 грн., що на порядок менш за ціни західних аналогів. Це робить його привабливим на ринках не тільки України, але й СНД та інших країн.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

Результати призначаються для впровадження у діяльність підприємств електронної промисловості, приладобудування, Мінпромполітики України та приватного сектора.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлений дослідний зразок генератора для ультразвукового промивача.

8.  Існуючі результати впровадження.

Запропановано до впровадження на підприємствах України.

Нова технологія виготовлення багаторівневих прецизійних комутаційних плат

1.  Автори: Лепіх Я.І., Сминтина В.А.

2. Основні характеристики , суть розробки

Пропонується нова екологічно чиста технологія виготовлення багаторівневих прецизійних комутаційних плат, яка основана на оригінальному методі вакуумної металізації і забезпечує високоякісне нанесення шару міді на поверхню і стінки монтажних отворів комутаційних плат і може бути використана у виробництві друкованих плат і гібридних мікросхем для металізації:

- монтажних і перехідних отворів двосторонніх, багатошарових і багаторівневих плат;

- плат з рельєфним виконанням комутації;

- плат на гнучких основах;

- гібридних товсто-, тонкоплівкових схем.

Основні технічні характеристики:

- Матеріал основи: фольгований і нефольгований склопластик, поліамід, кераміка,

склокераміка та ін.

- Мінімальна ширина провідників і проміжків між ними, мкм...... ................. 100

- Мінімальний діаметр наскрізних чи глухих

отворів  при товщині плати 1 мм, мкм...…………………………………......200

- Кількість перепайок контактних площадок , не менше.....................................10

- Адгезія шару міді до плати, кг/см2, не гірше.....................................................100

- Максимальний розмір плат, мм..................................................................600х600

Метод дозволяє застосовувати сухе травлення міді.

3. Патентно-конкурентноспроможні результати

Ряд технічних рішень захищено авторськими свідоцтвами, наприклад, №1805678, та патентами України – 49439. Технічні і економічні характеристики роблять технологію конкурентноспроможною на світовому ринку.

4. Порівняння зі світовими результатами

Основні переваги технології:

- забезпечення високої щільності монтажу;

- повне вирішення проблеми якості (надійності) металізації монтажних і перехідних

отворів плат;

- екологічна чистота у наслідок виключення з техпроцесу ряду хімічних операцій;

- виключення застосування дорогоцінних металів (паладію);

- економія міді й інших матеріалів;

- зменшення часу контакту плат з розчинами.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна

Економічні переваги базуються на виключені з технологічного процесу ряду хімічних операцій і дорогоцінних матеріалів, підвищення надійності плат, економії міді і скороченя витрат на природо захисні заходи.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки. Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях радіоелектронної промисловості.

7. Стан готовності розробки

Проведено випробування зразків плат на підприємствах потенційних споживачів технології.

8. Існуючі результати впровадження.

Проведено випробування зразків плат високого класу точності. Розроблено маршрутний технологічний процес і реконструйована установка для металізації.

Установка поляризації п’єзокераміки

1.  Автори: Лепіх Я.І., Снігур П.О.

2. Основні характеристики , суть розробки

Автоматизована установка призначена для поляризації п’єзокерамічних підкладок різних типів, розмірів і форм, може застосовуватися в лабораторних і цехових умовах.

Основні технічні характеристики:

- Напруга поляризації регульована, кВ ………………...........… 0,3 - 15

- Температура ванни регульована, 0С ………………………..…20 - 180

- Розмір підкладки (максимальний), мм…………………..……120 х 12

- Максимальне число підкладок,  що одночасно

поляризуються ø 20 мм, шт......…………………………...………..200

- Напруга живлення від мережі змінного струму, В......………......….220

- Габаритні розміри, мм…………………………...…..….600 х 300 х 200

- Маса, кг ...…………………………………………………………......5,5

3. Патентно-конкурентноспроможні результати

В установці використано технічне рішення, яке може бути захищене патентом. Технічні і економічні характеристики установки роблять її конкурентноспроможною на світовому ринку.

4. Порівняння зі світовими результатами

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень установка має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, автоматизація окремих операцій дозволила не тільки підвищити якість поляризованих пластин але і суттєво понизити відсоток бракованих виробів.

5.Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна

Економічні переваги датчика базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, низькій трудоємності виробництва. Орієнтовна вартість однієї установки становить $100, що значно менше вартості аналогів.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки

Розробка впроваджена на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки

Установку впроваджено у виробництво на дослідному виробництві НДІ РТВ (м. Харків)

8. Існуючі результати впровадження

Випущено понад 10 тис. шт. п’єзоелектричних перетворювачів для медичної апаратури та інших систем.

# КОНЦЕНТРАТОР СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ ДЗЕРКАЛ ФРЕНЕЛЯ

1. Автори: Борщак В. А., Сминтина В. А., Лепіх Я. І.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Концентратор сонячної енергії на основі дзеркал Френеля являє собою монолітну конструкцію, яка відповідає вимогам низької матеріалоємності і вартості, забезпечує механічну міцність і збереження його геометричних і оптичних параметрів на весь термін експлуатації. Забезпечується максимальний прийом сонячного випромінювання для заданої географічної широти місцевості, перекривається кут по висоті Сонця в 500, чим забезпечується досить великий період активної роботи станції в будь-який час року.

Концентратор сонячної енергії на основі дзеркал Френеля, може використовуватися як блок сонячної електростанції (СЕС), для нагрівання різних об'єктів і середовищ, для інших цілей у технологічних процесах різних видів виробництв.

|  | Основні технічні характеристики - Коефіцієнт відбиття, %..........................................87 - Коефіцієнт концентрації......................................20-30 - Габаритні розміри блоку концентратора, м...........................................1.5х2х0.07 - Габаритні розміри відбиваючих елементів (фацет),.см.....................................150х5х0.2 |
| --- | --- |

3. Патентно-конкурентноспроможні характеристики.

Спосіб виготовлення та технічні і економічні характеристики концентратора сонячної енергії на основі дзеркал Френеля роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку виробів аналогічного призначення.

4.Порівняння зі світовими аналогами.

Перевагами розробленого концентратора є  високі  оптичні параметри, надійність і технологічність конструкції, невисокі вимоги до кваліфікації обслуговуючого персоналу, забезпечення максимально можливої екологічності енергогенеруючих систем.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

## Особливістю даної конструкції є проста технологія її виготовлення, яка не потребує складного коштовного обладнання, матеріалів та висококваліфікованого персоналу. Концентратор сонячної енергії на основі дзеркал Френеля при практичній експлуатації не потребує трудоємного обслуговування, тому використання його в складі сонячної електричної станції та як складовї частини нагріваючого елементу може дати суттєвий економічний ефект. Орієнтовна собівартість одного блоку складає не більше $300 США, що дозволяє у короткий термін повернути кошти, витрачені на його розробку та виробництво.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, де можуть бути реалізовані розробки.

Розробка може бути реалізована на підприємствах Міністерства промислової політики та приватного сектору, в галузі охорони навколишнього середовища.

7. Стан готовності розробки.

Виготовлено і встановлено блоки сонячної енергетичної станції модульного типу. Модулем СЕС є розроблений та уніфікований концентратор сонячного випромінювання на базі дзеркал Френеля. Концентратор пройшов державні випробування працює як блок на Ашгабатській СЭС потужністю 10 кВт.

8.Результати впровадження. Концентратор пройшов державні випробування і працює як блок на Ашгабадській SES потужністю 10кВт.

МОДУЛЯТОР ДЛЯ ЗВУКОВОЇ КАРТИ КОМП'ЮТЕРА

- Автор: Семенов К.І.

- Основні характеристики , суть розробки

Модулятор дозволяє оцифровувати і записувати електричній сигнал на персональний комп’ютер за допомогою звукової карти комп’ютера. Модулятор містить розв'язуючі оптопари, джерело стабільної напруги, оптрони для комутації стабільної напруги і сигналу, яки керуються  з  виходу звукової карти.

Основні технічні характеристики:

- діапазон частот, кГц (залежить від характеристик звукової карти)………… 0 - 5

- точність, %, не менше   ….…………………………………………………………...1%

- робота з будь якою звуковою картою.

3.	Патентно-конкурентоспроможні результати

У розробці використано технічне рішення, захищене патентом України «Модулятор для звукової карти комп'ютера» Патент України №47191, 25.01.2010, бюл. № 2. Технічні і економічні характеристики методу роблять його конкурентоспроможним на світовому ринку технологій аналогічного призначення, наприклад, він має більшу точність в порівнянні зі способом прототипу, який захищено патентом РФ (19)RU(11)40519(13)U1(51) 7 G10L15/00).

4.	Порівняння зі світовими результатами

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що недоліками прототипу є: необхідність використання додаткового зовнішнього джерела опорної напруги для калібрування звукової карти; неможливість виміру сигналу при підключенні до нової звукової карти без попереднього калібрування; необхідність періодично переривати вимір сигналу для калібрування при зміні коефіцієнта підсилення звукової карти регулятором "гучність" і через температурний дрейф величини коефіцієнта підсилення. Причинами зазначених недоліків є: різні коефіцієнти підсилення в різних екземплярах звукових карт; зміна коефіцієнта підсилення при зміні температури; нерегламентований характер зміни коефіцієнта підсилення звукової карти при програмній зміні посилення звукової карти.

5.	Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна

Економічні переваги модулятора базуються на використанні для його виготовлення дешевої елементної бази. Орієнтовна вартість виготовлення модулятора становить $5, що значно менше вартості аналогів.

6.	Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки

Модулятор для звукової карти комп'ютера відноситься до вимірювально-інформаційної техніки, зокрема, до області запису аналогових сигналів у цифровій формі і може бути використана при розробці, виробництві, реалізації, експлуатації, ввозі і вивозі за рубіж комп'ютерних вимірювальних систем.

7.	Стан готовності розробки

Проведено лабораторне випробування модулятора.

8.	Існуючі результати впровадження.  Модулятор запропоновано до впровадження.

СПОСІБ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОГО ДИСПЕРГУВАННЯ СТРУМЕНЯ МЕТАЛУ

1. Автор: Семенов К.І.

2. Основні характеристики, суть розробки.

Спосіб відноситься до області диспергування металів, і може бути використаний для диспергування будь яких металів в будь якої газової атмосфері, за рахунок електродинамічних сил.

Основні технічні характеристики:

- продуктивність, кГц……………………………………………………………..….до 500

- розкид по масі, %, не більше………………………………………..……………….0,5%

- реалізується на струмені будь якого діаметру.

3.	Патентно-конкурентоспроможні результати.

Йде підготовка к патентуванню.

4.	Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень пропонований спосіб має низку переваг перед аналогами, заснованими на вимушеному капілярному розпаді струменя. Зокрема, незалежність розміру отримуваних гранул від поверхневого натягнення струменя, а отже, від складу газової атмосфери, наявності оксидів або інших з'єднань на поверхні струменя.

5.	Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги розробки базуються на можливості диспергування струменю в будь-якому газовому середовище, що дає економію на його підготовці. Окрім того, розробка дає можливість отримувати більш широкий діапазон розмірів гранул. Орієнтовна вартість реалізації розробки ~ $10000.

6.	Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані
розробки.

Корисна модель може бути застосована в наукових дослідженнях теплових процесів, металургії (у багатьох процесах, особливо літейних, прокатних і ковальських), металообробці, енергетиці для контролю широко вживаних технологічних процесів.

7.	Стан готовності розробки

Проведено випробування способу в лабораторних умовах.

8.	Існуючі результати впровадження.

Впровадження передбачається після патентування.

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ВІДБИВНІЙ ЗДАТНОСТІ

ПОВЕРХОНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОЇ ЗЙОМКИ

1. Автор: Семенов К.І.

- Основні характеристики, суть розробки.

Спосіб відноситься до області оптичних методів визначення оптичних характеристик поверхонь, і може бути використаний для визначення відбивній здатності ділянок поверхні рухомих і нерухомих тіл.

Основні технічні характеристики:

- коефіцієнт  відбивній здатності,…….…………………………………………………….0 – 1

- точність, %, не менше...……………………………………………..……………………….2%

- для реалізації способу потрібні цифровий фотоапарат і проста система дзеркал.

3.	Патентно-конкурентоспроможні результати.

Йде підготовка к патентуванню.

4.	Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень пропонований спосіб має низку переваг перед аналогами. Зокрема, низьку ціну здійснення, крайню доступність.

5.	Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги способу базуються на використанні для його застосування приладів широкого застосування, яки мають невелику ціну. Орієнтовна вартість реалізації способу ~ $200, що значно менше вартості аналогів.

6.	Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані
розробки.

Корисна модель може бути застосована в наукових дослідженнях теплових процесів, металургії (у багатьох процесах, особливо літейних, прокатних і ковальських), металообробці, енергетиці для контролю широко вживаних технологічних процесів.

7.	Стан готовності розробки

Проведено випробування способу на експериментальних стендах.

8.	Існуючі результати впровадження.

Спосіб запропоновано до впровадження.

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОЇ  ЗЙОМКИ

1. Автор: Семенов К.І.

2.Основні характеристики, суть розробки.

Спосіб відноситься до області пірометрії, зокрема до колірних методів виміру температури і може бути використаний для визначення температури ділянок поверхні рухомих і нерухомих тіл. Суть способу полягає у формуванні на матриці чутливих елементів фотоапарата декількох зображень одного об'єкту в декількох частинах спектру, з подальшим порівнянням оцифрованої яскравості і визначенням температури на підставі відомих багатоколірних  методів.

Основні технічні характеристики:

- діапазон вимірюваних температур, К ……………………………………1000 - 10000

- точність, %, не менше...……………………………………………..………………….2%

- для реалізації способу потрібні цифровий фотоапарат, проста система дзеркал (або призм) і інтерференційні світлофільтри.

3.	Патентно-конкурентоспроможні результати.

У розробці використано технічне рішення, захищене патентом України «Спосіб визначення колірної температури тіл за допомогою цифрової зйомки» № 51576. 26.07.2010, бюл. №14. Технічні і економічні характеристики методу роблять його конкурентоспроможним на світовому ринку технологій аналогічного призначення, наприклад, він має більшу точність в порівнянні зі способом прототипу, який захищено патентом РФ «Способ бесконтактного измерения температуры поверхности нагретых тел» №2238529 С1, з пріоритетом 20.10.2004.

4.	Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень пропонований спосіб має низку переваг перед аналогами. Зокрема, низьку ціну здійснення, підвищення точності визначення температури і створення можливості працювати з числом діапазонів випромінювання більше трьох (це дає змогу використовувати сучасні способи багатоколірної пірометрії з практично будь-яким числом кольорів).

5.	Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги способу базуються на використанні для його застосування приладів широкого застосування, яки мають невелику ціну. Орієнтовна вартість реалізації способу ~ $300, що значно менше вартості аналогів.

6.	Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки.

Корисна модель може бути застосована в наукових дослідженнях теплових процесів, металургії (у багатьох процесах, особливо літейних, прокатних і ковальських), металообробці, енергетиці для контролю широко вживаних технологічних процесів (спалювання дисперсного палива, плазмове напилення, зварка та інше).

7.	Стан готовності розробки.  Проведено випробування способу на експериментальних стендах.

8.	Існуючі результати впровадження. Спосіб застосовано при виконанні науково-дослідних робот ОНУ імені І.І. Мечникова.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КУЛЬОК

В ДУЗІ ПУЛЬСУЮЧОГО СТРУМУ

1. Автор: Семенов К.І.

2. Основні характеристики , суть розробки.

Технологія містить у собі формування краплі розплавленого металу в дузі пульсуючого струму і модифікацію поверхневого шару у відповідному газовому середовищі. Одержувані кульки можуть використовуватися у виробництві пишучих вузлів кулькових ручок, підшипниках котіння й інших пристроях, як тест-об'єкти.

Основні технічні характеристики:

- діапазон виготовлюваних металевих кульок, мкм   …………………………50 - 500

- клас чистоти поверхні…………………………………………………………………..12

- точність, %, не менше   ……………………………………………………………….10%

- продуктивність, кГц……………………………………………………………………до 2

- як вихідний матеріал використовується дріт необхідного металу.

3.	Патентно-конкурентоспроможні результати.

У розробці використано технічне рішення, захищене патентом України «Спосіб виготовлення гранул металів і сплавів дією пульсуючого струму на пруток з них» № 51578,  26.07.2010, бюл. № 14. Технічні і економічні характеристики методу роблять його конкурентоспроможним на світовому ринку технологій аналогічного призначення, наприклад, в порівнянні зі способом прототипу, який захищено а.с. №4436849/02 з пріоритетом 07.06.88р., має більшу продуктивність.

4.	Порівняння зі світовими результатами.

Порівняльний аналіз, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень пропонований метод має низку переваг перед аналогами. Зокрема, переваги перед існуючою технологією одержання аналогічних кульок методом послідовного обкатування заготівель в абразиві: відсутність відходів, тобто екологічна чистота виробництва, і перевагою перед існуючою технологією одержання кульок методом обкатування без абразиву є можливість виготовлення кульок з металу будь-якої твердості; мала енергоємність, тобто пропонована технологія відноситься до енерго- і ресурсозберігаючих технологій.

5.	Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна.

Економічні переваги методу базуються на використанні для його виготовлення виключно ресурсів України, низькою трудомісткістю. Орієнтовна вартість виготовлення однієї кульки становить $0,00001, що значно менше вартості аналогів.

6.	Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки. Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях приладобудування, легкій та важкої промисловості, у наукових дослідженнях.

7.	Стан готовності розробки Проведено випробування технології на експериментальних стендах.

8.	Існуючі результати впровадження.

Зразки отриманих кульок були використані як тест-об'єкти при відпрацюванні конструкційних матеріалів космічних кораблів (НВО "Тайфун", м. Обнінськ, Росія).

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ОПТИЧНИЙ ПІРОМЕТР

З ШИРОКИМ ПОЛЕМ ЗОРУ

- Автори : Трофименко М.Ю., Калінчак В.В., Смагленко Т.Ф.

- Основні характеристики, суть розробки

Восмиканальний оптичний пірометр дозволяє вимірювати незалежно одна від однієї вісім яскравісних температур, температуру розподілу по 8 точкам спектру, а також 28 світлових температур по двум точкам. Широке поле зору (≈ 80) дає змогу вимірювати світлові потоки великих  за лінійними розмірами об’єктів, а відсутність оптичних пристроїв між об’єктом і приймачем вимпромінювання – знаходити не тільки температуру, а і яскравість цих абонентів. Пірометр може бути застосований як самостійно, так і у складі технологічного обладнання в машинобудуванні, видобувній галузі, металургії тощо. Пропонується також методика, за допомогою якої при використанні восьмиканального пірометра можна знаходити температури і коефіцієнт випромінювання оптичних густин полум’я.

# Основні технічні характеристики

- оптичний спектральний діапазон …………………………..0,48-1,8 мкм

- часове розрішення………………………………………………….10-6 сек

- основна похибка не більше ……………………………………………3%

- Патентно-конкурентноспроможні результати

В пірометрії використано технічне рішення, яке захищене публікаціями та апробовано на конференціях. Технічні і економічні характеристики пірометра роблять його конкурентноспроможним на світовому ринку пірометрів аналогічного призначення.

- Порівняння зі світовими результатами

Порівняльний  аналіз робіт, зроблений на основі патентного пошуку, показує, що за сукупністю суттєвих ознак технічних рішень, пірометр має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, застосування 8 каналів із змінними світофільтрами передбачає можливість вимірювання світлових потоків на довжинах хвиль характерних для проходження певних реакцій.

- Економічна привабливість  розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна

Економічні переваги пірометра базуються на використанні для його виготовлення переважно ресурсів України, відсутності дорогоцінних матеріалів, низької трудомісткості. Техніко-економічні показники дозволяють застосовувати пірометр для вимірювання температур у складі різної техніки і обладнання.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовано розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України, а також на підприємствах приватного сектора.

- Стан гововності розробки

Виготовлено зразок пірометра. Проведено випробовування пірометра на вимірювальних стендах, а також на підприємствах потенційних споживачів.

- Існуючі результати впровадження

Проведено випробування пірометра у складі промислового обладнання для вимірювання температур випромінюючих об'єктів. Методику знаходження температур і випромінювальної здатності оптично-густих полум'їв впроваджено в стендов випробування на підприємстві п/я Х-5498.

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНІХ ПОЛІВ ШЛЯХОМ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПРОМІНЮВАННЯ У ВУЗЬКОМУ СПЕКТРАЛЬНОМУ ІНТЕРВАЛІ

1. Автори: Карімова Ф.Ф., Орловська С.Г., Калінчак В.В.

## 2. Основні характеристики, суть розробки

## Розроблено спосіб діагностики температурних полів на поверхні нагрітих тіл, який базується на реєстрації теплового випромінювання тіла у вузькому спектральному інтервалі за допомогою сучасної цифрової камери. Отримані знімки  обробляються на комп’ютері у пакеті MatLab 7.0. Обробка отриманих знімків дозволяє від розподілу інтенсивності випромінювання, згідно формули Віна, перейти до розподілу температур. Для калібрування методу використовується прецизійний пірометр із зникаючою ниткою. Цей метод дозволяє вимірювати температурні профілі у режимі реального часу. Створено робочий стенд для вивчення високотемпературного теплообміну із застосуванням запропонованого способу.

## Основні технічні характеристики:

–  діапазон вимірюваних температур, К………………………………………..1000...3000

- відносна ширина робочого інтервалу в залежності від реперної температури:

при Т0=2000 К ................................................0.4

при Т0=3000 К.................................................0.53

- відносна чутливість способу.................................................................               .(1÷3)·10-4

- орієнтовна вартість обладнання .............................................................900 доларів США

3. Патентно, конкурентоспроможні результати

На розроблену корисну модель отримано патент України.

4. Порівняння зі світовими результатами

В порівнянні зі світовими аналогами розроблений спосіб забезпечує достатньо високу точність і чутливість при відносно низьких витратах.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, ціна

Перевага запропонованого способу обумовлено застосуванням серійної цифрової камери та   пірометра із зникаючої ниткою вітчизняного виробництва, водночас із розробленої методикою комп’ютерної обробки зображення. Таким чином розрахункова вартість устаткування для реалізації запропонованого методу складає 900 дол. США, це, щонайменше, уп'ятеро дешевше чим недорогий термовізор.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки

Підприємства Міністерства чорної металургії, Міністерства палива та енергетики, Міністерство промислової політики України .

7. Стан готовності розробки.

Створено  експериментальний  стенд  для  діагностики  температурних  полів  нагрітих  тіл.

8. Існуючі результати впровадження

Впроваджено в навчальний процес та запропоновано до впровадження на підприємствах України.

# Розділ  4

# НОВІ   РЕЧОВИНИ

І

МАТЕРІАЛИ

штучний Дисульфід молібдену – ефективне  тверде мастило

- Автори: 	Золотко А. Н., Писарський В. П., Вовчук Я.І., Черкес С. І.

- Основні характеристики, суть розробки

Штучний дисульфід молібдену синтезується при горінні методом високотемпературного синтезу, що самопоширюється. Легування цинком у процесі синтезу забезпечує збільшення міжшарових відстаней у кристалі MoS2, а тому -у зменшення коефіцієнту тертя порівнянні з природним практично вдвічі, а середньої інтенсивності зносу пари тертя – майже в 10 разів. Тому за своїми мастильними якостями штучний дисульфід молібдену не має аналогів. Порошкоподібний штучний дисульфід молібдену може використовуватися як сухе тверде мастило і як присадка до моторних олив та консистентних мастильних матеріалів.

ОСНОВНІ ТЕНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- зменшення питомої витрати палива в середньому на 6,4 % максимально – до 15%;

- збільшення тиску олії в головній масляній магістралі  в середньому на 5%;

- збільшення в 2 рази міжремонтнного періоду і загального терміну роботи двигунів;

- зменшення в 2-4 рази кількості викидів шкідливих речовин (СО, С) - при роботі двигунів внутрішнього згоряння.

- Патенто -конкурентоспроможні результати

Штучний дисульфід молібдену і спосіб його отримання захищені патентом  України
 № 19397  з пріоритетом від 18.05.94 р.

- Порівняння з світовими аналогами

Основні переваги штучного дисульфіду молібдену, отриманого СВС-методом, перед аналогічними природними і штучними сухими мастилами полягають насамперед у його унікальних трибологічних якостях та дешевизні, а також в тому, що метод його отримання є енерго- і ресурсозберігаючим.

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

При використанні штучного дисульфіду молібдену в якості цільового компоненту присадки до моторних олив MOLYCAR( і продуктивності серійного виробництва 100 тис. умовних порцій присадки на рік буде забезпечена рентабельність виробництва на рівні не нижче 25%. Стандартне і спеціальне обладнання, що необхідне для розгортання серійного виробництва, випускається або може бути виготовлене на підприємствах м. Одеси і області.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де може бути реалізована розробка

Потенційними сегментами ринку великої ємності для збуту штучного дисульфіду молібдену є автомобільний транспорт і сільськогосподарська техніка, а також залізничний, річковий та морський транспорт.

- Стан готовності розробки

Розробка підтримується Державним комітетом з енергозбереження України.

Проект виробництва започаткований ВАТ “ВНІПІтрансгаз”, висновок Держстандарту України щодо виробництва присадки “MOLYCAR”® отримано. Штучний дисульфід молібдену пройшов порівняльні випробування в Головному спеціальному конструкторсько-технологічному бюро мастильного і фільтруючого устаткування (м. Миколаїв). Присадка “MOLYCAR”® пройшла стендові випробування і експлуатаційні випробування.

- Існуючі результати впровадження

Дослідне виробництво присадки “MOLYCAR”® здійснюється фірмою ТОВ “НАМІР”, що має більш ніж п'ятилітній досвід виробництва, маркетингу і безрекламаційного продажу присадок на основі штучного дисульфіду молібдену.

Електронно-мікроскопічна фотографія штучного дисульфіду молібдену

# СаморозповсюджуЮчийся висотемпертурний ситез (свс) люмінофорних матеріалів на основі цинку та сірки

  - Автори: 	Золотко А.Н., Писарський В.П., Поліщук Д.Д., Черкес С.І.

  - Основні характеристики, суть розробки

В основу виробництва цілого ряду люмінофорних матеріалів на базі сполук цинку та сірки покладено метод самопоширюючогося високотемпературного синтезу (СВС). Синтез проводиться у замкненому реакторі під тиском інертного газу. У процесі синтезу сульфід цинку  може бути легованим різноманітними елементами і сполуками – мідь, срібло, хлор, марганець та ін., що дозволяє отримувати люмінофори зі світінням у зеленій, синій, жовтій та червоній областях спектру. Варіації способу організації процесу горіння у хвилі СВС забезпечується можливість отримання цільового продукту як у вигляді литого виробу наперед заданих розмірів, так і вигляді порошку.

  - Патенто-конкурентоспроможність результатів

Спосіб отримання люмінофорів на основі сполук цинку і сірки захищено патентом  України № 12086 “Спосіб отримання полікристала на основі сульфіду цинку,” з пріоритетом від 25. 12. 96 р.

  - Порівняння з світовими аналогами.

Патентний пошук на глибину 10 – 15 років по ведучим країнам ( США, Великобританія, Росія, Японія, Франція, ФРН, Канада) показав, що основні переваги СВС-методу отримання сульфіду цинку іншими існуючими методами – пічними, зонної плавки, методом осадження та ін. - полягають насамперед у його дешевизні і одностадійності, відносній простоті управління властивостями цільових продуктів, а також в тому, що метод є енерго- і ресурсозберігаючим.

  - Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість.

### Порівняльна таблиця цін люмінофорів, на основі сполук цинку і сірки, грн./кг

| СВС-метод | Традиційні методи | Зарубіжні аналоги |
| --- | --- | --- |
| 440 | 770 | 1650 |

  - Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де може бути реалізована розробка.

Міністерство промислової політики, підприємства і організації, зайняті у сфері розробки і виготовлення нових люмінофорних матеріалів і пігментів.

  - Стан готовності розробки.

Розроблені наукові основи методу.

  - Існуючі результати впровадження

Метод впроваджено на Дослідному виробництві Інституту фізичної хімії 
імені О.В. Багатського НАН України.

ГАЗОДИСПЕРСНИЙ СИНТЕЗ НАНОПОРОШКІВ ОКСИДІВ

ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ

1. Автори: Золотко А.Н., Вовчук Я.І., Полєтаєв М.І., Флорко О.В.

2. Основні характеристики, суть розробки

Газодисперсний синтез (ГДС) - новий високопродуктивний метод отримання хімічно чистих (>99.7 %) гранулометрично вузьких, сферичної форми, добре дезагрегованих нанопорошків з середнім розміром часток в діапазоні 20-100 нм оксидів алюмінію, цирконію, титану, цинку, заліза та ін. В основі методу лежить спалювання в спеціально організованих двохфазних пламенах газозависів часток відповідних металів (чистих металів, механічних сумішей або сплавів різних металів). Цільовий продукт утворюється в результаті конденсації газофазних продуктів горіння металів в окислюючому середовищі.

3. Патенто - конкурентоспроможні результати

Метод захищено патентом.

4. Порівняння зі світовими аналогами

Проведений патентний пошук по ведучим країнам (США, Великобританія, Японія, Франція, ФРН,. Канада) показав, що робота знаходиться на рівні світових аналогів. До аналогів запропонованого методу можна віднести аерозольні хімічні реактори і ряд інших методів отримання нанооксидів металів, в основі яких лежать процеси горіння. Методи, які базуються на спалюванні металоорганічних та металонеорганічних рідин, як і деякі інші методи, що використовують процеси горіння, приводять до забруднення поверхні наночасток часток сульфідами та хлоридами. Слід зважати і на екологічні проблеми пов’язані з використанням у виробництві сполук сірки , хлору, брому, йоду та інших. Інші відомі методи отримання нанопорошків оксидів металів або мають низьку продуктивність (метод Gas Phase Condensation) , або занадто енергоємні (метод парофазного синтезу - Physical Vapor Synthesis – PVP, плазменні технології і т.п.), або багатостадійні (золь-гельні технології).

- Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Метод ГДС позбавлений більшості недоліків притаманним іншим методам. Метод економічний з точки зору енергозатрат, неперервний, одностадійний, високопродуктивний. Чистота нанопорошків безпосередньо зв’язана з чистотою вихідної сировини і, як правило, вище її Для ілюстрації економічної привабливості розробки нижче наведено порівняння цін на порошки нанооксидів металів фірми Nanophase Technologies Corporation. (розмір часток 30-50 нм) та аналогічних порошків, отриманих методом ГДС з вітчизняної сировини (порошки металів цирконію, заліза, тітануi, цинку Вільногорського гірничо-металургійного комбінату, Закарпатського металургійного заводу та ін.). Ціни на порошки вихідних металів на Україні та в Росії (Al) близькі до світових.

- Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах Міністерства промислової політики України, підприємствах та організаціях занятих в сфері розробки та виготовленні нових типів кераміки та композитних матеріалів, пігментів, абразивних матеріалів, каталізаторів.

- Стан готовності розробки

Отримані лабораторні зразки нанопорошків оксидів металів.

- Існуючі результати впровадження

Запропоновано до впровадження.

a)

b)

c)

d)

СПОСІБ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

1. Автори: Чадова Л.В., Лук’янчук В.Д., Сейфуллліна І.Й., Ткаченко В.М.

2. Основні характеристики, суть розробки

На підставі одержаних даних щодо структури, властивостей, в тому числі біологічної активності, синтезованого низькотоксичного дихлоротетраніацингерманій (IV) хлориду розроблено підходи для його цілеспрямованого використання в якості високоефективного та безпечного засобу фармакологічної профілактики ішемічного інсульту головного мозку.

3. Патентно-, конкурентноспроможні результати

На кафедрі загальної хімії та полімерів ОНУ імені І.І.Мечникова створено фармакологічний препарат метаболічного типу – молекулярний комплекс тетрахлориду германію з нікотиновою кислотою, який рекомендовано кафедрі фармакології Луганського державного медичного університету для випробування в якості засобу фармакологічної профілактики ішемічного інсульту головного мозку. В результаті доведена висока ефективність способу фармакологічної профілактики гострого інсульту головного мозку за допомогою синтезованого препарату, на який у 2006 році одержано Деклараційний патент України.

4. Порівняння зі світовими аналогами

Проведений інформаційно-патентний пошук по країнам СНД, Німеччини, США, Франції, Швейцарії, Великобританії та Японії показав, що в частині винаходу, яка стосується нової хімічної сполуки, способу її одержання та фармакологічної дії аналогів немає. Дихлоротетраніацингерманій (IV) хлорид проявляє виражений церебропротекторний ефект, який значно більший, ніж при застосуванні референтного препарату – пірацетаму („Фар мак”, Україна).

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Завдяки одностадійному синтезу, низьким енергетичним затратам, доступності на Україні сировини для виготовлення сполуки, а також її високій церебропротекторній дії та малій токсичності, виробництво розробленого фармацевтичного препарату представляється рентабельним. Орієнтовна вартість може бути розрахована після детальних випробувань та серійного випуску.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та Міністерства охорони здоров(я України.

7. Стан готовності розробки

Впровадження потребує подальших фармакологічних досліджень та клінічних випробувань.

8.Існуючі результати впровадження

Лабораторними дослідженнями на білих нелінійних щурах (згідно з протоколами) доведено, що дихлоротетраніацингерманій (IV) хлорид може бути використаний в клінічній медицині як фармакологічний засіб для профілактики гострого інсульту головного мозку.

СПОСІБ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

1. Автори: Лук’янчук В.Д., Сейфуллліна І.Й., Висоцький А.А., Марцинко О.Е.,

Песарогло О.Г.

2. Основні характеристики, суть розробки

На підставі одержаних даних щодо структури, властивостей, в тому числі біологічної активності, скринінгу 17 координаційних сполук германію з різними біолігандами, виявлено найбільш ефективний ніациній тартратогерманат (IV), з використанням якого розроблено новий високоефективний та безпечний засіб фармакологічної корекції закритої черепно-мозкової травми.

3. Патентно-, конкурентноспроможні результати

На кафедрі загальної хімії та полімерів ОНУ імені І.І.Мечникова створено фармакологічний препарат метаболічного типу – координаційна сполука германію з винною та нікотиновою кислотами, який рекомендовано кафедрі фармакології Луганського державного медичного університету для випробування в якості засобу фармакологічної корекції закритої черепно-мозкової травми. В результаті доведена висока ефективність способу фармакологічної корекції черепно-мозкової травми за допомогою синтезованого препарату, на який в 2007 році одержано патент України на корисну модель № 20555.

4. Порівняння зі світовими аналогами

Проведений інформаційно-патентний пошук по країнам СНД, Німеччини, США, Франції, Швейцарії, Великобританії та Японії показав, що в частині винаходу, яка стосується нової хімічної сполуки, способу її одержання та фармакологічної дії аналогів немає. Координаційна сполука германію з винною та нікотиновою кислотами (ніациній тартратогерманат (IV)) значно перевершує референтний препарат – пірацетам („Фар мак”, Україна).

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Завдяки одностадійному синтезу, низьким енергетичним затратам, доступності на Україні сировини для виготовлення сполуки, а також її високій ефективності та малій токсичності, виробництво розробленого фармацевтичного препарату представляється рентабельним. Орієнтовна вартість може бути розрахована після детальних випробувань та серійного випуску.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та Міністерства охорони здоров(я України.

7. Стан готовності розробки

Розробка виконана на 100%. Впровадження потребує подальших фармакологічних досліджень та клінічних випробувань.

8. Існуючі результати впровадження

Лабораторними дослідженнями на білих нелінійних щурах (згідно з протоколами) доведено, що ніациній тартратогерманат (IV) відрізняється здатністю ефективно коригувати прояви «окисного стресу» та ендогенної інтоксикації за умов травматичної хвороби головного мозку і може бути використаний в якості засобу монотерапії на дошпитальному  етапі з метою фармакологічного забезпечення раннього церебрального захисту.

СПОСІБ ДЕТОКСИКАЦІІ ОРГАНІЗМУ ПРИ ЕНДОТОКСИКОЗІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЮ СПОЛУКОЮ НА ОСНОВІ ГЕРМАНІЮ, МАГНІЮ ТА ОКСИЕТИЛІДЕНДИФОСФОНОВОЇ КИСЛОТИ

1. Автори: Лук’янчук В.Д., Сейфуллліна І.Й., Рисухіна Н.В., Марцинко О.Е.

2. Основні характеристики, суть розробки

На підставі даних щодо структури, властивостей, низької токсичності синтезованого оксиетилідендифосфонатогерманату магнію запропоновано його використання в якості високоефективного та безпечного засобу фармакокорекції ендотоксикозу при синдромі тривалого розчавлювання.

3. Патентно-, конкурентноспроможні результати

Для створеного на кафедрі загальної хімії та полімерів ОНУ імені І.І.Мечникова фармакологічного препарату – гетерометального комплексу германію та магнію з оксиетилідендифосфоновою кислотою встановлено високий протекторний ефект в умовах ендотоксикозу посттравматичного ґенезу. Пріоритет розробки підтверджено патентом України на винахід.

4. Порівняння зі світовими аналогами

Проведений інформаційно-патентний пошук по країнам СНД, Німеччини, США, Франції, Швейцарії, Великобританії та Японії показав, що в частині винаходу, яка стосується нової хімічної сполуки, способу її одержання та фармакологічної дії аналогів немає. Оксиетилідендифосфонатогерманат магнію проявляє значно більший детоксикуючий ефект, ніж референтний препарат – тіотриазолін (АТ «Галичфарм», Україна).

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Завдяки екологічно безпечному синтезу у водних розчинах, низьким енергетичним затратам, доступності на Україні сировини для виготовлення сполуки, а також її високій детоксикуючій дії та малій токсичності, виробництво розробленого препарату представляється рентабельним. Орієнтовна вартість може бути розрахована після детальних випробувань та серійного випуску.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та Міністерства охорони здоров(я України.

7. Стан готовності розробки

Впровадження потребує подальших клінічних випробувань.

8. Результати впровадження

Лабораторними дослідженнями на білих нелінійних щурах (згідно з протоколами) доведено, що  оксиетилідендифосфонатогерманат магнію можна використовувати в клінічній медицині як фармакологічний засіб корекції ендотоксикозу посттравматичного походження.

2-ОКСО-1-ПІРРОЛІДИНІЛАЦЕТАМІДІЙ ГІДРОКСИЕТИЛІДЕНДИФОСФОНАТОГЕРМАНАТ(IV),

ЯКИЙ ПРОЯВЛЯЄ ЦЕРЕБРОПРОТЕКТЕРНУ АКТИВНІСТЬ

1. Автори: Лук’янчук В.Д., Крилова О.В., Сейфуллліна І.Й., Марцинко О.Е.,

Ткаченко В.М.

2. Основні характеристики, суть розробки

На підставі даних щодо структури, властивостей, низької токсичності синтезованого 2-оксо-1-пірролідинілацетамідій гідроксиетилідендифосфонатогерманату запропоновано його використання в якості високоефективного та безпечного лікарського засобу, який проявляє протиішемічну активність в умовах церебрального інсульту головного мозку.

3. Патентно-, конкурентноспроможні результати

Для створеного на кафедрі загальної хімії та полімерів ОНУ імені І.І.Мечникова фармакологічного препарату – комплексу германію з гідроксиетилідендифосфоновою кислотою і 2-оксо-1-пірролідинілацетамідом встановлено виражений церебропротекторний ефект в умовах ішемічного інсульту головного мозку. Пріоритет розробки підтверджено патентом України на винахід.

4. Порівняння зі світовими аналогами

Проведений інформаційно-патентний пошук по країнам СНД, Німеччини, США, Франції, Великобританії та Японії показав, що в частині винаходу, яка стосується нової хімічної сполуки, способу її одержання та фармакологічної дії аналогів немає. 2-Оксо-1-пірролідинілацетамідій гідроксиетилідендифосфонатогерманат проявляє значно більший церебропротекторний ефект, ніж референтний препарат – пірацетам («Фармак», Украина).

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Завдяки екологічно безпечному синтезу у водних розчинах, низьким енергетичним затратам, доступності на Україні сировини для виготовлення сполуки, а також її високій церебропротекторній дії та малій токсичності, виробництво розробленого препарату представляється рентабельним. Орієнтовна вартість може бути розрахована після детальних випробувань та серійного випуску.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах і організаціях Міністерства промислової політики України та Міністерства охорони здоров(я України.

7. Стан готовності розробки

Впровадження потребує подальших клінічних випробувань.

- Результати впровадження

Лабораторними дослідженнями на білих нелінійних щурах (згідно з протоколами) доведено, що 2-оксо-1-пірролідинілацетамідій гідроксиетилідендифосфонатогерманат можна використовувати в клінічній медицині як засіб корекції фармакокінетики в бік підсилення абсорбції при ішемічному інсульті головного мозку, що сприяє швидкій реалізації церебропротекторного ефекту.

ФЛЮС ДЛЯ  НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПАЯННЯ

1. Автори: Курмашев Ш.Д., Лавренова Т.І., Бугайова Т.М.

2. Основні характеристики, суть розробки

Флюс містить карбонові кислоти, циклічну азотну сполуку (інгібітор корозії), етиловий спирт. Флюс  призначено для використання в механізованих процесах низькотемпературної пайки і лудіння в виробництві радіоелектронної апаратури. На відміну від флюсів, що використовуються промисловістю, наприклад ФКСп, де зміст каніфолі може досягати 60%, концентрація активних компонентів в запропонованому флюсі не перевищує 5%. Особливістю запропонованого флюсу є то, що карбонові кислоти виконують функцію не тільки активного компонента, а і інгібітору корозії. Флюс має низьку корозійну активність і не потребує відмивки за рахунок утворення в процесі пайки  неіоногенних органічних сполук. Залишки флюсу після пайки не оказують впливу на величину електричного опору діелектриків (гетинакс, склотекстоліт) в умовах підвищеної температури і відносної вологості навколишнього середовища. В нормальних кліматичних умовах неіоногенні органічні сполуки з гідрофобними властивостями, що утворюються в процесі пайки спроможні навіть підвищувати опор діелектриків.

Основні технічні характеристики:

1. Щільність при 200  С, г/см3………………………………………0,8350

2. Температурний інтервал активності……………………….. .190 - 3000 С

3. Коефіцієнт розтікаємості припою ПОС-61, не менше

по міді……………………………………………………………. 1,5

по сріблу…………………………………………………………. 1,4

по нікелю………………………………………………………… 1,15

4. Кислотне число………………………………………………….. 49

5. Корозійна дія після пайки печатних плат без операції відмивки від    продуктів флюсу при випробуваннях в камері вологості протягом 56 діб при

температурі 40 ( 20 С і відносної вологості  98 ( 2%……………не оказує.

3.Патенто - конкурентноспроможні результати

Отримано патент України:

Авт. Курмашев Ш.Д.,Бугайова Т.М., Лавренова Т.І. Деклараційний патент України, МПК В 23 К 35/00 Флюс для низькотепературного паяння.- № UA 19849 U; Заявл. 10.07.2006; Опубл.15.01.2007, бюл.№1.

4.Порівняння зі світовими результатами

На Україні аналогів немає. Аналіз, зроблений на базі патентного пошуку, показує, що за сумісністю суттєвих ознак технічних рішень, флюс має ряд переваг перед аналогами. Флюс має низьку корозійну активність і не потребує відмивки.

5.Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, ціна

Орієнтовна вартість флюсу при серійному виготовленні (1000 літрів на рік) становить $1 за літр.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах  радіоелектронної галузі Міністерства промислової політики України.

7. Стан готовності розробки

Виготовлено експериментальну серію.

8. Результати впровадження.  Запропоновано до впровадження.

## СКЛАД ДЛЯ ЗАХИСТУ РОЗПЛАВУ ПРИПОЮ ВІД ОКИСЛЕННЯ

1. Автори: Курмашев Ш.Д., Лавренова Т.І., Бугайова Т.М.

2. Основні характеристики, суть розробки

Склад для захисту розплаву припою від окислення в процесі низькотемпературного паяння і лудіння легкоплавкими припоями провідників, а також електричних виводів елементів радіоелектронної апаратури (РЕА) у стаціонарних ваннах.

Запропонований склад містить суміш гліцерину і інгредієнта, який відрізняється тим, що у якості інгредієнтів, які захищають розплав припою від окислення, склад додатково містить сечовину, порошок  оксидів металів з дисперсністю 5-15 мкм, а інгредієнти узяті в наступному співвідношенні (в % по масі):

Гліцерін, сечовина (у співвідношенні 2:1)                  10-25

Порошки оксидів металів (TiO2, Al2O3)                       решта (до 100%)

Особливістю пропонованого складу є те, що тугоплавкі частинки оксидів грають дві ролі - захист розплаву припою від доступу кисню  і видалення залишків органіки. Крім того, захисний шар збирає також залишки флюсів, які використовуються при паянні або лудінні. Концентрація флюсуючих компонентів, які осмолюються в складі, зменшена в багато разів за рахунок введення тугоплавких оксидів металів. Це зменшує кількість продуктів осмолення, які не піддаються відмиванню і потребують механічного очищення.

3.Патенто - конкурентноспроможні результати

Отримано патент Украины.

4.Порівняння зі світовими результатами

На Україні і в странах СНД аналогів немає. Аналіз, зроблений на базі патентного пошуку, показує, що за сумісністю суттєвих ознак технічних рішень, запропонований склад має ряд переваг перед аналогами. Перевагою складу для захисту припою від окислення є збільшення часу експлуатації майже у 10 разів (з 2-3 до 30 годин), що значно спрощує процес паяння та лудіння в стаціонарних ваннах, оскільки виключається необхідність в операції по заміні відпрацьованого складу протягом 30 годин, збільшується температурний інтервал експлуатації до Т=573 К, поліпшується очищення і видалення залишків захисного складу.

5.Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Економічна ефективність при  впровадженні винаходу полягає в тому, що практично при тій же вартості хімічних компонентів (інгредієнтів), що й у аналогах значно підвищується якість паяння, знижуються витрати на операцію заміни, відмивання і очищення поверхні припою, збільшується час його експлуатації, підвищується надійність та експлуатаційний (часовий) ресурс апаратури в цілому. Технологія виготовлення захисного складу, що пропонується, не змінюється по відношенню до відомих складів.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах електронної, радіоелектронної, приладобудівної і інших галузях промисловості.

7. Стан готовності розробки

Проведено лабораторні випробування.

8. Результати впровадження

Запропоновано для впровадження.

ПАСТА ДЛЯ ЛУДІННЯ І ПАЯННЯ

1. Автори: Курмашев Ш.Д., Лавренова Т.І., Бугайова Т.М., Садова Н.М.

2. Основні характеристики, суть розробки

“Паста для лудіння і паяння” відноситься до області паяльного виробництва, а саме, до паяльних паст, які використовують для лудіння і паяння виводів електрорадіоелементів, в тому числі мікросхем, лудіння контактних майданчиків друкарських плат і паяння до них електрорадіоелементів, вмонтованих на друкарські плати за технологією монтажу на поверхню. Пропонуємий склад пасти для лудіння і паяння може бути застосований в електронній, радіоелектронній, приладобудівній і інших галузях промисловості.

Основні недоліки відомих складів паст для лудіння і паяння:

1. Низька флюсуюча активність.

2. Достатньо висока корозійна активність. В процесі паяння утворюються сполуки, які в умовах підвищеної вологості здатні викликати корозію і знижувати опір ізоляції друкарських плат.

3. При паянні внаслідок наявності каніфолі (до 15,5 %) відбувається  утворення продуктів осмолення по поверхні друкованої плати. Видалення цих речовин потребує ретельного відмивання сумішами різних органічних розчинників, а в деяких випадках і додаткового механічного  очищення.

Перевагою пасти є низька корозійна активність та висока флюсуюча здатність при паянні. Наявність в складі паяльної пасти янтарної кислоти значно підсилює її флюсуючу дію, дозволяє понизити вміст каніфолі, що значно зменшує кількість продуктів осмолювання і спрощує операцію відмивання після паяння.

3. Патенто - конкурентноспроможні результати

Подано заяву на видачу патенту України.

4. Порівняння із світовими результатами

Аналіз, зроблений на базі патентного пошуку, показує, що за сумісністю суттєвих ознак технічних рішень, запропонований склад має ряд переваг перед аналогами. Перевагою пасти є низька корозійна активність та висока флюсуюча здатність при паянні. Наявність в складі паяльної пасти янтарної кислоти значно підсилює її флюсуючу дію, дозволяє понизити вміст каніфолі, що значно зменшує кількість продуктів осмолювання. Введення в склад паяльної пасти інгібітора корозії не дає відновленим металам в подальшому оксидуватися. В результаті хімічних реакцій інгібітора з металевою поверхнею утворюються стійкі з'єднання з гідрофобними властивостями, які захищають метали від корозії в умовах підвищеної вологості. В звичайних же кліматичних умовах неіоногенні органічні сполуки, що утворилися в процесі паяння, здатні також підвищувати електричний опір діелектриків.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Економічна ефективність при  впровадженні винаходу полягає в тому, що при практично тій же вартості хімічних компонентів (інгредієнтів), що й у складах  паст - аналогах, значно підвищується якість паяння, знижуються витрати на операцію відмивання плат і підвищується надійність та експлуатаційний (часовий) ресурс апаратури в цілому. Технологія виготовлення пасти, що розроблена, не змінюється по відношенню до відомих складів. Технологія ж обробки паяних з’єднань (контактів) при цьому значно спрощується.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах електронної, радіоелектронної, приладобудівної і інших галузях промисловості.

7. Стан готовності розробки

Виготовлено експериментальну серію.

8. Результати впровадження

Запропоновано до впровадження  на підприємствах електронної,  радіоелектронної, приладобудівної і інших галузях промисловості.

МДН - ФОТОВАРИКАП З ПІРОЕЛЕКТРИКОМ

- Автори: Курмашев Ш.Д., Вікулін І.М., Мінгалев В.О.

- Основні характеристики, суть розробки

Фотоварикап  є чутливим до світла елементом на базі структур метал - діелектрик - напівпровідник. Діелектриком, на відміну від розповсюджених сполук (SiO2, Si3N4) є піроелектрик, наприклад твердий розчин SrxBa1-xNb2O6 (x=0,08-0,12). При освітленні структури промінь частково поглинається в піроелектрику, частково в напівпровіднику. На поверхнях шару піроелектрика виникає напруга, знак котрої протилежен знаку прикладеного зміщення. В зміну ємності МДН - елементу при освітленні дають вклад фотоефекти в напівпровіднику і в піроелектрику. Обидва ці процеси взаємно стимулюють один одного. Фотоварикап призначено як функціональний елемент для систем моніторингу та контролю довкілля, зв'язку, автоматизації технологічних процесів та керування.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Діапазон довжини хвилі світла, мкм ……………………….. 0,8 - 2,5

- Споживна потужність, мкВт, не більше……………………. 10

- Питома ємність, ПФ/см2…………………………………………………………..(30-90)10-3

- Основна похибка, % не більше……………………………….0,5

- Габаритні розміри, мм……………………………………….. 2х2х1

3.Патенто - конкурентноспроможні результати

В МДН - фотоварикапі використано технічні рішення, які  захищені Патентом  № 1828724 з пріоритетом від 4.04.1990 р.

4.Порівняння зі світовими результатами

Аналіз, зроблений на базі патентного пошуку, показує, що за сумісністю суттєвих ознак технічних рішень, фотоварикап з піроелектриком має ряд переваг перед аналогами. Зокрема, використання в якості діелектрика піроелектрика дозволяє більш, ніж в 10 разів підвищити фоточутливість пристрою.

5.Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, ціна

Економічна привабливість МДН - фотоварикапа базується на використанні розповсюджених групових технологій мікроелектроніки, низький трудоємності. Орієнтована вартість одного елементу при серійності 10000 штук на рік становить $10, що значно менше вартості аналогів. Техніко-економічні показники дозволяють застосувати сенсор для широкого спектру вимірювальної апаратури.

6.Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Розробка може бути реалізована на підприємствах Міністерства промисловій політиці України, Міністерства транспорту і зв'язку України та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки

Виготовлено зразки сенсора. Проведено випробування на вимірювальних стендах.

8. Існуючі результати впровадження

Проведено випробування елементів у складі промислового обладнання пристроїв оптоелектроніки.

Каталізатор низькотемпературного окиснення оксиду

вуглецю(II) КНО-СО/БТ

1. Автори: Ракитська Т.Л., Кіосе Т.О., Волкова В.Я., Еннан А.А.

2. Основні характеристики, суть розробки

Зернистий каталізатор КНО-СО/БТ являє собою комплексні сполуки перехідних металів, закріплені за методом імпрегнування на спеціально обробленому базальтовому туфі. Каталізатор призначений для очистки повітря від монооксиду вуглецю (СО) до гранично припустимої концентрації (ГПК = 20 мг/м3) за умови початкових концентрацій СО не вище 15 ГПК, температури навколишнього середовища (15-30 (С) і вологості повітря 40-100 %. Область призначення каталізатора КНО-СО/БТ – засоби захисту органів дихання від СО (установки санітарної очистки повітря, протигази, респіратори). Технічні характеристики та параметри каталізатора КНО-СО/БТ дозволяють використовувати його в полегшених патронних респіраторах.

3. Патентно-конкурентоспроможні  результати

Оригінальність складу каталізатора підтверджена деклараційним патентом на корисну модель України № 37281.

4. Порівняння зі світовими результатами

Відомі каталізатори марок АК-62 і АК-64У, які випускаються промислово в Росії, дозволяють протягом тривалого часу очищати повітря з концентрацією СО 300 мг/м3 до санітарної норми, але високий вміст паладію (2,4 і 4 мас. %) робить ці каталізатори надзвичайно дорогими (ціна їх складає більш 1500 дол. США за 1 кг).

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, вартість

Відомий каталізатор для очистки повітря від оксиду вуглецю (пат. РФ 2267354) за робочими характеристиками приблизно дорівнює КНО-СО/БТ, але він також містить підвищену порівняно з останнім концентрацію сполук паладію (0,80-2,54 проти 0,7-1,3 мас. %). Окрім зниження вмісту паладію, в каталізаторі КНО-СО/БТ, на відміну від попередніх трьох, до складу яких у якості носія застосований достатньо дорогий оксид алюмінію, використаний, після незначної модифікації, дешевий природній базальтовий туф, що видобувається в Україні).

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки

Каталізатор КНО-СО/БТ може знайти застосування в наукових установах НАН України та в складі ЗІЗОД на підприємствах Мінпромполітики, зокрема, теплових електростанціях, електротермічному виробництві алюмінію, фосфору, чавуну, сталі; в зварювальному виробництві тощо.

7. Стан готовності розробки: Розроблені технічні умові ТУ У 24.6-02071091-001:2008 Каталізатор низькотемпературного окиснення оксиду вуглецю(ІІ) КНО-СО/БТ, які, згідно з відповідним висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи, було затверджено та зареєстровано Держспоживстандартом України.

8. Результати впровадження

Підготовлено до впровадження.

Каталізатор низькотемпературного окиснення оксиду

вуглецю(II) КНО-СО/ПТ

1. Автори: Ракитська Т.Л., Волкова В.Я., Кіосе Т.О., Еннан А.А.

2. Основні характеристики, суть розробки

Зернистий каталізатор КНО-СО/ПТ являє собою солі перехідних металів, закріплені за методом імпрегнування на необробленому природному трепелі. Каталізатор призначений для очистки повітря від монооксиду вуглецю (СО) до гранично припустимої концентрації (ГПК = 20 мг/м3) за умови початкових концентрацій СО не вище 15 ГПК, температури навколишнього середовища (15-30 (С) і вологості повітря 25-70 %. Область призначення каталізатора КНО-СО/ПТ – засоби захисту органів дихання від СО (установки санітарної очистки повітря, протигази, респіратори). Технічні характеристики та параметри каталізатора КНО-СО/ПТ дозволяють використовувати його в полегшених патронних респіраторах.

3. Патентно-конкурентоспроможні  результати: Оригінальність складу каталізатора підтверджена деклараційним патентом на корисну модель України № 31787.

4. Порівняння зі світовими результатами. Відомі каталізатори марок АК-62 і АК-64У, які випускаються промислово в Росії, дозволяють протягом тривалого часу очищати повітря з концентрацією СО 300 мг/м3 до санітарної норми, але високий вміст паладію (2,4 і 4 мас. %) робить цей каталізатор надзвичайно дорогим (ціна його складає більш 1500 дол. США за 1 кг).

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізація, показники, вартість: Відомий каталізатор для очистки повітря від оксиду вуглецю (пат. РФ 2267354) за робочими характеристиками приблизно дорівнює КНО-СО/ПТ, але він також містить підвищену порівняно з останнім концентрацію сполук паладію (0,80-2,54 проти 0,4-0,5 мас. %). Окрім зниження вмісту паладію, в каталізаторі КНО-СО/ПТ, на відміну від попередніх двох, до складу яких у якості носія застосований достатньо дорогий оксид алюмінію, використаний природний трепел, який видобувається в Україні і не потребує жодної додаткової обробки.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані розробки

Каталізатор КНО-СО/ПТ може знайти застосування в наукових установах НАН України та в складі ЗІЗОД на підприємствах Мінпромполітики, зокрема, теплових електростанціях, електротермічному виробництві алюмінію, фосфору, чавуну, сталі; в зварювальному виробництві тощо.

7. Стан готовності розробки

Розроблені технічні умові ТУ У 24.6-02071091-002:2010 Каталізатор низькотемпературного окиснення оксиду вуглецю(ІІ) КНО-СО/ПТ, які, згідно з відповідним висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи, було затверджено та зареєстровано Держспоживстандартом України.

8. Результати впровадження.

Підготовлено до впровадження.

МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ СИНЕРГЕТИЧНИХ КОМБІНАЦІЙ

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

1. Автори:  Стрельцова О. О.,  Менчук В. В., Волювач О. В.

2. Основнi характеристики, суть розробки

Розроблено методику приготування комбінацій поверхнево-активних речовин (ПАР) різної природи з визначеними колоїдно-хімічними властивостями. Суть розробки полягає у використанні синергетичних сумішей ПАР як основи синтетичних миючих засобів та будівельних компонентів. Такий підхід забезпечує можливість отримання надійних результатів при малих витратах коштовних реагентів.

3. Патентно-, конкурентноспроможні результати

Методика приготування синергетичних комбінацій ПАР  є конкурентноспроможною на ринку існуючих аналогічних розробок. Патентування цієї  методики на підготовчої стадії розроблення.

4. Порівняння з світовими аналогами

Проведений патентно-інформаційний пошук по країнах США, Російської Федерації, Японії, Франції, Німеччини, Польщі показав, що результати розробки відповідають світовим аналогам.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та    реалiзацiя, показники, вартість

Економічний ефект очікується отримати від використання підібраних синергетичних комбінацій ПАР різного типу на підприємствах синтетичних миючих засобів та ін.

6. Галузi, мiнiстерства, вiдомства, пiдприємства, органiзацiï, де можуть бути реалiзованi результати розробки

Галузі: хімічна, будівельна, нафтохімічна, текстильна; виробництва: синтетичні  миючі засоби, електрохімічне; Міністерства промислової політики України та приватного сектору промисловості.

7. Стан готовності розробки

Запропонована методика є результатом виконання науково-дослідної роботи.

8. Існуючі результати впровадження

Запропоновано до впровадження.

ІЗОТІОРБАМІН – АНТИКОАГУЛЯНТ ТА АНТИГІПОКСАНТ

1. Автори. Андронаті С. А., Соболєва С. Г.

2. Основні характеристики, суть розробки

Ізотіорбамін – 2-(β-діетиламіно)етилмеркапто-5-ізопропіл-3,4-дигидропіримідин-6-ол-4-он гідрохлорид – оригінальний препарат, отриманий алкілюванням 5-ізопропілтіобарбітурової кислоти β-діетиламіноетилхлоридом у лужних умовах. Він виявляє антикоагулянтні та антигіпоксичні властивості при гіпоксії різноманітної етіології (інфаркт, інсульт, шок, пневмонія та ін.), є стимулятором працездатності, а також має антіоксидантну та імуномодулюючу дію, не робить негативну дію на різні показники гомеостазу.

3. Патентно – конкурентноспроможні результати

Спосіб отримання ізотіорбаміна та його фармакологічні властивості захищені Патентом України № 1263. Вперше показано, що він має антигіпоксичні, актопротекторні, антиоксидантні та антикоагулянтні властивості.

4. Порівняння зі світовими аналогами

Структурних аналогів немає. У якості антикоагулянтів використовують гепарін,  у якості антигіпоксантів - пірацетам, гутимін, бемітил, оксибутират, але вони не задовольняють сучасним вимогам медицини.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Виходячи з доступності вихідних реактивів його виробництво представляється рентабельним, проте потреба в такому препараті значна, як для хворих, так і для здорових людей.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Медицина, фармацевтична промисловість, Міністерство охорони здоров’я

7. Стан готовності розробки

Розроблений опитно-промисловий регламент на субстанцію ізотіорбаміна

8. Існуючі результати впровадження

В навчальний та науковий процес.

ЕНОМЕЛАНІН – ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ АДАПТУВАННЯ ЛЮДИНИ ДО НЕСПРИЯТЛИВИХ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ

1. Автори: Галкін Б.М., Філіппова Т.О., Іваниця В.О.

2. Основні характеристики, суть розробки

Еномеланін – поліфенольний комплекс, який отримано з шкірки червоного винограду. Він проявляє антитоксичні властивості, захищає експериментальних тварин від токсичних впливів діоксиду азоту, чадного газу, тетрахлоретану, динітробензолу та ін. Еномеланін активує функціональну активність макрофагів та активність натуральних кіллерних клітин. При дії несприятливих факторів довкілля він захищає імунну систему від пошкодження і тим самим запобігає розвитку імунодефіцитних  станів. Крім того, еномеланін відновлює антиоксидантну систему клітин, яка пошкоджується токсикантами з окислювальним типом дії.

3. Патентно – конкурентноспроможні результати

Спосіб виділення еномеланіну з шкірки червоного винограду захищено авторським свідоцтвом СРСР №  939446. Вперше досліджені фармакологічні властивості еномеланіну, отриманого з вищих рослин. Вперше доведена наявність антитоксичних та імуномоделюючих типів дії. Це може бути об’єктом патентування і розробки профілактичних засобів. Ці засоби будуть більш ефективними та дешевими.

4. Порівняння зі світовими аналогами

Аналогів немає. В світі фармакологічні властивості меланінів з вищих рослин не вивчались.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Враховуючи, що еномеланін добувається з відходів виноділля, його вартість незначна (1, 5 у.о. за 1г.) в порівнянні з тваринним меланіном (150 у.о. за 1г.) який є на ринку.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Медицина, сільське господарство, фармацевтична промисловість. Міністерства охорони здоров’я, екобезпеки, надзвичайних становищ.

7. Стан готовності розробки

Розроблена установка для промислового виділення еномеланіну.

8. Існуючі результати впровадження

В навчальний та науковий процес.

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ СИНТЕТИЧНИХ  НЕСИМЕТРИЧНИХ ПОРФІРИНІВ ЯК НОВИХ АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ

1. Автори Галкін Б.М., Філіппова Т.О., Ішков Ю.В., Водзинський С.В.

2. Основні характеристики, суть розробки

Розроблена технологія отримання синтетичних несиметричних порфіринів ті їх металокомплексів, яка дозволяє  збільшити вихід кінцевого продукту синтезу  на 40-50% та зменшити кількість реагентів для отримання необхідних порфіринів. Показана висока  антибактеріальна активність.

3. Патентно – конкурентноспроможні результати

Нова технологія синтезу синтетичних несиметричних порфіринів підлягає патентуванню. Вперше показано, що синтетичні несиметричні порфірини мають антибактеріальну та протигрибкову дію.

4. Порівняння зі світовими аналогами

Структурних аналогів немає. Синтетичні порфірини не використовуються у якості антибактеріальних препаратів.

5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість

Виходячи з  доступних реактивів та нової технології отримання їх виробництво представляється рентабельним собівартість отриманих синтетичних порфіринів при використанні розроблених технологій становить 30-50 у.е. за грам, а подібні продукти за кордоном коштують  100-200  у.е. за грам,  проте потреба у таких нових антибактеріальних та протигрибкових препаратів значна, як для медичної практики, так і для сільського господарства.

6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки

Медицина, фармацевтична промисловість, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство аграрної політики.

7. Стан готовності розробки

Розроблено лабораторний регламент синтезу  несиметрично заміщених порфіринів та їх метало комплексів.

8. Результати впровадження

Технологія підготовлена до впровадження.

З М І С Т

РОЗДІЛ 1.

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НАЙВАЖЛИВІШИХ ПРОБЛЕМ ПРИРОДНИЧИХ НАУК……………………………………............3

ДАТЧИК ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ РІДИНИ

Лепіх Я.І …………………………………………………………………………………………......4

ДАТЧИК ЗУСИЛЛЯ НАТЯГУ

Лепіх Я.І., Снігур П.О. ………………………………………………………………………….......5

МІКРОЕЛЕКТРОННІ СЕНСОРИ ГАЗУ

Лепіх Я.І., Сминтина В.А., Снігур П.О. ……………………………………………………….......6

Перетворювач звуку п’єзоелектричний ПЗП-1

Лепіх Я.І., Снігур П.О. ………………………………………………………………………….......7

Прилад ультразвукового очищення “ПУЗО-1”

Лепіх Я.І., Снігур П.О., Сминтина В.А. ……………………………………………………...…....9

Фільтр на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ)

Лепіх Я.І., Снігур П.О. ………………………………………………………………………….....10

СЕНСОР ОПТИЧНОГО ТА РЕНТГЕНІВСЬКОГО ЗОБРАЖЕНЬ

З ВНУТРІШНІМ ПІДСИЛЕННЯМ ...........................................................................................11

Борщак В.А., Балабан А.П., Сминтина В.А. Лепіх Я.І., Куталова М.І., Затовська Н.П. …….

ДАТЧИК КУТУ ПОВОРОТУ

Лепіх Я.І., Снігур П.О.………………...……………………………………………………….......13

Датчик тиску генераторного типу

Лепіх Я.І., Снігур П О. ………………………………………………………………………….....15

# ПРИЛАД ДЛЯ ПРЕЦИЗІЙНОГО БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ
ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ У ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ

Гевелюк С.А., Дойчо І.К. ………………………………………………………….........................17

ОПТИЧНИЙ МIКРОМЕТР

Гевелюк С.А., Дойчо І.К. ………………………………………………………………………......19

МЕТОД ФОРМУВАННЯ НАНОУТВОРЕНЬ CDS У ШПАРИСТІЙ МАТРИЦІ

Гевелюк С.А., Дойчо І.К. ………………………………………………………………………....20

ЛАЗЕРНА КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИМІВ ТА АЕРОЗОЛІВ

Попов А.Ю., Гоцульский А.В., Чечко В.Е., Шафран Л.М., Пресняк І.С. ………………………21

Спекл-інтерферометричний МІКРОСКОПНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ фазової структури БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ

Попов А.Ю., Тюрин А.В., Ткаченко В.Г. ……………………………………………………….....22

комп’ютеризована система визначення довжини  когерентності, модової  структури та зміни довжини хвилі  лазерного випромінювання

Попов А.Ю., Тюрин А.В., Мандель В.Е. ………………………………………….........................23

Спекл-інтерферометричний цифровий комплекс для неруйнівного контролю якості лопаток авіаційних турбін

Попов А.Ю., Тюрин А.В., Ткаченко В.Г..........................................................................................25

Спекл-інтерферометричний мікроскопний комплекс для диагностики фазової структури  сінгулярних світлових пучків

Попов А.Ю., Тюрин А.В., Римашевский А.А. …………………………………….........................26

Пристрій для виявлення перешкод сліпими

Сантоній В.І., Іванченко І.О., Будіянська Л.М. ………………………………………………....27

МАТЕМАТИЧНА  модель  ФАЗОВОГО ВИМІРНИКА  Відстані

Молчанюк В.I. ……………………………………………………………………………………...29

комп'ютЕРНА  модель оптичного каналу

Сантоній В.І. ………………………………………………………………………………………31

ЛАЗЕРНИЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЛІЧИЛЬНИК АЕРОЗОЛЬНИХ ЧАСТИНОК ТІНЬОВОГО ТИПУ

Бекшаєв А.Я, Калугін В.В., Контуш С.М., Михайловська Л.В. ………………………………...32

ЛАЗЕРНИЙ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЛІЧИЛЬНИК АЕРОЗОЛЬНИХ ЧАСТИНОК

Бекшаєв А.Я, Калугін В.В., Контуш С.М., Михайловська Л.В. ………………………………...33

ФОТОПРИЙМАЧ ЗІ ЗМІННИМ ПОРОГОМ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЧУТЛИВОСТІ

Курмашев Ш.Д., Шенкевич О.А., Мінгалев В.О. ………………………………………………...................34

РОЗДІЛ 2.

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (ДОВКІЛЛЯ) ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК………………………………..........35

СПОСОБИ ЕКСПРЕСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МЕРКУРІЮ (II) У ВОДІ

Чеботарьов О.М., Єфімова І.С. ………………………………………………………………….36

Твердофазно-спектрофотометричне та тест-визначення хрому(VI) у водІ з використанням індикаторних трубок

Чеботарьов О.М., Гузенко О.М., Щербакова Т.М. ……………………………………………..37

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОКОНЦЕНТРАЦІЙ ЦЕРІЮ (IV)

Чеботарьов О.М., Єфімова І.С. ………………………………………………………………….38

СПОСІБ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН МЕТОДОМ ОСАДЖУВАЛЬНОЇ ФЛОТАЦІЇ

Стрельцова О. О., Пурич О. М. …………………………………………………………………..39

СПОСІБ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД УРАНУ (VI)

Сазонова В. Ф., Перлова О. В., Менчук В. В., Кожемяк М. А. ………………………………....40

НОВИЙ НОСІЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Стрельцова О. О., Тарасевич Ю. І., Хромишева О. О., Волювач О. В. ………………………...41

СПОСІБ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ЗА ДОПОМОГОЮ ОРГАНІЧНИХ РЕАГЕНТІВ

Стрельцова О.О., Тимчук А.Ф., Пузирьова І.В. ………………………………………………....42

СПОСІБ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД АЛІФАТИЧНИХ СПИРТІВ

Сазонова В.Ф., Тимчук А.Ф., Кожемяк М.А., Менчук В.В. …………………………………......43

СПОСІБ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД КАТІОННИХ БАРВНИКІВ

Солдаткіна Л.М., Сагайдак Є.В., Менчук В.В. ………………………………………………….44

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ  МЕТОДИ ВИТЯГАННЯ  РІДКИХ  І  ДОРОГОЦІННИХ  МЕТАЛІВ  З  ПРОДУКТІВ  СПАЛЮВАННЯ  ЕНЕРГЕТИЧНОГО  ВУГІЛЛЯ

Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Хитріч В.Ф., Барба І.М. …………………….....45

Біотехнологія  ремедиації  ґрунту, забрудненого НАФТОпродуктами

Іваниця В.О., Кожанова Г.А, Гудзенко Т.В., Бєляєва Т.О., Бобрешова Н.С., Кривицька Т.М., Соловйов В.І., Філатов К.Д., Конуп І.П. …………………………………………………............46

Біотехнологія ЛІКВІДАЦІЇ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНОго середовища

Іваниця В.О., Кожанова Г.А, Гудзенко Т.В., Бєляєва Т.О., Бобрешова Н.С., Кривицька Т.М., Соловйов В.І., Філатов К.Д. ………………………………………………………………............48

ВИЛУЧЕННЯ МЕТАЛІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ  імобілізованими клітинАМИ бактерій роду  Pseudomonas

В.О.Іваниця, Г. А. Кожанова, Т. В. Гудзенко, Т. О. Бєляєва,

Н.С. Бобрешова, А.М.Захарія..........................................................................................................50

МІКРОБНА ТЕХНОЛОГІЯ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД, що містять нафтопродукти

Іваниця В.О., Кожанова Г.А., Гудзенко Т.В., Бєляєва Т.О.,

Бобрешова Н.С., Соловйов В.І.........................................................................................................51

ІОНІЗАТОР  КИСНЮ  ПОВІТРЯ

Глауберман М.А., Бурдика Л.М. ……………………………………………………………….....52

Рівнемірна установка

Сантоній В.І., Іванченко І.О. ……………………………………………………………………..54

Автоматизована Система моніторингу рівня води у відкритих водоймах

Сминтина В.А., Сантоній В.І., Іванченко І.О., Будіянська Л.М., Молчанюк В.І........................55

РОЗДІЛ 3.

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ…..........................................................................................................................57

СПОСІБ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД  ВІД ВАЖКИХ МЕТАЛІВ І НАФТОПРОДУКТІВ

Сазонова В.Ф., Пуріч О.М., Перлова О.В.,  Коломієць С.В. …………………………………....58

ХIМIЧНЕ  ДЖЕРЕЛО СТРУМУ ДРУГОГО РОДУ

(АКУМУЛЯТОР)  (1,2 – ЦНМГ – 1,2)

Короленко С.Д., Макордей Ф.В, Коноваленко Л.Д. ……………………………………………..59

МАЛОГАБАРИТНИЙ ДИСКОВИЙ НІКЕЛЬ-КАДМІЄВИЙ АКУМУЛЯТОР

З ПОБІЛЬШЕНИМ РЕСУРСОМ РОБОТИ

Ракитянська О.Ф., Ступіченко Р.М., Макордей Ф.В., Трухтанова Л.В. ……………………60

ЕЛЕМЕНТ КИСНЕВО-ЦИНКОВИЙ

Джамбек О.А., Джамбек О.І. …………………………………………………………………….61

СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЛІТУ ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЦИРКОНІЄВО-КЕРАМІЧНОГО ПАЛИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ

Макордей Ф.В.  , Баклан В.Ю.,   Колесникова  І.П., Щадних Н.М.,

Михайленко В.Г., Васильєв О.Д. ………………………………………….....................................62

ПОВІТРЯНО-МЕТАЛЕВЕ ХІМІЧНЕ ДЖЕРЕЛО СТРУМУ

ХДС ( 3,0 – ПМБ -8,5)

Короленко С.Д.,  Макордей Ф.В.,  Коноваленко Л.Д. ……………………………………….......63

ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СЕНСОР АМПЕРОМЕТРИЧНОГО ТИПУ

Джамбек О.А., Джамбек О.І., Макордей Ф.В. ………………………………………………….64

БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ МЕТОД  ЗНЕСІРЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВУГІЛЛЯ

Блайда І.А., Васильєва Т.В., Слюсаренко Л.І., Хитріч В.Ф., Барба І.М.......................................65

МЕТОДИКА  ВСТАНОВЛЕННЯ ФАЗНОГО СКЛАДУ СИРОВИНИ, ЩО МІСТІТЬ ГЕРМАНІЙ І ГАЛІЙ У ЯКОСТІ МІКРОДОМІШОК

Блайда І.А., Слюсаренко Л.І., Васильєва Т.В., Хитріч В.Ф., Барба І.М.......................................66

БАКТЕРІАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ГРИБНИМИ КОМАРИКАМИ

Іваниця В.О., Багаєва О.С., Кривицька Т.М., Ужевська С.П.,

Непомяща Н.М., Бобрешова Н.С. …………………………………………………………..........67

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДУ

Мілкус Б.Н., Ліманська Н.В., Жунько І.Д., Конуп Л.О., Шилов В.І.,

Гудзенко Т.В., Іваниця В.О. …………………………………………………………….................69

ТЕСТ-НАБІР ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ БАКТЕРІАЛЬНОГО РАКУ ВИНОГРАДУ

Мілкус Б.Н., Іваниця В.О., Жунько І.Д., Ліманська Н.В.,

Конуп Л.О., Гудзенко Т.В. …….......................................................................................................71

###### СПОСІБ ОТРИМАННЯ БІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ ДЛЯ БОРОТЬБИ З

БАКТЕРІАЛЬНИМ РАКОМ ВИНОГРАДУ

Іваниця В.О., Товкач Ф.І., Ліманська Н.В., Сергєєва Ж.Ю., Гаврик А.Г. ……………………...72

мініатюрний потужний блок живлення

Сантоній В.В.Сантоній Г.М. ……………………………………………………………………..73

ЛАЗЕРНА РУЛЕТКА

Сантоній В.І.,  Іванченко І.О., Будіянська Л.М. ……………………………………...................75

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ В ІНКУБАЦІНИХ ТА ВИРОСТНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ГРИБІВ

Сантоній В.І., Багаєв О.К. ………………………………………………………………………..77

Генератор для ультразвукового промивача

Сантоній В.І., Янко В.В. ………………………………………………………………………….79

Нова технологія виготовлення багаторівневих прецизійних комутаційних плат

Лепіх Я.І., Сминтина В.А. ………………………………………………………………………...81

Установка поляризації п’єзокераміки

Лепіх Я.І., Снігур П.О. ………………………………………………………………………….....83

# КОНЦЕНТРАТОР СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ОСНОВІ ДЗЕРКАЛ ФРЕНЕЛЯ

Борщак В. А., Сминтина В. А., Лепіх Я. І. …………………………………………………….....84

МОДУЛЯТОР ДЛЯ ЗВУКОВОЇ КАРТИ КОМП'ЮТЕРА

Семенов К.І. ………………………………………………………………………………………...86

СПОСІБ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОГО ДИСПЕРГУВАННЯ СТРУМЕНЯ МЕТАЛУ Семенов К.І. ………………………………………………………………………………………...87

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ВІДБИВНІЙ ЗДАТНОСТІ

ПОВЕРХОНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОЇ ЗЙОМКИ

Семенов К.І. ………………………………………………………………………………………...88

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОЇ ЗЙОМК

Семенов К.І. ………………………………………………………………………………………...89

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КУЛЬОК

В ДУЗІ ПУЛЬСУЮЧОГО СТРУМУ

Семенов К.І. ………………………………………………………………………………………...90

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ОПТИЧНИЙ ПІРОМЕТР  З ШИРОКИМ ПОЛЕМ ЗОРУ

Трофименко М.Ю., Калінчак В.В., Смагленко Т.Ф. …………………………………………......91

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНІХ ПОЛІВ ШЛЯХОМ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПРОМІНЮВАННЯ У ВУЗЬКОМУ СПЕКТРАЛЬНОМУ ІНТЕРВАЛІ

Карімова Ф.Ф., Орловська С. Г., Калінчак В.В. ………………………………………………....93

РОЗДІЛ 4.

НОВІ РЕЧОВИНИ І МАТЕРІАЛИ……………………………………........................94

# ШТУЧНИЙ ДИСУЛЬФІД МОЛІБДЕНУ – ЕФЕКТИВНЕ  ТВЕРДЕ МАСТИЛО

Золотко А.Н., Писарський В.П., Вовчук Я.І., Черкес С.І. ……………………………………....95

# САМОРОЗПОВСЮДЖУЮЧИЙСЯ  ВИСОТЕМПЕРТУРНИЙ СИТЕЗ (СВС) ЛЮМІНОФОРНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ЦИНКУ ТА СІРКИ

Золотко А.Н., Писарський В.П., Поліщук Д.Д., Черкес С.І. …………………………………....97

ГАЗОДИСПЕРСНИЙ СИНТЕЗ НАНОПОРОШКІВ

ОКСИДІВ  ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ

Золотко А.Н., Вовчук Я.І., Полєтаєв М.І., Флорко О.В. …………………………………..........98

СПОСІБ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Чадова Л.В., Лук’янчук В.Д., Сейфуллліна І.Й., Ткаченко В.М. ……………………………....100

СПОСІБ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

Лук’янчук В.Д., Сейфуллліна І.Й., Висоцький А.А., Марцинко О.Е.,  Песарогло О.Г. …….....101

СПОСІБ ДЕТОКСИКАЦІІ ОРГАНІЗМУ ПРИ ЕНДОТОКСИКОЗІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЮ СПОЛУКОЮ НА ОСНОВІ ГЕРМАНІЮ, МАГНІЮ ТА ОКСИЕТИЛІДЕНДИФОСФОНОВОЇ КИСЛОТИ

Лук’янчук В.Д., Сейфуллліна І.Й., Рисухіна Н.В., Марцинко О.Е. ………………………….....102

2-ОКСО-1-ПІРРОЛІДИНІЛАЦЕТАМІДІЙ ГІДРОКСИЕТИЛІДЕНДИФОСФОНАТОГЕРМАНАТ(IV), ЯКИЙ ПРОЯВЛЯЄ ЦЕРЕБРОПРОТЕКТЕРНУ АКТИВНІСТЬ

Лук’янчук В.Д., Крилова О.В., Сейфуллліна І.Й., Марцинко О.Е., Ткаченко В.М. …………...103

ФЛЮС ДЛЯ  НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПАЯННЯ

Курмашев Ш.Д., Лавренова Т.І., Бугайова Т.М. ………………………………………………...............104

## СКЛАД ДЛЯ ЗАХИСТУ РОЗПЛАВУ ПРИПОЮ ВІД ОКИСЛЕННЯ

Курмашев Ш.Д., Лавренова Т.І., Бугайова Т.М. ………………………………………………................105

ПАСТА ДЛЯ ЛУДІННЯ І ПАЯННЯ

Курмашев Ш.Д., Лавренова Т.І., Бугайова Т.М., Садова Н.М. …………………………..........106

МДН - ФОТОВАРИКАП З ПІРОЕЛЕКТРИКОМ

Курмашев Ш.Д., Вікулін І.М., Мінгалев В.О. …………………………………………………...............108

Каталізатор низькотемпературного окиснення оксиду

вуглецю(II) КНО-СО/БТ

Ракитська Т.Л., Кіосе Т.О., Волкова В.Я., Еннан А.А. ……………………………………...…109

Каталізатор низькотемпературного окиснення оксиду

вуглецю(II) КНО-СО/ПТ

Ракитська Т.Л., Волкова В.Я., Кіосе Т.О., Еннан А.А. ………………………………………...110

МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ СИНЕРГЕТИЧНИХ КОМБІНАЦІЙ

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН

Стрельцова О.О.,  Менчук В.В., Волювач О.В. ………………………………………………...111

ІЗОТІОРБАМІН – АНТИКОАГУЛЯНТ ТА АНТИГІПОКСАНТ

Андронаті С. А., Соболєва С. Г. ……………………………………………......………….112

ЕНОМЕЛАНІН – ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ АДАПТУВАННЯ ЛЮДИНИ ДО НЕСПРИЯТЛИВИХ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ

Галкін Б.М., Філіппова Т.О., Іваниця В.О. ……………………………………………………...113

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ СИНТЕТИЧНИХ  НЕСИМЕТРИЧНИХ ПОРФІРИНІВ ЯК НОВИХ АНТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ

Галкін Б.М., Філіппова Т.О., Ішков Ю.В., Водзинський С.В. ………………………….........114